鹤山市人力资源和社会保障局大楼视频监控系统

项目采购需求

# 一、建设目的

将鹤山市人力资源和社会保障局老化的监控设备更换成数字高清监控设备，并实现对楼宇内所有监控设备的一体化控制管理。

# 二、功能需求

新装的监控设备需与现有留用的监控设备完全兼容，实现对楼宇内所有监控设备的统一控制管理，并能自动完成监控视频、音频的双重备份。

本期项目须在监控机房新建人脸比对录像机两台,值班室内新建55寸监视器二台，值班室通过KVM连接至二楼机房监控中心，用于视频录像浏览以及弹窗显示。视频监控系统存储部分须采用NVR存储模式H.265编码，录像存储时间不少于60天。视频监控系统须预留接口与综治维稳中心视频监控综合管理平台对接。

# 三、技术方案

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ▲最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 信噪比不小于55dB。 红外补光距离不小于85米。 ▲需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 13 |
| 2 | 半球网络摄像 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 ▲最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 红外补光距离不小于50米。 ▲需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 17 |
| 3 | 网络高清高速智能球机 | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 4.8-110 mm,23倍光学变倍 视场角: 55° to 2.7° (广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440); 60Hz:30fps (2560×1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 红外照射距离: 150米 报警灯: 30米 供电方式: AC24V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 | 台 | 5 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 ▲支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像 ▲支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒序显示24H统计的人脸检测记录 ▲支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘位、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持16个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出 支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库 支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像 ▲支持接入1路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现1路人脸抓拍功能。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） ▲支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持同时输出2路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； | 台 | 2 |
| 5 | 拾音器 | 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz,THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ | 台 | 4 |
| 6 | 监控级硬盘 | 规格： 接口类型 SATA 6 Gb/s 容量 8TB 缓存 256MB 转速 5400-RPM Class 特性: 尺寸 147*101.6*26.1mm 工作温度 0°C to 65°C 保存温度 -40°C to 70°C | 个 | 12 |
| 7 | 交换机 | 轻网管POE交换机 坚固式高强度金属外壳 提供8个百兆PoE电口，2个千兆网络电口 POE输出功率110W 支持IEEE 802.3at/af、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 支持端口通断告警，PoE_MAX告警，PoE通断告警 支持最远250m传输 整机最大功耗120 W 支持6 KV防浪涌（PoE口） | 台 | 8 |
| 8 | 交换机 | 1U高度，19英寸宽的机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理 24口千兆非网管交换机 24个千兆电口 非网管。交换容量32Gbps 包转发率23.8Mpps 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗10瓦 | 台 | 1 |
| 9 | 55寸监视器 | 窄边55寸液晶监视器，金属外观 ▲监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。（需提供检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。 监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。 具有调整γ曲线的功能。 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 ▲支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。（需提供检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） ▲监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），内置图像硬件处理画中画功能；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。（需提供检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 ▲监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。（需提供检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章） 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时 | 台 | 2 |
| 10 | 网线 | 符合并超过TIA/EIA568-B.2-1、ISO/IEC 11801 2002六类性能要求，可支持现有及往后更高带宽的网络应用性能要求并通过国内权威认证机构认证。 符合EMC标准，EN55022 烟密度：符合GB/T 17651-1998（等效于IEC 61034）毒性：符合GB/T 17650-1998(等效于IEC 60754） 燃烧性能：符合IEC 60332-1 六类非屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG的单股裸铜线、十字隔离支架和PVC护套组成； 带宽≥250MHz，线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端布线系统需求； 导体材料/线径：单股、无氧铜，￠0.57±0.005mm(23AWG) ； 绝缘材料/线径：聚乙烯，￠0.98mm±0.02 mm； 弯曲半径：4倍电缆直径； 拉伸强度：≤93N；最大拉力：25lbs（11.35kg）； 传输延迟：536ns/100m max.@100MHz； 特性阻抗：100ohm±15%,1MHz to 250MHz | 箱 | 10 |
| 11 | 水晶头 | 符合国际标准ISO/IEC11801：2002六类标准，性能优越，可作为数据传输中连接电缆使用。 采用50μinch镀金水晶头，确保产品的优异性能 无损耗插拔次数：≥1500次 性能满足千兆以太网及1000Base-T标准 符合规范标准：ISO/IEC 11801 CLASS E | 个 | 200 |
| 12 | KVM | VGA延长器 100米 | 套 | 2 |
| 13 | HDMI线 | 数字高清线15米 | 条 | 2 |
| 14 | 电源线 | RVV3*2.5mm | 米 | 650 |
| 15 | 分离器 | POE分离器 48V | 个 | 35 |
| 16 | 球机电源 | 海康威视24V5A | 个 | 5 |
| 17 | 监视器壁挂 支架 | 拼接屏挂架（定制） | 个 | 2 |
| 18 | 摄像机支架 | 海康威视摄像机支架 | 个 | 30 |
| 19 | 球机支架 | 海康威视球机支架 | 个 | 5 |
| 20 | 防雷保护器 | 自动重合闸防雷保护器 | 个 | 9 |
| 21 | 配电设备 | 2P双进双出63A断路器 空气开关，二三插 | 个 | 9 |
| 22 | 排插 | 6位无线排插 | 个 | 8 |
| 23 | 交换机防水电箱 | 500mm*600mm*200mm(订制) | 个 | 8 |
| 24 | 球机水电箱 | 160mm*160mm*120mm(订制) | 个 | 5 |
| 25 | PDU机柜插座 | 16A机柜电源10位排插3米线缆 | 个 | 2 |
| 26 | PVC线管子 | 25MM（B型） | 米 | 1650 |
| 27 | 辅助材料 | 扎带、转换头、卡码、钉码、拉爆罗丝等 | 批 | 1 |
| 28 | 安装调试 | 安装调试，保修服务 | 批 | 1 |

（二）商务及售前售后服务要求

1、市人社局网对视频监控系统公示期间，供应商要在公示期未截止前联系人社局办公室进行视频监控观看现场，否则所投项目标资格无效。

2、采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为通知中标3个工作日内。

2、供应商提供的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并供应。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应商应当无偿提供。

3、中标供应商无条件配合用户清理和拆除原旧视频监控系统不收取任何费用。

4、自验收合格之日起，10个工作日出具视频监控系统平面安装与强电弱电线路详细图以便日后用户方维护，整套系统提供3年的免费保修服务，软件在维护期内免费升级及维护。

5、供应商须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。

6、为保障产品的供货渠道和良好的售后服务能力，供应商要提供主要设备制造商针对本项目的授权文件并加盖制造商公章，提供售后服务承诺函并加盖制造商公章。

（三）建设地点：鹤山市沙坪街道水围新村八座132至138号（市人社局大楼及市劳动就业服务管理中心副楼内外）。

（四）最高限价：109715元正（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）。

（五）建设工期：合同签订生效后30个日历日内完成项目建设。（超出该完工期将作为无效投标处理）

（六）承包方式：按鹤山市人力资源和社会保障局视频监控系统项目的功能需求和设备清单综合总价包干、包工、包料、包安装、包调试、包质量等，施工期间的安全事故由中标供应商承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许投标人的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间因投标人过失引起的火灾事故应由投标人负责，所造成的经济损失由投标人负责全额赔偿。