共和镇兰石水库大坝

安全管理应急预案

鹤山市共和镇人民政府

二○一八年七月

共和镇兰石水库

防汛行政责任人：刘旭婷

技术责任人：叶剑锋

巡查责任人：钟瑞行

鹤山市共和镇兰石水库大坝安全管理应急预案

为了防止和减少洪水灾害，做到有计划、有准备地防御洪水，最大限度地避免和减少人员伤亡，减少财产损失，根据《防洪条例》和《防洪法》的规定，贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，认真落实以行政首长负责制为核心的各种岗位责任制和各项防洪抢险措施，确保水库工程安全度汛，确保下游人民生命财产安全和经济持续稳定发展，特制订本预案。

- 水库基本情况

(一)、基本概况

兰石水库位于我市共和镇来苏村委会的东面，是我镇的小(二)型水库。水库于1994年11月竣工。

水库集雨面积2.2平方公里。

水库死水位32.50米，死库容10.0万立方米。

水库校核水位40.30米，相应库容85万立方米。

(二)建筑物状况

水库现有主坝1座，输水涵管1条，溢洪道1座。

1、主坝：均质土坝，坝顶高程42米，坝顶长138.4米，

宽4米，最大坝高12米，迎水坡1：2.25，背水坡1：2.25。

2、输水涵管：有一条，为有压砼圆管，内径为0.4×0.4米，长度66米，采用闸阀形式放水。

3、开敞式溢洪道：堰顶高程39.10米，过水净宽为6米。

二、防御任务

水库主要保护共和镇来苏村委会，2条村庄，人口460　　　人，农田610亩。

三、洪水调度方案

水库是以食水为主，结合防洪、养鱼的小（二）型水库，水库的调度原则是：在确保水库工程安全的前提下，在暴雨洪水期间要充分发挥水库的拦洪削峰作用，考虑下游的洪涝情况，采用预排错峰调节措施，以减轻下游的防洪压力。

（一）汛期水库按正常情况运用。即当水位超过正常水位时，来多少泄多少，直至水位下降到正常水位。

（二）当水位达到设计水位，涵管全开，连同溢洪道一起泄洪，并通知下游有关村委会做好防洪工作。

（三）当水位达到校核水位，天气情况恶劣，水位仍有上升趋势，则立即通知下游人员安全。

四、防洪工作准备

（一）水库防汛应急指挥机构、抢险队伍

在市三防指挥部和镇防汛指挥部的领导下，水库相应成立防汛应急指挥机构（详见附件一）。村委会负责组200人，由村委会主任带队，主要负责上坝巡逻防守及抢险救灾。

（二）防汛物料

1、现存块石80立方米，碎石40立方米，砂40立方米。

2、现存编织袋200个（存放于镇防洪物资仓库）。

3、存放一定数量的木材，抢险工具（锄、铲），照明器材（电筒）等物资（存放于镇防洪物资仓库）。

储备的防汛物资要造册登记，专人妥善保管，不得挪作别用，因抢险用去，要及时补充。

（三）通讯、预警

山塘工程管理人员利用移动电话联系，所在村委会设预警用铜锣1个，警报器1个。

五、防洪抢险措施

（一）当水库在正常水位、设计水位、校核水位，一旦出现险情，会对下游造成重大威胁时，水库防汛应急指挥机构实行统一领导，分工负责的原则，领导抗洪救灾工作。在汛情紧急的情况下，指挥机构有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力。总指挥负责水库防洪抢险全面工作，副指挥协助总指挥工作。指挥部下设工程技术组、政工组和后勤组，工程技术组负责制订工程抢险方案，以便领导调动人力、物力进行抢险；政工组负责各项组织协调工作；后勤组负责后勤物质保障。

（二）凡遇台风暴雨袭击，采取一系列检查汇报制度。一是加强水文、天气观察，密切留意天气变化情况，及时掌握雨情、水情、风情，为领导决策提供资料。二是落实各建筑物的管理负责人员，明确岗位责任制，落实检查巡逻防守制度，随时掌握工程的状态和变化，发现问题及时报告并迅速采取有效措施进行处理。三是当水库一旦出现险情，水库管理所负责人在接到报告后，5分钟内向水库防汛应急指挥机构及有关责任人报告，水库防汛应急指挥机构立即组织有关人员，调动力量及时采取抢险措施。

（三）组织防汛抢险队伍，落实人数，按上坝防守水位和工程实际情况组织人员到水库上坝巡逻防守，准备抢险。

| 上坝防守水位（米） | 45.0 |
| --- | --- |
| 上坝人数 | 200人 |
| 负责组织的镇、村委会 | 共和镇来苏村委会 |

（四）非常情况下实施措施

非常情况是指水库遇到特大洪水，水位超过校核水位，或土坝溢洪道、放水涵管等建筑物出现重大险情危及水库和下游群众生命财产安全的时候。

１、通讯正常时用有线电话、无线电话联系。当通讯中断时要设立通讯联络站，派出通讯员逐站传报，各联络站由各村委会干部负责。

非常时期通讯联络传讯顺序

兰石水库-来苏村委会-共和镇三防指挥部-鹤山市三防指挥部

２、当出现非常情况，水库防汛组织机构立即报共和镇政府及鹤山市三防指挥部，由水库发出（鸣锣）紧急警报，警报声音（当当当。。。。。。）连续响10分钟，下游群众在兰石水库防汛应急指挥部的统一指挥下，按指定线路，有组织、有秩序地疏散撤离。（详见附件二）

３、情况危急时，在水库防汛应急指挥部的指挥下，在溢洪道进口段扒口，扒口宽度为20米，由专责爆破人员负责。

附件一

水库防汛指挥机构

总指挥：共和镇镇长

副指挥：共和镇分管农业工作的副镇长

成  员：来苏村委会主任

共和镇农业综合服务中心主任

兰石水库工程管理责任人

兰石水库防汛指挥机构下设３个组：

工程技术组：由水库工程管理责任人及水利会技术员负责

政  工  组：共和镇党政办公室主任负责

后  勤  组：共和镇党政办公室副主任负责

附件二：

水库特大洪水受灾群众疏散表

| 镇 | 村委会 | 需转移人数（人） | 指挥转移负责人 | 安全撤离地点 | 安全高程（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共和 | 来苏 | 460 | 来苏村委会主任 | 村后山顶 | 45.0 |