鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目

论 证 文 件

（采购编号：HS17978BG088）

采购人：鹤山市公安局

采购代理机构：广东伟信工程项目管理有限公司

日期：二○一八年二月八日

目    录

第一部分  投标邀请函	4

第二部分  采购需求	6

第三部分  投标人须知	30

一、说  明	30

1.适用范围	30

2.定义	30

3.适用法律	30

4.知识产权	30

5.禁止事项	31

6.保密及其它注意事项	31

7. 投标人诚信管理	31

二、招标文件说明	32

8.招标文件构成	32

9.招标文件的修改	32

三、投标文件的制作	32

10.制作要求	32

11.投标文件的内容	33

12.投标文件格式	33

13.投标保证金	33

14.投标有效期	35

四、投标文件的递交	35

15.投标文件的密封和标记	35

16.递交投标文件的时间、地点和截止时间	35

五、开标和评标	36

17.开标	36

18.评标委员会	36

19.特邀监督员	36

20.对投标文件的初审	36

21.对投标文件的澄清	37

22.评标办法	38

六、确定中标供应商	38

23.确定中标	38

24.中标通知	38

七、签订《政府采购合同》	38

八、履约保证金	39

九、采购代理服务费	39

第四部分  评标办法	40

第五部分  鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目合同《政府采购合同》	43

第六部分  投标文件格式	46

附件一：投标书	46

附件二：开标一览表	48

附件三：投标价格表	49

附件四：产品详细说明一览表	50

附件五：规格技术参数偏离表	51

附件六：商务条款偏离表	52

附件七：系统设计方案	53

附件八：投标人基本情况表	54

附件九：已完成的相关项目一览表	55

附件十：主要从业人员及其技术资格一览表	56

附件十一：售后服务计划	57

附件十二：关于资格的声明函	58

附件十三：授权委托书	59

附件十四：资格证明书	60

附件十五：政策性适用说明表	61

附件十六：中小企业声明函	62

附件十七：投标保证金；	63

附件十八：投标产品符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容。	63

附件十九：关于保修期的响应承诺书	63

# 第一部分  投标邀请函

各（潜在）供应商：

广东伟信工程项目管理有限公司受鹤山市公安局委托，对鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、	采购项目编号：HS17978BG088

二、	招标采购项目名称：鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目

三、	采购项目预算金额（元）：￥3498543.81元（最高限价）投标总价不得超过最高限价。

四、	完工期：合同签订生效之日起60个日历日内完成交货、安装调试及验收。

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

具体详见招标文件（请点击招标文件预览或下载）。

六、	供应商资格：

（1）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）投标人应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

（3）投标人或其上级单位应当具有公安部门核发的一级《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，广东省以外的单位须有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》；

（4）投标人应当具备所投报产品的供货与安装能力以及保证所投报产品的来源渠道合法；

（5）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（6）已登记报名并购买了招标文件。

（7）鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目不接受联合体投标。

七、	获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

（1）报名和获取招标文件方式：网上下载。供应商（包括江门市供应商和外地供应商）必须通过网上下载招标文件。未完成“供应商登记”的供应商应当先完成“供应商登记”后 再进行报名（即提出下载招标文件的申请）。供应商请登陆江门公共资源交易网（http://zyjy.jiangmen.gov.cn/）的“注册登记管理系统”自行组织登记。

（2）供应商进行报名（即提出下载招标文件申请）时间：2018年 月 日08时30分起至2018年 月 日17时30分止。

（3）招标文件售价为：人民币 150.00 元/份，招标文件售出不退。供应商下载招标文件的申请获得采购代理机构的项目负责人批准，视为售出。

（4）供应商应在下载招标文件申请获得批准后至开标前以现金、转账或电汇方式向采购代理机构交纳本项目的招标文件费（户名：广东伟信工程项目管理有限公司，账号：103302512010000238，开户行：广发银行鹤山支行）。

（5）供应商下载招标文件后按照系统提示打印《标书下载确认回执》，并将《标书下载确认 回执》粘贴在投标文件正本的外包装，以供核对。

八、	投标截止时间 2018年 月 日10时00分。接收投标文件时间：2018年 月 日09时30分至2018年 月 日10时00分。

九、提交投标文件地点:江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼)。

十、开标时间：2018年 月 日10时00分。

十一、开标地点：江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）。

十二、本公告期限（5个工作日）自2018年 月 日至2018年 月 日止。

十三、联系事项采购人：

采购人：鹤山市公安局

地址：鹤山市鹤山大道

联系人：李先生

联系电话：13822397037

采购代理机构名称：广东伟信工程项目管理有限公司

地址：鹤山市沙坪镇新城路612号

联系人：欧阳先生

联系电话：0750-8810930

广东伟信工程项目管理有限公司

二○一八年 月 日

# 第二部分  采购需求

一、商务要求

1、	本次招标采购内容为“鹤山市看守所综合安防系统”设备采购项目，投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。本次招标采购内容中的核心内容包括视频安防监控系统、在押人员报告系统及广播系统、会见管理系统、应急报警系统、周界防范系统、出入口管理系统、电子巡更管理系统、电化教育(有线电视)系统、UPS供配电及防雷接地系统、讯问指挥系统、计算机网络系统、监控中心装修、综合布线系统。

2、	投标人资格要求：

（1）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）投标人应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

（3）投标人或其上级单位应当具有公安部门核发的一级《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，广东省以外的单位须有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》；

（4）投标人应当具备所投报产品的供货与安装能力以及保证所投报产品的来源渠道合法；

（5）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（6）已登记报名并购买了招标文件。

（7）鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目不接受联合体投标。

3、	投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

4、	现场踏勘：采购人将不再统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，投标人必须自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。如果投标人认为需要进行现场考察，采购人将予以支持，投标人应自行承担所发生的费用、责任和风险。投标人拟委派人员进入项目现场进行考察时需提供由投标人出具的授权委托书、身份证等证件原件给采购人审验。现场考察结束后，采购人根据投标人的考察内容、考察人员到场情况向投标人出具现场考察证明。

5、	投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

6、	投标人如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

7、	投标人所投报的软件需为正版软件。

8、	投标人如具有同类项目成功案例经验的，应在投标文件中提供相关证明材料（需提供项目合同和验收报告等证明材料）。

9、	投标人所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

10、	投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

11、	投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

12、	投标人所选用的设备材料及安装施工工程质量均须符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。

13、	投标人应当按照采购人的要求及其他资料对系统（软、硬件）进行设计、制作、安装和调试。

14、	投标人应当按照招标文件技术要求，结合项目的实际情况需对本项目进行深化设计的，投标时应提供详细的深化设计方案，并根椐招标文件及深化设计方案要求在投标文件中详细列出设备材料清单、软件清单、安装工程量清单和保修期外的续保费用清单。

15、	设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等资料供采购人核查。设备、材料进场必须先经采购人验收通过后才能开始施工。

16、	安全责任：本项目安全措施由投标人制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。

17、	消防责任：本项工程消防措施由投标人制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许投标人的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间因投标人过失引起的火灾事故应由投标人负责，所造成的经济损失由投标人负责全额赔偿。

18、	投标报价应为人民币含税全包价，包括方案深化设计、产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训等一切费用。

19、	投标人（非江门地区内注册的）应当在江门地区内设有固定或授权售后服务机构（必须提供相关证明材料）。

20、	投标人须有能力提供完善的售后服务（包括参与本项目的建设及后期维护的技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责免费现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

21、	采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

22、	完工期：合同签订生效并接到采购人的书面开工通知后60个日历日内完成设备安装调试，整体工程正式交付使用。

中标供应商应确保如期完工，若因中标供应商原因造成完工期延期的，完工期每延期一天应向采购人偿付合同总金额的千分之五作为违约金，按期或提前完成则不奖不罚。

23、	交货地点：鹤山市内采购人指定地点（以合同为准）。

24、	验收：完成交货、安装调试结束后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

25、	售后服务：

（1）自验收合格之日起，所投报的硬件产品提供至少1年的免费保修期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少1年的免费维护期，维护期内免费升级及维护。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（2）产品发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，4小时内到达现场解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

（3）投标人应具有专门的本地化售后服务队伍，能提供24小时服务热线、7×24的上门服务等售后服务。

（4）投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。

26、	付款方式：分期付款。

（1）合同签订生效后的10个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）设备到货并安装调试完毕、工程竣工验收合格后的15个工作日内，将合同总金额的65%支付给中标供应商；

（3）余下款项（合同总金额的5%）将作为本项目的质量保证金，在项目验收合格且正常运行一年后的10个工作日内支付给中标供应商。

27、	操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

28、	投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

二、技术要求

（一）项目总要求

1、广东省鹤山市看守所安防监控系统已经安装使用8年，原有的视频监控系统、对讲系统、报警系统等存在图像不清，线路干扰严重，报警失效，可视对讲有时可以有时不可以对讲，已经严重影响看守所的对安防系统的要求，也不符合公安部《看守所技术建设规范》，《看守所装备配备标准》，为止急需改造本看守所的安防监控系统，达到公安部《看守所技术建设规范》，《看守所装备配备标准》所规定的技术要求和标准，确保看守所安全防范的安全可靠，数据图像存储可靠，网络通讯可靠，提升看守所管理水平，及时把相关图像、声音、文字等数据传输到上级有关部门。对在押人员实施人性化管理，确保监所安全，在监所管理、规范化建设、基础建设等方面都取得较好成绩，充分发挥看守所教育转化人犯和保证刑事诉讼活动顺利进行的职能作用。

2、鹤山市公安局新看守所是广东省鹤山市公安局技防工程的重点项目，其综合安全防范系统是以电子信息科学与技术为基础，应用计算机网络、数据库、多媒体技术、视音频技术、现代通信技术、传感器技术、自动控制等高新技术，形成一个多功能综合性的智能化监管系统。新看守所将根据国家对 公检法部门安防系统制定的标准和法规，以及省公安厅技防办的相关要求，现需结合看守所技术防范设施的中远期发展目标，对综合安防系统进行建设。鹤山市看守所共有42个监室，29个（寝室和放风场），和13个服刑室，7间普通审讯室，1间特殊审讯室，家属会见室1间，律师会见室3间，管教室，收押室，伙房，医疗室（门诊室、治疗室、药房），图书室，10间谈话室，工场等。在一楼入口处有一个监控中心和一个机房。

3、本方案针对以下子系统进行规划设计：

- 视频安防监控系统

- 在押人员报告系统及广播系统

- 会见管理系统

- 应急报警系统

- 周界防范系统

- 出入口管理系统

- 电子巡更管理系统

- 电化教育(有线电视)系统

- UPS供配电及防雷接地系统

- 讯问指挥系统

- 计算机网络系统

- 监控中心装修

- 综合布线系统

4、系统总体功能

本防盗监控系统的设计根据被保护对象的风险等级，确定相应的防护级别，满足整体纵深防护和局部纵深防护的设计要求，以达到所需的安全防范水平。

- 周界防范系统：是本综合安防系统的重要组成部分，本系统在周界围墙处设置红外对射探测器，监测非法人员或物件穿越围墙，并可与视频监控系统进行联动，实现报警录像功能。

- 视频安防监控系统：是本综合安防系统的主要组成部分，以各类型的摄像机全面覆盖看守所区域，重点监视监室、谈话室、会见室和周界围墙等；同时也对工场、出入门口等的主要进出通道和重要区域作监视。

- 监室对讲监听系统：在监室内设置看守所对讲监听系统，可监听室内的声响，并可对其发出指示和命令，或制止其违规违法行为；当发生打架、斗殴、生病、不道德行为等异常情况时，犯人按动报警按钮通知监控中心，监控中心监视器上自动或手动切换出该监仓图象，管教干部可用对讲方式即时了解情况而采取相应措施。

- 探监对讲系统：在探监室设置探监对讲系统，可提供探监人员和犯人相互隔离的通话途径，同时，管理人员对其通话可进行监听、控制和录音。

- 紧急报警系统：在监区巡视走廊及监室门口等设置紧急报警按钮，发现异常情况可手动报警，同时联动监控中心显示出现场图像。

- 出入口控制系统：管教干部持有同一张非接触式智能卡实现在主要出入口通行的功能。

- 电化教育(有线电视)系统：在每间监室设置有线电视点，便于对在押人员进行宣传、教育。

- 民警巡视管理系统：管教干部手持巡更主机实现巡更功能。

- UPS供配电及防雷接地系统：新增在线式UPS为安防系统提供稳定的不间断电源，对室外设备做好抗雷击保护及接地措施。

5、系统监控平台必须无缝接入江门市公安局监管部门综合监控平台并上连至广东省公安厅监管部门综合监控平台。本项目的看守所视频监控平台接入需向江门市公安局相关部门申请授权开放权限，并进行备案，达到统一监管、统一控制。

▲看守所本地安防系统集成联动：要求将各个子系统进行无缝集成，建立先进实用的安全自动化管理体系。通过软、硬件接口技术和开放的通信协议实现视频监控与监室对讲、紧急报警、周界防范、出入口刷卡通行、巡更、电化教育、广播、视觉行为分析、周界电网等子系统的联动。

▲看守所本地网络监控：要求看守所领导能够在办公室利用看守所内局域网实现实时监控调度、录像资料检索回放和远程对讲等功能（根据权限）。

▲市级公安部门网络监控：要求做好接入市级监管支队统一管控平台的技术准备，并预留与社会治安监控、驻所检察室监控联网的接口。市级公安部门能够通过专用网对下属看守所进行实时监视、回放录像、查询报警事件及值班点名等操作。

▲省级公安部门网络监控：要求做好接入省级统一管控平台的技术准备。省级公安部门也能够通过专用网连接下属各市级公安部门，并能够监视其下属看守所，在权限许可的情况下对其进行监视、查询、控制等相关操作。

（二）项目清单

▲投标人在投标时必须有详细的分区域的清单，注明品牌、技术规格、数量、单价、总价。

1、设备清单

| 视频安防监控系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 彩色防暴半球摄像机 | ▲200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 EXIR：20-30米；内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 | 246 | 台 |
| 2 | 红外防水固定摄像机 | ▲200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；镜头接口类型 M12；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 非PoE：：4.5W MAX；PoE：：5.5W MAX；红外照射距离最远可达：30米；防护等级 IP67； | 67 | 台 |
| 3 | 摄像机镜头及护罩 | 摄像机镜头及护罩 | 67 | 套 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 246 | 个 |
| 5 | 室内匀速球摄像机 | ▲200万8寸黑光；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 | 2 | 台 |
| 6 | 室外匀速球摄像机 | ▲200万8寸黑光；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 | 4 | 台 |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架/铂金灰/铝合金/97×182×305mm | 6 | 个 |
| 8 | 48个硬盘存储阵列器 | 机架式/8U，▲48盘位/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）2个千兆数据网口，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 2 | 台 |
| 9 | 4T硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3， | 96 | 块 |
| 10 | PAD控制键盘 | 网络键盘，网络接入方式，▲4维摇杆控制摇杆，10.2寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 1 | 台 |
| 11 | 视频管理工作站 | 商用电脑,主板芯片组Intel H81；64位处理器,四核处理器；CPU系列英特尔 酷睿i5 六代系列；CPU型号Intel 酷睿i5－6400；CPU频率2.7GHz；最高频率3300MHz；总线规格DMI 5 GT/s；缓存L3 6MB；核心架构Haswell；核心/线程数四核心/四线程；制程工艺22nm；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量500GB,DVD光驱；显卡类型核芯显卡；显卡芯片Intel GMA HD 4400；显存容量共享内存容量；DirectX 11；音频系统集成；有线网卡100Mbps以太网卡；前面板I/O接口4×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口6×USB2.0；2×PS/2；1×DVI-D；1×VGA；1×并口打印接口；1×RJ45（网络接口）；1×sSATA；2×S/PDIF输出；1×电源接口；一键通超薄键盘，光电鼠标；LED显示器；屏幕尺寸21.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）； | 1 | 台 |
| 12 | 工作站系统软件 | 工作站系统软件、视频分控软件 | 1 | 项 |
| 13 | 拾音器 | 全向监控拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 198 | 个 |
| 14 | 46“液晶拼接屏墙 | ▲LCD液晶显示单元；尺寸:46英寸；分辨率 ：1920x1080；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：6.5ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：5.3mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1；功耗：100W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时；运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%；外形尺寸：1023.7mm×578.3mm×113.5mm(长×宽×高)；无环通接口，无HDMI接口边框宽度：3.6mm(左上),1.7mm(右下) | 12 | 台 |
| 15 | 46“液晶拼接屏墙模块化支架 | 12个支架+6个底座 | 1 | 套 |
| 16 | 视频管理服务器 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨）； | 1 | 台 |
| 17 | 视频管理平台软件 | ▲400路视频授权；单个平台支持管理2000个组织节点，组织树最深5级，同级节点最多50个；单个平台支持管理100个自定义视图，每棵视图树最深5级，同级节点最多1000个；单个平台支持注册管理10万台各类型设备资源；通过平台级联的方式，支持注册管理100万台各类型设备资源；支持注册管理2万个用户；支持5000个用户同时在线访问；支持100个用户同时并发登录；支持250台服务器的部署规模 | 1 | 套 |
| 18 | 视频综合管理平台 | ▲适用于公安监所安防管理和应用的综合性管理软件平台，以安防业务应用为导向，以视频图像应用为手段，能综合集成视频监控、紧急报警、监听对讲、周界报警、门禁巡更、围墙电网以及通讯指挥子系统、人员信息系统等多业务的全方位综合性应用管理平台。平台的核心是为多种安防子系统提供一个统一的安防集成平台软件，实现监所指挥中心对所有视频图像、报警事件、语音对讲、门禁巡更信息等的集中管理和应急处置，以及对所有视频图像、报警事件及所情的记录和查询，并与“人员信息系统”无缝链接可实时了解罪犯情况，还可结合电子地图实现报警点位的定位。同时，平台突破了传统视频监控实时浏览、云镜控制、录像回放等常规使用功能，提供视频巡逻、智能分析、智能检索及基于案件信息的综合分析研判等多种手段相结合的综合业务应用功能。 | 1 | 台 |
| 19 | 4位控制台 | 4位控制台 | 1 | 套 |
| 20 | 摄象机电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm | 8 | 个 |
| 21 | 拾音器电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1001mm | 198 | 个 |
| 22 | 水晶头 | 网络水晶头 | 300 | 个 |
| 23 | 机柜 | 前后网门，2个PDU插座，600*800*200mm | 2 | 台 |
| 24 | 高保真音箱 | 音箱类型电脑音箱；音箱系统2.0声道；有源无源有源；技术参数 额定功率15W；外观参数 ；音箱材质木质； | 1 | 套 |
| 25 | 8路音频矩阵 | 5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA）+16路HDMI输出+单主控板+单电源；支持H.264/H.265解码，解码128路1080P，或256路720P，或512路4CIF以下分辨率； | 1 | 台 |
| 26 | 控制线缆 | 控制线缆 | 1000 | 米 |
| 27 | 电力电缆 | 供电电缆RVV2x1.1 | 2500 | 米 |
| 28 | 配管 | 25镀锌线管或PVC管 | 1500 | 米 |
| 29 | 线槽 | 镀锌线槽（150*100） | 500 | 米 |
| 30 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 批 |
| 在押人员报告及广播系统 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 网络式分机 | ▲1080P高清视频、可弱光补偿，采用铝合金面板，含ABS防火安装底盒、 内六角固定螺丝、专用装卸工具，具有防拆、防人为暴力破坏功能。双键呼叫：用于犯人紧急情况下报警、事件咨询。 双工对讲：可与IP网络主机双工可视对讲。监听、监视：可接收IP网络主机、监仓门口机的监听、监视，可作监听头用。喧哗报警：分机处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向主机报警。广播播放：可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话。 录音录像：基于标准的 ONVIF 协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机（NVR/HDVR）上进行存储、回放。VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。通话变声：主机开启变声功能，可实现将通话语音进行变声处理传输到对方。消防强切：当有消防报警时，自动将广播声音强切到最大音量。指令控制：可以接受第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件。防拆报警：当有人为非法强拆时，可自动向主机报警。报警联动：报警呼叫时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。接口多样：①两路输入：可外接2对门磁或探头等开关量输出的设备。②两路输出：可外接电控锁、报警联动设备。③其它接口：可外接防水按钮、门灯、咪头、有源音箱、录音设备。 | 42 | 台 |
| 2 | 数字广播消防主机 | 功能特点：▲32路报警短路输入接口，8路短路输出接口；系统中可使用任意多个IP网络报警接口，以增加输入口数目；自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)；警报声音文件预存在服务器中，免去“警报发生器”；标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由；技术参数:电源：AC 220V；功耗：≤15W；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； | 2 | 台 |
| 3 | CD 播放机 | 性能特点：兼容DVD、CD、MP3等多种音频格式 ； 荧光数码显示 ；轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能，U盘、光盘播放模式一键切换；断电记忆功能，再通电后自动续播功能；可外接U盘播放MP3歌曲；最大支持16G；技术参数:电源: AC 220-240V/50-60Hz；功耗: 30W | 1 | 台 |
| 4 | 大门灯 | 国标86盒尺寸，壁挂式安装在监仓的门口外，方便走廊中的狱警观察。走廊中的狱警解除报警时，该监仓外的门灯熄灭。与分机间是三芯线连接。 | 42 | 个 |
| 5 | 12寸IP网络广播中心 | 性能特点：工业级机箱，良好的内部散热设计，▲配置12寸高清触摸显示屏，高效低耗的Intel i3 CPU处理器(I5/I7可选），192G 大容量固态硬盘，4G内存，超薄DVD光驱，内置千兆网卡，可扩展WIFI功能,暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观。6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口），1个9针串口，1个VGA接口、1个HDMI接口可外接显示设备，定时自动开关机维护功能。1路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出。铝合金拉丝前面板，高档上档次。可上标准机柜。电源：AC 220V； | 1 | 台 |
| 6 | 数字化IP网络广播内嵌系统 | 性能特点：服务器控制软件是数字IP网络广播系统的核心，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有数字网络节能型解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求。为工作站提供数据接口服务。1.统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备；2.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；3.配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等；4.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知；5.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）；6.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容；7.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音；8.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用；9.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限；10.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询；11.单台服务器容量1000台终端，支持64台服务器互联；12.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性；13.支持操作系统Windows7/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012。 | 1 | 项 |
| 7 | 数字调谐器(1U) | 性能特点： 荧光数码显示 ；FM 电台模式选择；轻触式控制键；自动搜台功能；操作灵活，频道存储功能；技术参数:电源: AC 220-240V/50-60Hz；功耗: 25W | 1 | 台 |
| 8 | 对讲广播系统管理工作站 | 由软件、对讲器组成，安装于电脑(电脑自备)。▲60路软件; 主机，可作一级分控管理主机使用；拨号式软件主机，可作高级别总控管理主机使用；也可放置在监狱广播控制中心作广播主机使用。 | 1 | 台 |
| 9 | 前置放大器 | 性能特点：10路输入（5路话筒、3路线路，2路紧急输入）；每路可独立音量控制，紧急输入默设为最高音量；高音和低音总控制调节；总音量控制调节；信号LED电平指示；内置2路电源接口，能自动与手动开启；内置地线悬空开关；选配：内置100V广播信号转换正常音频信号功能 | 1 | 台 |
| 10 | IP网络有源音箱 | 性能特点：一体化设计，木质箱体，表面贴PVC膜，网罩采用木质材质骨架外加易冲洗的绦纶网布；采用高速工业有双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒；内置专为语音播放研制的5寸同轴扬声器，清晰动听，为听力考试提供高质量的音质；采用高保真的D类功放，功耗低失真小，2X15W（8Ω）的输出的功率；单只音箱功率:15W（8Ω）,可以再接一个15W（8Ω）的副音箱；技术参数:电源：AC 220V；功耗：≤34W；接口：1路3.5mm线路输入，1路3.5mm线路输出；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； | 1 | 台 |
| 11 | 数字IP广播移动客户端（IP网络地址盒） | 当网络设备数量在500个以内时，可选用此地址盒。一套系统只需配一台，需要安置在系统内主机和分机等所有网络设备都能访问到的位置。自身供电：随机附送开关电源（DC14V/800mA）1个，网线1条。 | 1 | 个 |
| 12 | 240W网络功放 | 性能特点：自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态， 无信号1分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为6W； 2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出；采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；额定功率：240W；100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出；5单元LED电平表；采用先进高效功率放大电路；各输入通道独立音量控制，高、低音调控制；输出短路保护告警。技术参数:1.辅助输出：大于700mV；2.输入：MIC1、2:3.3mv, AUX1、2、3:300mv不平衡；3.频响：100HZ－16KHZ；4.总谐波失真：小于1%；5.噪音比：AUX1、2、3:70dB；6.音量调节：低音:±10dB（100Hz） ， 高音: ±10dB（10KHz）；7.保护：直流输出 过载；8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入；9.电源：AC 220V/50-60Hz； | 1 | 台 |
| 13 | 监区走廊、会见区喇叭（6W） | 特点：塑料结构壁挂音箱。音质清晰,明亮，结构坚固,轻便安装,壁挂室内墙上，用于室内教室,通道,房间等场合。比木质音箱防潮，防腐，防静电干扰，更牢固。喇叭单元: 1低音单元,1高音单元；功率：5/10W；输入电压：70V/100V；灵敏度：91dB；频率响应：90-18KHZ；接线端子：弹簧卡扣；外壳：塑料；网罩：塑料+金属网；安装方式：壁挂式； | 44 | 个 |
| 14 | 喇叭线缆 | 喇叭线缆 | 600 | 米 |
| 15 | 门灯信号线 | 门灯信号线 | 800 | 米 |
| 16 | 镀锌线管 | 镀锌线槽(150x100) | 800 | 米 |
| 17 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| 会见管理系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 16路对讲主机 | 一般放置在监听室的桌面上。须配合监听主机接线盒使用；与每一对通话分机并接，配1台 监听主机接线盒 可监听20路通话；配2台 监听主机接线盒可监听40路通话。▲可任意免提监听某一路分机的通话。可循环监听每路分机的通话。可任意对某一路分机进行免提插话。可任意切断/恢复每路分机的通话状态。安装方便，与通话分机间是无极性的2芯线连接。 | 1 | 台 |
| 2 | 监听主机接线盒 | 与监听主机配对使用 | 1 | 台 |
| 3 | 探访分机 | 壁挂式安装在会见窗口的玻璃上或放置在桌面上，供探访对讲时使用。双工对讲：每个窗口一对分机，分机间手柄双工对讲。通话提示：分机通话时间剩下最后一分钟时，分机处有语音提示（例如：您的通话时间只剩下最后1分钟，请抓紧时间，通话结束后，请挂机；提示内容，用户可更改）；通话时间为零时，系统自动切断此路分机电源，当挂机超过1分钟后，此路电源自动接通。连线方式：每路分机与录音监听卡间是无极性的两芯线连接。 | 10 | 对 |
| 4 | 监听分机 | 一般放置在监狱会见管理室的桌面上。▲可以与一对通话分机并接，对该路分机监听、控制。监听：可监听该路通话分机通话。插话：可对该路通话分机进行插话。切断：可切断该路分机的通话。LED显示：可LED显示该路通话分机的通话时间，并能自动计时。连线方式：与每路通话分机间是两芯线连接。 | 1 | 个 |
| 5 | 探监对讲录音工作站 | 商用电脑,主板芯片组Intel H81；64位处理器,四核处理器；CPU系列英特尔 酷睿i5 六代系列；CPU型号Intel 酷睿i5－6400；CPU频率2.7GHz；最高频率3300MHz；总线规格DMI 5 GT/s；缓存L3 6MB；核心架构Haswell；核心/线程数四核心/四线程；制程工艺22nm；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量500GB,DVD光驱；显卡类型核芯显卡；显卡芯片Intel GMA HD 4400；显存容量共享内存容量；DirectX 11；音频系统集成；有线网卡100Mbps以太网卡；前面板I/O接口4×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口6×USB2.0；2×PS/2；1×DVI-D；1×VGA；1×并口打印接口；1×RJ45（网络接口）；1×sSATA；2×S/PDIF输出；1×电源接口；一键通超薄键盘，光电鼠标；LED显示器；屏幕尺寸21.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）； | 1 | 台 |
| 6 | 探监对讲录音软件 | 含：客户端点到软件、客户端叫号软件、客户端监听软件，配送对讲器，安装于电脑(电脑自备)，可放置在狱警值班室、领导办公室。对讲、喊话：可与家属排队登记软件相互对讲；可对等候区语音箱人工喊话。审批操作：可实时显示系统自动传过来的已登记信息，进行“允许探访”或“不允许探访”审批操作。同步打印：可同步家属登记室软件打印相同号票信息给犯人用。点到操作：可对已取票登记的号码进行点到操作。探访叫号：可呼叫号码、犯人姓名。同步显示：可同步显示未点到、已点到、已呼叫、已受理、已取消会见等情况；可同步显示家属所在单位、探访关系、取票时间等信息。查询数据：可查询探访管理服务器上所有会见登记数据。支持操作系统：windowsXP、windows7。 | 1 | 套 |
| 7 | 16路录音卡 | 局域网传输，由一块16路录音卡和一套探访录音监听软件组成，安装于电脑；16个通道，可接16对通话分机，对16路通话的分机录音；支持扩展128个通道（由8张WBT-R16录音监听卡组成），一般放置在录音监听室。高保真：全数字录音、回放，高保真原音；可采用大容量硬盘存储录音文件，安全可靠，读取快捷、方便。状态提示：每个通道可自动呈现分机摘挂机、通话状态，并可添加备注信息。▲自动叫号：可根据分机的挂机状态自动判断叫号（也可手动指定窗口叫号）。对讲、录音：可同时完成多路分机对讲及多路同时录音。监听、插话：可实时监听任一路分机的通话，并可插话。切断通话：可任意切断分机的通话。时间设定：可设定每路分机的通话时间（时间范围1000分钟以内）。重犯提醒：重犯会见时，系统自动提醒干警重点监听。录音方式：压控、音控、键控可选；录音文件格式支持Microsoft wave格式。会见查询：支持录音查询的回放、循环播放以及连续播放；可查询会见信息记录，包含：会见人、犯人、会见日期、会见开始结束时间。远程查询：可局域网查询任意通道的录音和实时监听任意通道的通话；可广域网查询任意通道的录音。权限管理：根据用户权限实行分级管理，并能删除、备份录音文件操作。容量自检：可自动检测硬盘容量，录音文件可自动清理、转储。电脑要求：有PCI槽，CPU：2.0G以上，内存：512M以上，电源：350W以上，硬盘空间：30M/每小时/每通道。 | 1 | 块 |
| 8 | 对讲信号线 | 对讲信号线 | 600 | 米 |
| 9 | 镀锌线管(Φ25) | 镀锌线槽(150x100) | 200 | 米 |
| 10 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| 紧急报警系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 报警主机 | ▲专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/2.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 |
| 2 | 液晶控制键盘 | ▲LCD报警键盘，支持遥控器布撤防，适用于所有报警主机,尺寸(mm):156.46(长)*109.74(宽)*21.5(高) | 1 | 个 |
| 3 | 双回路总线驱动器 | 双回路总线驱动器 | 1 | 个 |
| 4 | 串口模块 | 串口模块 | 1 | 个 |
| 5 | 32路继电器输出板 | 总线网络报警主机专用/32路继电器输出/弱电 | 1 | 个 |
| 6 | 主机备用电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V额定容量 7.0Ah重量约 2.13Kg | 1 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 声光报警器(带转动),声压≥108分贝,电流≤250毫安,防水,一般用于室外 | 1 | 个 |
| 8 | 总线式单路输入模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 37 | 个 |
| 9 | 紧急报警管理工作站 | 商用电脑,主板芯片组Intel H81；64位处理器,四核处理器；CPU系列英特尔 酷睿i5 六代系列；CPU型号Intel 酷睿i5－6400；CPU频率2.7GHz；最高频率3300MHz；总线规格DMI 5 GT/s；缓存L3 6MB；核心架构Haswell；核心/线程数四核心/四线程；制程工艺22nm；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量500GB,DVD光驱；显卡类型核芯显卡；显卡芯片Intel GMA HD 4400；显存容量共享内存容量；DirectX 11；音频系统集成；有线网卡100Mbps以太网卡；前面板I/O接口4×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口6×USB2.0；2×PS/2；1×DVI-D；1×VGA；1×并口打印接口；1×RJ45（网络接口）；1×sSATA；2×S/PDIF输出；1×电源接口；一键通超薄键盘，光电鼠标；LED显示器；屏幕尺寸21.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）； | 1 | 台 |
| 10 | 总线转TCP/IP模块 | 总线转TCP/IP模块 | 1 | 个 |
| 11 | 紧急报警管理软件 | 紧急报警管理软件 | 1 | 套 |
| 12 | 紧急报警按钮 | 开关耐压：250VDC；负载电流：1.25A；外壳材料：ABS；复位方式：钥匙复位 | 37 | 个 |
| 13 | 高声警号 | 高声警号 | 2 | 套 |
| 14 | 通信总线 | 通信总线 | 500 | 米 |
| 15 | 控制信号线 | 控制信号线 | 200 | 米 |
| 16 | 镀锌线管或PVC线管 | 镀锌线槽(150x100) | 200 | 米 |
| 17 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 批 |

| 周界防范系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 红外对射探测器 | 四光束主动红外对射探测器，室外探测距离100米 | 10 | 对 |
| 2 | 总线式单路输入模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 10 | 个 |
| 3 | 入侵报警主机 | ▲专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/2.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 |
| 4 | 液晶控制键盘 | LCD报警键盘，支持遥控器布撤防，适用于所有报警主机,尺寸(mm):156.46(长)*109.74(宽)*21.5(高) | 1 | 个 |
| 5 | 八路防区模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 12 | 个 |
| 6 | 电源箱 | 电源配电箱 | 1 | 个 |
| 7 | 通讯总线 | 通讯线缆 | 1200 | 米 |
| 8 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| 出入口控制系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 四门控制器 | ▲32位处理器，上行TCP/IP和S485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 1 | 套 |
| 2 | 感应式读卡器 | 支持MIFARE卡、CPU卡序列号的读取；▲光学式指纹模块，5000枚指纹容量；RS485通讯方式与门禁主机对接；防水等级：IP65；工作电压：DC 12V； | 8 | 个 |
| 3 | 电控锁（含门磁信号） | 门磁感应信号电控锁 | 8 | 把 |
| 4 | 5A供电电源 | 12V/5A供电电源 | 1 | 个 |
| 5 | 后备电池(12V/7Ah) | 标准电压 12V；额定容量 7.0Ah；重量约 2.13Kg | 1 | 个 |
| 6 | 门禁管理工作站 | 商用电脑,主板芯片组Intel H81；64位处理器,四核处理器；CPU系列英特尔 酷睿i5 六代系列；CPU型号Intel 酷睿i5－6400；CPU频率2.7GHz；最高频率3300MHz；总线规格DMI 5 GT/s；缓存L3 6MB；核心架构Haswell；核心/线程数四核心/四线程；制程工艺22nm；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量500GB,DVD光驱；显卡类型核芯显卡；显卡芯片Intel GMA HD 4400；显存容量共享内存容量；DirectX 11；音频系统集成；有线网卡100Mbps以太网卡；前面板I/O接口4×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口6×USB2.0；2×PS/2；1×DVI-D；1×VGA；1×并口打印接口；1×RJ45（网络接口）；1×sSATA；2×S/PDIF输出；1×电源接口；一键通超薄键盘，光电鼠标；LED显示器；屏幕尺寸21.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）； | 1 | 台 |
| 7 | “一卡通”门禁软件 | “一卡通”门禁软件 | 1 | 套 |
| 8 | 感应卡 | 感应卡 | 50 | 张 |
| 9 | 通信总线 | 通信总线 | 100 | 米 |
| 10 | 读卡器信号线 | 读卡器信号线 | 150 | 米 |
| 11 | 供电线缆 | 供电线缆 | 150 | 米 |
| 12 | 镀锌线管 | 镀锌线槽(150x100) | 50 | 米 |
| 13 | 安装配件及附材 |  | 1 | 批 |

| 巡更管理系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 巡更管理软件 | 巡更管理软件 | 1 | 台 |
| 2 | 巡更IP控制器（单门控制器） | ▲32位处理器，上行TCP/IP和RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 24 | 个 |
| 3 | CPU门禁读卡器 | 支持MIFARE卡、CPU卡序列号的读取；▲光学式指纹模块，5000枚指纹容量；RS485通讯方式与门禁主机对接；防水等级：IP65；工作电压：DC 12V； | 24 | 台 |
| 4 | 巡更管理工作站 | 商用电脑,主板芯片组Intel H81；64位处理器,四核处理器；CPU系列英特尔 酷睿i5 六代系列；CPU型号Intel 酷睿i5－6400；CPU频率2.7GHz；最高频率3300MHz；总线规格DMI 5 GT/s；缓存L3 6MB；核心架构Haswell；核心/线程数四核心/四线程；制程工艺22nm；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量500GB,DVD光驱；显卡类型核芯显卡；显卡芯片Intel GMA HD 4400；显存容量共享内存容量；DirectX 11；音频系统集成；有线网卡100Mbps以太网卡；前面板I/O接口4×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口6×USB2.0；2×PS/2；1×DVI-D；1×VGA；1×并口打印接口；1×RJ45（网络接口）；1×sSATA；2×S/PDIF输出；1×电源接口；一键通超薄键盘，光电鼠标；LED显示器；屏幕尺寸21.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）； | 1 | 台 |
| 5 | 双绞线缆 | 六类网线 | 1920 | 米 |
| 6 | 专用线缆 | 读卡线缆 | 960 | 米 |
| 7 | 线槽 | 镀锌线槽(150x100) | 800 | 米 |
| 8 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |
| 电教系统 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 可视广播平台及软件 | 可视广播平台及软件 | 1 | 套 |
| 2 | 分布式广播管理授权软件 | 分布式广播管理授权软件 | 1 | 套 |
| 3 | 可视广播HDMI高清1080P60视频采集，兼容H264编码输入盒 | 可视广播HDMI高清1080P60视频采集，兼容H264编码输入盒 | 1 | 台 |
| 4 | 高清视频会议通讯摄像头(1080P) | ▲高清视频会议通讯摄像头(1080P) | 1 | 台 |
| 5 | 专业会议麦克风 | 换能方式: 电容式；频率响应: 40Hz-20KHz 指向性: 心型指向；输出阻抗（欧姆） : 200Ω；灵敏度 : -40dB±2dB；供电电压(V): DC9V/幻象48V；咪管长度：460mm 咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 ；单支话筒重量：0.88KG；输出、指示：平衡、座灯；开关：电子轻触；抗手机、电磁、高频干扰 | 1 | 台 |
| 6 | 8路调音台 | 八路单声道输入；所有单声道上都配有增益功能；内置MP3播放器和USB接口，带显示屏，专设MP3独立开关；电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；高精度三色精确电平柱，精确显示输出电平；带48V幻象供电；通道3段均衡，主控7段图示均衡；每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听；内置十六档数码效果；60mm行程高分析度推子；外置17V直流宽电压工作电源；双编组输出。 | 1 | 台 |
| 7 | 46“高清液晶电视 | 屏幕尺寸：46英寸；背光灯：LED发光二极管；分辨率：1920×1080；最佳观看距离：4～5米；屏幕比例：16:9；产品类型：大尺寸型1080p系列；高清：1080p；声音输出功率：8W×2； | 42 | 台 |
| 8 | 可视广播带HDMI,VGA双接口1080P60，兼容H264视频输出盒 | 可视广播带HDMI,VGA双接口1080P60，兼容H264视频输出盒 | 42 | 台 |
| 9 | 电视机壁挂支架 | 电视机壁挂支架 | 42 | 台 |
| 10 | 市有线电视机顶盒 | 市有线电视机顶盒 | 1 | 台 |
| 11 | 编码器 | 编码器 | 1 | 台 |
| 12 | 管理电脑 | 商用电脑,主板芯片组Intel H81；64位处理器,四核处理器；CPU系列英特尔 酷睿i5 六代系列；CPU型号Intel 酷睿i5－6400；CPU频率2.7GHz；最高频率3300MHz；总线规格DMI 5 GT/s；缓存L3 6MB；核心架构Haswell；核心/线程数四核心/四线程；制程工艺22nm；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量500GB,DVD光驱；显卡类型核芯显卡；显卡芯片Intel GMA HD 4400；显存容量共享内存容量；DirectX 11；音频系统集成；有线网卡100Mbps以太网卡；前面板I/O接口4×USB2.0；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口6×USB2.0；2×PS/2；1×DVI-D；1×VGA；1×并口打印接口；1×RJ45（网络接口）；1×sSATA；2×S/PDIF输出；1×电源接口；一键通超薄键盘，光电鼠标；LED显示器；屏幕尺寸21.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）； | 1 | 台 |
| 13 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| UPS供配电及防雷接地系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | UPS主机(30kVA) | ▲UPS主机(30kVA) | 1 | 台 |
| 2 | 电池（1小时） | 电池(1小时） | 1 | 台 |
| 3 | 电池柜 | 电池柜 | 4 | 台 |
| 4 | UPS及电池承重支架 | UPS及电池承重支架 | 2 | t |
| 5 | 角钢 | 角钢 | 0.4 | t |
| 6 | 市电输入配电柜 | 市电输入动力配电柜 | 1 | 台 |
| 7 | UPS配电柜 | UPS配电柜 | 1 | 台 |
| 8 | 10A二三插座 | 10A二三插座 | 30 | 个 |
| 9 | 13A方脚插座 | 13A方脚插座 | 30 | 个 |
| 10 | 防雷托板插座 | 防雷托板插座 | 30 | 个 |
| 11 | 视频综合防雷器 | 视频综合防雷器 | 18 | 组 |
| 12 | 配线 | 10平方毫米供电线缆 | 100 | m |
| 13 | 配线 | 2.5平方毫米供电线缆 | 1500 | m |
| 14 | 接地母线 | 接地线缆 | 300 | m |
| 15 | 线槽 | 镀锌线槽(150x100) | 200 | m |
| 16 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| 审讯指挥系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 专业审讯主机 | ▲支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入；默认支持2路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持5路；▲支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；最大支持1大5小画面合成；自带7寸触摸屏(1024*600)；标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步直刻；支持4个SATA接口，支持容量最大为4TB的硬盘；3U机箱，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 1 | 套 |
| 2 | 24”液晶显示器 | 产品类型LED显示器，广视角显示器；屏幕尺寸23.8英寸；最佳分辨率1920x1080；屏幕比例16:9（宽屏）；高清标准1080p（全高清）；面板类型不闪式（IPS）；背光类型LED背光；动态对比度500万:1；黑白响应时间5ms； | 1 | 套 |
| 3 | 数字化审讯管理软件 | ▲平台支持单房间监控点数≤4个，支持房间总数≤1000个；平台支持操作员数量≤1000个，并发登录用户数量≤200个；支持并发在线的同步录音录像数量≤50个；支持数据操作显示时间＜3秒，写入时间＜1秒，支持百万条数据精确查询时间＜1秒，复杂查询时间＜3秒；信息（可包括音视频信息、案件信息等）经由网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）符合国家和地方相关标准，支持音视频编解码传输时延＜3秒，支持控制指令响应时延＜1秒；指挥通讯响应时间受网络通讯距离影响，原则上响应时间应＜3秒；支持笔录同步时延＜60秒；客户端实时播放视频的窗口切换响应时间不大于1秒，检索回放时间不大于2秒；数据的转换和传送时间不得超过9秒；设备控制响应时间不大于5秒； | 1 | 台 |
| 4 | 专用高清摄像机 | ▲200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持背光补偿、透雾、ROI感兴趣区域编码；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结；电源供应：DC12V/AC24V/ PoE(802.3af)；功耗：7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)；1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；1对报警输入输出接口；防暴等级支持IK10；红外照射距离：支持红外10-30米；支持电动镜头； | 2 | 台 |
| 5 | 审讯专用拾音器 | 全向数字降噪拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 1 | 台 |
| 6 | 时间温度湿度显示屏 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％；测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH；环境温度 -25℃ ～ 70℃；时间显示 时：分，24小时制；外部接口 485接口；前面板 亚克力；可视距离 25m，建议适用环境面积：<20平方米；安装方式 壁挂式；外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高)；供电电压 AC 100V～260V ；功率 ≤15W 颜色 外框银色，面板黑色；符合标准 欧盟CE标准，美国FCC认证，通过ISO9000质量认证体系 | 1 | 台 |
| 7 | 审讯终端主机 | ▲E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨）；5、详细规格请见规格书； | 1 | 台 |
| 8 | 刻录机 | 电脑DVD移动刻录机 | 1 | 台 |
| 9 | 监听音箱 | 音箱类型电脑音箱；音箱系统2.0声道；有源无源有源；技术参数 额定功率15W；外观参数 ；音箱材质木质； | 2 | 台 |
| 10 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| 计算机网络设备系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 核心交换机 | ▲产品类型 万兆以太网；背板带宽 598Gbps/5.98Tbps；包转发率 222Mpps；接口类型 28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的万兆Combo SFP,4个千兆SFP；接口数目 36口；传输速率 10Gbps；支持QoS；支持VLAN功能；MAC地址表64K； | 2 | 套 |
| 2 | 层间24口交换机 | 产品类型： 智能交换机；应用层级： 二层；背板带宽： 32Gbps；包转发率： 6.6Mpps；端口结构： 非模块化；电源电压： AC 100-240V，50-60Hz；端口描述： 24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口；电源功率： ＜15.5W；支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机支持4K个VLAN；支持基于端口的VLAN | 15 | 套 |
| 3 | 光纤模块 | 光纤模块 | 40 | 个 |
| 4 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | 40 | 台 |
| 5 | 网络管理软件 | 网络管理软件 | 1 | 台 |
| 6 | 安装配件及附材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

| 监控中心装修 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 实心砖墙 | 砌砖墙 | 30 | m2 |
| 2 | 水泥砂浆零星项目 | 批荡 | 60 | m2 |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 防潮防尘乳胶漆刷墙 | 240 | m2 |
| 4 | 金属(塑钢)门 | 门框、扇材质:不锈钢门 | 1 | 套 |
| 5 | 防静电活动地板 | 防静电地板 | 60 | m2 |
| 6 | 空调器 | 柜式空调机5P | 2 | 台 |
| 7 | 空调器 | 挂式空调机2P | 2 | 台 |
| 8 | 控制台 | 4位控制台及椅子 | 1 | 台 |
| 9 | 系统切换 | 机房搬迁、系统切换 | 1 | 台 |
| 10 | 灯管灯盘、开关、电线等辅材 | 灯管灯盘、开关、电线等辅材 | 1 | 项 |
| 综合布线系统 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 六类网线 | 六类网线 | 30000 | 米 |
| 2 | 六类24口网络配线架 | 六类24口网络配线架 | 20 | 个 |
| 3 | 机柜 | 机柜 | 4 | 台 |
| 4 | 设备跳线 | 设备跳线 | 400 | 条 |
| 5 | 12芯单模光纤 | 12芯单模光纤 | 800 | 米 |
| 6 | 24芯光纤配线架 | LC 24芯光纤配线架 | 6 | 个 |
| 7 | 线槽 | 防锈镀锌线槽150X100 | 1000 | 米 |
| 8 | 配件及辅材 | 安装配件及附材 | 1 | 项 |

本项目的最高限价为人民币3498543.81元，投标报价不得超过最高限价。

注：

1、本招标项目要求中凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。

2、在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

3、为保证产品质量、供货渠道的合法性和完善的售后服务，中标供应商在中标后7个日历日内需提供摄像机、视频平台等主要产品的厂家授权函及售后服务证明文件（盖章原件）。

# 第三部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

1.2本招标文件的解释权在采购代理机构。

### 2.定义

2.1“采购人”是指鹤山市公安局。

2.2“采购代理机构”是指广东伟信工程项目管理有限公司。

2.3“投标人”指向采购代理机构提交投标文件的法人或者其他组织。

2.4货物（设备）：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的设备、备品备件、工具、手册及其它相关资料等。

2.5服务：是指招标文件规定投标人必须承担的设计、制造、运输、装卸、安装调试、技术协助、调试、培训及其它相关义务。

2.6语言：招标文件的语言为简体中文。

2.7日期：指公历日。

2.8时间：指北京时间。

### 3.适用法律

采购人、投标人和采购代理机构均应当遵守《政府采购法》和相关法律法规。

### 4.知识产权

4.1投标人应当保证：采购人在中华人民共和国接受其所提供的服务或服务的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2最终确定的《政府采购合同》总价必须包括所有的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

4.3投标人不拥有相应的知识产权的，则在投标报价中必须包括所有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由投标人承担责任。

### 5.禁止事项

5.1采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

5.2投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3采购代理机构不得向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5.4除投标人被要求对投标文件进行的质疑澄清外，从开标时起至签订合同止，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人和采购代理机构接触。

### 6.保密及其它注意事项

6.1凡参与采购工作的相关人员均应自觉接受主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2开标后，直至向中标供应商发出《中标通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关的资料以及评审意见等，均不得向投标人和与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出评标委员会人员之外。

6.3在评审期间，投标人不得向评标委员会成员询问评审情况，不得进行可能影响评审结果的活动。

6.4评标委员会不向未中标投标人解释落选原因，不退还投标文件。

6.5所有投标人自行承担与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均不承担该费用。

### 7. 投标人诚信管理

7.1 投标人在本次采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（含递交投标文件之前或之后），人为地使采购丧失竞争性，损害采购人从公开和公平竞争中所能获得的权益。

7.2 如果采购人或采购代理机构有证据证明投标人在本次采购项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

7.3 投标人有下列情形之一，将由广东伟信工程项目管理有限公司对其作不良诚信记录，上报鹤山市政府采购监管部门和广东省政府采购监管部门，并上网通报处理：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取中标的；

（2）开标后擅自撤销投标，影响采购继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）中标后无正当理由拒绝签订《政府采购合同》的；

（7）无正当理由拒绝履行合同的；

（8）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（12）经认定的其他有违诚实信用的行为。

## 二、招标文件说明

### 8.招标文件构成

8.1招标文件用以阐明项目情况、评标程序、评审办法、定标标准、合同参考范本和投标文件的制作等，由投标邀请函、采购需求、投标人须知、投标文件格式和合同范本等构成。

### 9.招标文件的修改

9.1招标文件的澄清或者修改将在江门市公共资源交易中心鹤山分中心网、江门市公共资源交易中心网和广东省政府采购网发布更正公告，该澄清或者修改为招标文件组成部分。

9.2为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以决定酌情推迟投标截止时间。

## 三、投标文件的制作

### 10.制作要求

10.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料为真实资料，而且对招标文件作出实质性响应。

10.2投标人应按招标文件中提供的投标文件格式制作投标文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3投标人应提供正本一份和副本四份。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4投标文件的正本必须打印，并由投标人的法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件上签字并加盖单位公章。委托代理人必须出具书面形式的《授权委托书》，《授权委托书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

10.5除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

10.6电报、电话、传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

### 11.投标文件的内容

11.1投标文件由封面、目录、投标书、开标一览表、投标价格表、产品详细说明一览表、规格技术参数偏离表、商务条款偏离表、系统设计方案、投标人基本情况表、售后服务计划、完成同类项目情况、主要从业员及技术资格一览表、关于资格的声明函、授权委托书、资格证明书、政策性适用说明表、中小型企业声明函、投标保证金、投标产品符合招标文件规定的证明文件、及投标人认为需加以说明的其他内容构成。

11.2投标报价

（1）投标报价应为人民币含税全包价。

（2）投标人应按照“第二部分 采购需求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。

（3）投标人所报的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（4）投标人的投标报价不得高于本项目的招标控制价。

11.3证明投标人合格和资格的文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部份。内容要求包括：

（1）投标人为合格投标人的证明文件；

（2）投标人具有履行合同所需的财力、人力、技术和服务能力。

### 12.投标文件格式

12.1投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。投标文件的完整性是评标的内容之一。

### 13.投标保证金

13.1本项目的投标保证金金额为：人民币陆万元整（￥60000.00元）。

13.2投标保证金为投标文件的组成部分之一。投标人应在规定的截止时间前将投标保证金汇入指定账户

户名：广东伟信工程项目管理有限公司

开户银行：广发银行鹤山支行

账号：103302512010000238。

投标保证金递交截止日期（指到账日期）：2018年 月 日17时00分。

并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标保证金必须从投标人基本账户转出，不得使用他人或个人账户，也不接受现金形式，否则视为无效投标。

13.3投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构在采购项目完成之前，免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人或采购代理机构在因投标人的行为受到损害时，将没收该投标人的投标保证金。

13.4通过合法程序确定的中标供应商拒不支付采购代理服务费，并有下列情形之一，采购代理服务机构将从该中标供应商的投标保证金中收取采购代理服务费，若该中标供应商的投标保证金不足以支付采购代理服务费的，该中标供应商必须支付不足部分。

⑴因自身原因放弃中标资格的；

⑵因自身原因无法履行中标后应该进行余下采购活动的；

⑶因违法违规被主管部门取消中标资格的。

注：根据相关法律和法规的规定，拒不支付采购代理服务费的中标供应商会受到相应的严肃处罚，甚至要承担法律责任；“13.4条款”只是表示采购代理机构为维护自身合法权益而采取的措施，不表示本次采购项目可以不支付采购代理服务费，而在投标保证金中扣付。

13.5未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标,将被视为无效投标。

13.6未中标投标人的投标保证金将在《中标通知书》发出之日起五个工作日内予以无息退还。请投标人及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-8810930）。

13.7中标供应商的投标保证金，在中标供应商已交纳采购代理服务费后和合同签订并生效之日起五个工作日内，予以无息退还。

13.8若本次采购项目出现质疑或投诉，投标保证金将暂时不予退回，待质疑或投诉处理完毕后再无息退回。

13.9投标人发生下列任何一种情况时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标供应商不能按招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同的；

（3）中标供应商不能按招标文件的规定交纳采购代理服务费的；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

### 14.投标有效期

14.1自开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## 四、投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和副本用信封分别密封，并标明投标人的名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。

15.2为了方便唱标，投标人应将投标文件正本中的《开标一览表》复印一份，加盖公章后，密封在单独普通信封内，并在信封上标明“开标一览表”字样。

15.3每一份投标文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2018年 月 日10:00时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

15.4投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中规定的时间和地点，由专人送至采购代理机构。

15.5对未按上述规定进行密封、标记和递交的投标文件，以及不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封的投标文件，采购代理机构不予负责。

### 16.递交投标文件的时间、地点和截止时间

16.1投标文件递交地点：江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）。

16.2投标文件递交截止时间：2018年 月  日10:00时。

16.3采购代理机构将于2018年 月 日09:30时至10:00时接收投标文件，10:00时整在江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）进行本次采购项目的开标。

16.4采购代理机构拒绝接收以下投标文件

（1）在投标截止时间后递交的投标文件；

（2）未按规定包装和密封的投标文件。

16.5投标文件的修改和撤回

（1）投标人在递交投标文件后到投标截止时间之前，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须以书面形式通知采购代理机构。

（2）在投标截止时间之后至投标有效期结束之间的这段时间内，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

## 五、开标和评标

### 17.开标

17.1采购代理机构按照《投标邀请函》规定的时间和地点，在投标人的法定代表人（或委托代理人）在场的情况下，组织进行本次采购项目的开标，参加人员应签名报到以证明其出席。

17.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，在确认无误后当众拆封唱标。唱标的主要内容为投标文件正本中《开标一览表》的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。

### 18.评标委员会

18.1采购代理机构将根据项目特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和在专家库中被抽取的专家组成。

### 19.特邀监督员

19.1为加强对政府采购活动的监督，采购代理机构将邀请特邀监督员参加开标和评标会议，对采购活动进行监督。特邀监督员独立于采购代理机构和评标委员会之外，独立履行监督职责。

### 20.对投标文件的初审

20.1投标人的资格审查：开标结束后采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。

采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（信用信息查询记录和证据以网页打印方式与其采购文件一并保存）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动，同时其投标将被拒绝而作为无效投标处理（处罚期限届满的除外）。

20.2符合性审查:采购代理机构将组织评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，包括审查投标文件是否完整、有否计算错误、文件签署是否合格和投标文件的编排是否有序等。

20.3符合性审查是指依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，包括审查投标文件是否完整、有否计算错误、文件签署是否合格和投标文件的编排是否有序等。

20.4计算错误将按以下方法更正:如果单价、数量的积与总价不相等，以单价为准修改总价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。如果用文字表述的数值与数字表述的数值不一致，则以文字表述的数值为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

20.5在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大的偏离。对关键条文的偏离（例如关于适用法律、税及关税等的偏离）将被认为是实质上的偏离，而允许即时纠正这些偏离，将影响到其他已提交实质性响应投标文件的投标人的公平。

20.6评标委员会确认投标文件是否响应招标文件，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

20.7实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或采取其他方式，从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.8发现投标人有下列情况之一，其投标将被拒绝：

（1）投标人以他人名义投标、与其他投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（2）投标文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（3）投标文件签字人无有效委托的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者纠正的；

（5）投标人以低于成本报价竞标或投标报价超出本项目招标控制价且不接受价格修正的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标人未提交投标保证金或金额不足或无效的；

（8）投标文件中附有采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.9 五分之二以上（不含五分之二）的评委认为通过初审的投标文件，为有效投标文件，否则视为不通过。通过初审的投标文件方可进入评分程序，视为不通过的投标文件，作否决投标处理。

### 21.对投标文件的澄清

21.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并可以通过书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

21.2投标文件里有表述不一致的内容，按照以下方法处理：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；对不同文字文本的投标文件的解释发生异议的，应以中文文本为准。

21.3投标文件的澄清、说明、补充或修正应当采用书面形式，由法定代表人或者其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.4投标人的法定代表人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

### 22.评标办法

详见本文件第四部分

## 六、确定中标供应商

### 23.确定中标

23.1评标委员会完成评标工作后，出具《评标报告》，推荐中标候选供应商；

23.2采购人从中标候选供应商名单中，按照综合得分排序名次，确定中标供应商；

23.3根据投标或评审情况，采购代理机构保留在确定中标供应商之前，任何时候接收或拒绝的任何投标、评审程序宣布无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商进行任何理由的解释。

### 24.中标通知

24.1采购人应当在收到《评标报告》之日起五个工作日内，按照评标委员会推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。确定中标供应商后，采购人或者其委托的采购代理机构必须在一个工作日内向中标供应商发出《中标通知书》。

24.2《中标通知书》是签订《政府采购合同》的依据和组成部分。

## 七、签订《政府采购合同》

25.采购人与中标供应商应在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订《政府采购合同》。

26.合同内容不得与招标文件和投标文件的内容有实质性偏离。

27. 《政府采购合同》同自签订之日起七个工作日内，采购人应将所签的合同原件一份上报鹤山市政府采购监督管理部门备案，另送两份原件给采购代理机构归档。

## 八、履约保证金

28. 中标人在收到《中标通知书》后五（5）个工作日内，，应当采用采购人认可的形式向采购人鹤山市公安局提交履约保证金。本项目的履约保证金金额为5%的签约合同价。履约保证金在工程竣工验收合格后五（5）个工作日内，予以无息退还，请中标人在工程竣工验收合格后及时到采购人处办理退还履约保证金手续。

## 九、采购代理服务费

29. 中标供应商应在确知已在本次采购项目中中标，或中标结果在江门市公共资源交易中心鹤山分中心网、江门市公共资源交易中心网、广东省政府采购网发布公告之日起三个日历日内，向采购代理机构交纳采购代理服务费。

30. 采购代理服务费的收费标准按照国家计委[2002]1980号文的规定，依照差额定率累进法计算收取，详见下表：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 服务采购 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

采购代理服务费请划入以下帐户：

全称：广东伟信工程项目管理有限公司

账号：103302512010000238

开户行：广发银行鹤山支行

# 第四部分  评标办法

一、本项目采用综合评分法进行评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和评标方法对投标文件进行评审和比较，对未能通过初审的投标文件作否决投标处理，并在《评标报告》中说明原因。对通过初审的投标文件进行技术、商务、价格打分，并计算出所有投标人的综合得分。评标委员会完成评标工作后出具《评标报告》，推荐中标候选供应商，采购人从中标候选供应商名单中按照综合得分排序确定中标供应商。

二、评分权重及评标因素如下：

| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分（50%） | 产品的技术参数（30分） | 考查、对比投标人所投报产品的技术参数对技术要求的响应情况，技术参数完全满足招标要求的得30分，若不满足带“▲”重要技术参数要求的，每项扣3分，不满足其他技术参数要求的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 系统设计方案（30分） | 考查、对比投标人所提供设计方案的系统性能、架构、配置是否具科学性、合理性、可行性、安全性、先进性、可靠性和规划性，系统建设的质量保证措施和服务承诺是否具实用性等，优（30-24分），中（23-15分），差（14-0分）。 |
|  | 网络调试具体方案（10分） | 考查、对比投标人所提供的网络调试具体方案情况，包括本次建设系统与政法网、公安视频监控网无缝对接的兼容性、稳定性、可行性和 成熟程度等，优（10-8分），中（7-5分），差（4-0分） |
| 商务评分（20%） | 人员情况（10分） | 考查、对比投标人（或其上级单位）针对本项目拟投入人员情况： 1、具备高级或以上工程师职称证书的得5分，没有的得0分，本小项最高得5分； 2、具备高级项目管理师或高级信息系统项目管理师证书的得5分，没有的得0分，本小项最高得5分。 本项最高得分为10分。 注：需提供相应资质证书复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
|  | 投标人（或其上级单位）获得相关信誉情况（10分） | 对比投标人（或其上级单位）获得相关信誉情况： 投标人（或其上级单位）获得中国质量协会及全国用户委员会颁发的用户满意企业证书的得5分； 投标人（或其上级单位）获得企业信用评价AAA级信用企业证书的得5分； 其他或没有的不得分。 本项最高得分为10分，按得分较高的评审，不重复计分。 注：需提供相应证书复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
|  | 规章管理制度（5分） | 考查、对比投标人（或其上级单位）的各项规章管理制度是否详细、合理，优（5-4分），中（3-2分），差（1-0分）。 |
|  | 经营业绩（20分） | 考查、对比投标人（或其上级单位）2014年至今（以合同签订日期为准）承担过信息系统集成项目的情况， 优（20-16分），中（15-10分），差（9-0分）。 注：需提供项目合同复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
|  | 财务状况（5分） | 考查、对比投标人（或其上级单位）2014年-2016年企业财务情况， 优（5-4分），中（3-2分），差（1-0分）。 注：需提供投标人（或其上级单位）2014年-2016年的财务审计报告复印件，并加盖投标人单位公章 |
|  | 售后服务（30分） | 1、考查、对比售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、专业的售后服务，以及产品的质保期限响应程度等， 优（15-12 分），中（11-7 分），差（6-0 分）。 2、考查、对比售后服务场所的便利性以及售后服务的技术实力， 优（15-12 分），中（11-7分），差（6-0 分）。 注：需提供相应的证明文件复印件，并加盖投标人单位公章。 |
|  | 完工期（10分） | 考查、对比是否有针对本项目制定的工作进度计划，进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求， 优（10-8分），中（7-5分），差（4-0分）。 |
|  | 资信情况与履约能力（8分） | 考查、对比投标人的资信情况是否良好及是否具有较好的履约能力， 优（8-6分），中（5-4分），差（3-0分） |
|  | 投标文件的完整性（2分） | 考查、对比投标文件的完整性。 优（2-1.6分），中（1.5-0.5分），差（0.4-0分）。 |
| 价格评分（30%） | 价格扣除 条件 | 节能产品（3%） |
|  |  | 环境标志产品（3%） |
|  |  | 小型和微型企业产品（6%） |
|  | 价格扣除后的投标报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100 |

三、评分

（1）由评标委员会对所有投标文件的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字和 指标响应进行评分，填写《评分表》。

（2）将每一个评标委员会成员的评分汇集，去掉一个最高分和一个最低分，取其余评分 的算术平均值乘以权重，为该投标人的评定得分。

四、报价评定

（1）价格核准：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错 误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

a)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

b)当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点 有明显错误的除外。

（2）价格评分：将评标委员会修正后的入围投标人的投标价格，取满足招标文件要求且 投标价格最低的投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为100分。其他投标人的 价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100

(3)价格扣除条件：

a)根据有关规定，评标委员会将修正后的入围投标人的投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①节能产品（3%）

②环境标志产品（3%）

③对小型和微型企业在评审时对其投标报价给予 6%的价格扣除。

b）由评标委员会对每个投标人的价格扣除条件进行审核和分析；对每个投标人的价格扣

除条件进行价格扣除，填写《价格扣除表》。

（4）价格扣除后的价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标价格，取满足招标文 件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为 30 分。其 他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分＝（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100。

（5）价格评定得分=价格扣除后的投标报价得分。

五、综合得分的计算

（1）综合得分=技术得分×50%+商务得分×20%+报价得分×30%；

（2）在评标过程中所有计算结果均准确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

（3）将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选投标人,第二名为第 二中标候选投标人，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

# 第五部分  鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目合同《政府采购合同》

（参考范本）

购货单位：                         （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照 年 月 日鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目（采购编号：       ）项目的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条  项目的名称、项目总价和项目货物的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

（一）项目名称：                                         ；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何其他费用。

项目总价为（小写）                                        ，

（大写）                                        ；

（三）货物清单：                                          ；

（四）服务内容：                                          。

第二条  货物的质量要求、售后服务及损害赔偿

（一）按照招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

（二）售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，货物出现故障时能在    小时内上门维修；

2、乙方须负责免费保修       年，终身提供技术咨询及货物维护；

3、乙方负责免费现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求

（三）如因乙方货物质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  交货和安装

（一）交货期：                                   （时间）。

（二）交货方式：乙方负责将货物送至           （具体地点）。

（三）货物的安装：                                     。

第四条  货款的结算和履约保证金

（1）合同签订生效后的10个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）设备运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，将合同总金额的65%支付给中标供应商；

（3）设备验收合格且正常运行三个月后的10个工作日内，将余下款项（合同总金额的5%）支付给中标供应商。

（4）履约保证金：乙方在合同签订生效前向甲方递交合同总金额的5%（人民币         万元）作为乙方服务期内的履约保证金。履约保证金于服务期满后10个日历日内予以无息退还。如在服务期内，乙方无故自行中止履行合同义务或因违反合同有关规定被甲方终止合同的，所有履约保证金归甲方所有；若乙方有处罚事项而拒交罚款的，其罚款则可在履约保证金中扣取，若履约保证金不足罚款金额的，甲方可从当月服务费中扣取。

第五条  验收方式

（一）验收时间：                                     。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验货物和工程的质量和指标。

（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

第六条  对货物异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物合乎规定；

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该货物存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之

五作为违约金；

（二）乙方所交货物种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金；

（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

第八条  甲方的违约责任

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

（一）如因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  监督和管理

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条  投诉

甲方如对乙方所提供的货物质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

第十四条  附则

（一）本合同一式   份，甲方执    份，乙方执    份，二份送广东伟信工程项目管理有限公司备案。每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                 供货单位（乙方）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

签约时间：     年   月   日

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第六部分  投标文件格式

## 附件一：投标书

致：鹤山市公安局

根据贵方为鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目的投标邀请采购编号为HS17978BG088。签字代表（姓名、职务）。经正式授权并代表投标人投标人名称、地址提 交下述文件正本一份和副本四份。

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标书；

（4）开标一览表；

（5）投标价格表；

（6）产品详细说明一览表；

（7）规格技术参数偏离表；

（8）商务条款偏离表；

（9）系统设计方案；

（11）投标人基本情况表；

（12）完成同类项目情况；

（13）主要从业员及技术资格一览表；

（14）售后服务计划；

（15）关于资格的声明函；

（16）授权委托书；

（17）资格证明书；

（18）政策性适用说明表；

（19）中小企业声明函；

（20）投标保证金；

（21）投标产品符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容。 据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品投标总价为(注明币种)，(用文字和数字表示的本项目的投标总价)。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有 关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 本投标自开启投标文件之日起有效期为 90个日历日。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标报价或收到的任何投标。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	邮编：

电话：	传真：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人代表签字：

投标人名称：

（公章）：

日期：	年	月	日

## 附件二：开标一览表

采购编号：	报价单位： 元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 | 完工期(个日历日) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写金额） |  |  |
|  | （大写金额） |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：

1.为了方便开启投标文件时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2.  投标报价应为本项目的投标总价，即含税全包价，以人民币为结算单位。

3.投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

## 附件三：投标价格表

投标人名称：

| 一、主要设备部分 |
| --- |
|  | 产品名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 产品不含税单价（单价元） | 税率 | 产品总格（不含税，单位元） | 产品总格（含税，单位元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |
| 二、投标总价 |  |
|  | 投标总价 | 小写： |
|  |  | 大写： |

投标人代表签字及盖公章：

注：

1、所有价格应以人民币为单位进行填写。

2、投标总价应为以上各分项价格之和。

## 附件四：产品详细说明一览表

投标人名称:

| 产品名称 | 品牌/ 规格型号 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：

1、投标文件中提交产品性能说明资料，并提供所投报产品的图片资料。

2、投标人可以结合自已的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容应

当得到如实反映。

## 附件五：规格技术参数偏离表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 采购规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：

（1）“采购规格”见招标文件“第二部分 采购需求”。

（2）在存在偏离时填写本表，无偏离时填写“无偏离”即可。

## 附件六：商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：

（1）“招标文件的商务条款”见招标文件“第二部分采购需求”

（2）在存在偏离时填写本表，无偏离时填写“无偏离”即可。

## 附件七：系统设计方案

投标人名称：

主要内容应包括：

1、项目前期调研情况；

2、系统总体设计纲要，包括系统总体设计内容、技术方法及要达到的目标成果；

3、整个系统建设的具体解决方案，包括文字及图片说明材料等；

4、项目实施进度计划；

5、安装施工组织计划；

6、硬件与软件的技术资料、使用说明书、参考手册、操作手册等；

7、按照系统的要求，在系统建设全过程中应提交的文档清单；

8、系统建设质量保证措施；

9、系统测试和验收的方式与方法；包括单项测试方案，整体测试方案；

10、投标人认为其它有必要的内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件八：投标人基本情况表

主要内容应包括：

公司基本情况

  - 公司名称：  电话号码：

  - 地    址：  传    真：

  - 注册资金：  经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件九：已完成的相关项目一览表

投标人名称：	采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间/项目地点 | 项目主要内容/选用的主要产品/项目金额 | 用户联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人代表签名及盖公章：

注：

1、投标人应当在投标文件中提供与本次投标项目有关的已做项目清单，在填写过程 中请按年份顺序填写，并需要提供相关项目的合同要点或用户验收证明的复印件（加盖公章）。

2、投标人应当在投标文件中提供 2014、2015、2016 年度会计师事务所审计报告（包括损 益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），2017年财务报告（包括损益 表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），近年缴纳税费证明的复印件（加 盖单位公章）。

## 附件十：主要从业人员及其技术资格一览表

投标人名称：	采购编号：

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 工 人 |  |  |  |  |  |

注：

1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、投标人应当在投标文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）。

3、投标人应当在投标文件中专门说明负责本项目的项目管理负责人、技术负责人和技术人员名单及其简历（主要资历、经验及承担过的项目）、职责分工等。

投标人代表签名及盖公章：

## 附件十一：售后服务计划

投标人名称:

#### 主要内容应包括：

1、投标人简介；

2、设备生产厂商在广东省内设立的备品、备件库及技术维修服务机构的情况介绍；

3、投报项目的工作安排计划；

4、投报项目的培训计划，包括时间、地点、对象、内容、方法等；

5、投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十二：关于资格的声明函

致：鹤山市公安局

对于贵方2018年 月 日（采购编号：    ）项目的投标邀请，本签字人愿意参 加投标，提供招标项目要求中规定的鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商部门签发的我方工商营业执照。

2、由行业主管部门颁发的各类资质证书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

4、我方提供的产品为合法的制造商所生产，产品符合国家的3C认证。

单位的名称和地址：	受权签署本资格文件人： 名称：(印刷体)(加盖单位公章)	签字：

地址：	签字人姓名、职务（印刷体）：传真：

邮编：	电话：

## 附件十三：授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目（采购编号：） 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。

公司名称（盖公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

## 附件十四：资格证明书

1、营业执照（副本）；

2、企业基本户开户许可证；

3、行业主管部门颁发的各类资质证书；

4、其他相关证明文件或材料。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件原件的复印件（复印件加盖公章）。

## 附件十五：政策性适用说明表

投标人名称：

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标中，采用符合中小企业扶持政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：1、如与《投标分项报价表》、《中小企业声明函》中同一内容填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。 2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”； |
| 节能产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环境保护标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 注 | “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）： 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布； 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。 |

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十六：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号） 的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加鹤山市公安局看守所视频监控系统升级改造项目招标（采购编号：）

(项目名称及编号)项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：

1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

## 附件十七：投标保证金；

## 附件十八：投标产品符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容。

## 附件十九：关于保修期的响应承诺书