鹤山公园、沙坪河南岸

公园和南山公园监控设备项目

招 标 文 件

（招标编号：HS18568TG63）

江门市公共资源交易中心鹤山分中心

深圳市国际招标有限公司

二○一八年八月九日

# 目  录

第一部分 投标邀请函	4

第二部分 招标项目要求	8

一、	商务要求	9

二、	技术要求	13

第三部分 投标人须知	35

一、总  则	36

1.	适用范围与资金来源	36

2.	采购人、采购代理机构和合格的投标人	36

3.	合格的产品和服务	36

4.	投标费用的承担	36

5.	知识产权和专利权	36

6.	供应商诚信管理	37

二、招标文件	38

7.	招标文件的构成	38

8.	招标文件的修改	38

三、投标文件的编写	38

9.	要求	38

10.	投标文件的组成	39

11.	投标文件格式	40

12.	投标报价	40

13.	证明投标人合格和资格的文件	40

14.	证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件	41

15.	投标保证金	41

16.	投标有效期	42

17.	投标文件的签署及规定	43

四、投标文件的递交	43

18.	投标文件的密封和标记	43

19.	递交投标文件的时间、地点以及截止时间	44

20.	迟交的投标文件	44

五、开标和评标	44

21.	开标	44

22.	评标委员会	44

23.	对投标文件的初审	45

24.	询标及投标文件的澄清	46

25.	评标原则	46

26.	评定原则与评标方法	47

27.	保密及其它注意事项	47

28.	质疑	47

六、授予合同	48

29.	合同授予标准	48

30.	接受和拒绝任何或所有投标的权力	48

31.	中标通知	48

32.	授予合同时变更数量的权力	48

33.	签订合同	48

34.	中标服务费	49

第四部分 评定原则与评标方法	50

第五部分 鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备采购合同（参考范本）	57

第六部分 附件 投标文件格式	62

附件一：投标书	63

附件二：开标一览表	65

附件三：投标价格表	66

附件四：产品详细说明一览表	67

附件五：政策适用性说明表	68

附件六：规格技术参数偏离表	70

附件七：商务条款偏离表	71

附件八：系统设计方案	72

附件九：承担过的相关项目一览表	73

附件十：主要从业人员及其技术资格一览表	74

附件十一：规章管理制度一览表	75

附件十二：售后服务计划	76

附件十三：关于资格的声明函	77

附件十四：中小企业声明函	78

附件十五：残疾人福利性单位声明函	79

附件十六：授权委托书	80

附件十七：退保证金说明	81

附件十八：资格证明书	82

# 第一部分

# 投标邀请函

投标邀请函

江门市公共资源交易中心鹤山分中心和深圳市国际招标有限公司受鹤山市城市综合管理局的委托，就“鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备项目”采用公开招标方式进行采购，现欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列全新产品和相关服务提交密封投标。

- 招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求和完工期：

1、招标项目名称：鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备招标（招标编号：HS18568TG63）。

2、用途：工作需要。

3、数量：一批。

4、简要技术要求：监控设备升级改造。本项目的最高限价为人民币220万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

本次招标采购内容中的核心产品为300W高清智能球机、300W高清摄像机、128路24盘位硬盘网络录像服务器、监控数据专用硬盘、46英寸液晶拼接屏、24端口万兆交换机（汇聚层）、48端口千兆交换机（接入层）、24端口千兆交换机（接入层）、车牌识别显示一体屏、8端口千兆交换机，同一品牌的核心产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（具体要求详见招标文件）

5、完工期：合同签订生效之日起90个日历日内完成交货、安装调试及验收。

- 供应商资格条件要求：

1、投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉；

3、本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的公示：

1、招标文件公示期：2018年8月10至2018年8月16日五个工作日（请点击下载或预览）。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2018年8月10日至2018年8月16日17：30时。

2、获取招标文件方式：通过江门公共资源交易网（http：//zyjy.jiangmen.gov.cn）网上下载购买。供应商（包括江门市的供应商和外地供应商）必须通过江门公共资源交易网网上下载购买招标文件。未登记的供应商应当先完成供应商网上登记再下载招标文件。供应商登记办法请登陆江门公共资源交易网的“注册登记管理系统”自行组织登记。（同时请参与本项目投标的供应商在广东省政府采购网（http：//www.gdgpo.gov.cn）完成供应商网上注册）

3、招标文件售价：人民币150元/份，招标文件售出不退。供应商应在下载招标文件申请获得批准后至开标前以转账或电汇、非现金方式向深圳市国际招标有限公司江门经营部交纳本项目的标书费（户名：深圳市国际招标有限公司江门经营部，开户行：中国银行江门城区支行，账号：675657748640）。否则暂停网上下载招标文件资格。

4、供应商下载招标文件后必须按照系统提示打印《标书下载确认回执》。《标书下载确认回执》是供应商成功下载招标文件、完成报名手续的唯一证明。供应商应将《标书下载确认回执》粘贴在投标文件正本的外包装，以供核对。

- 申请下载招标文件时需核对以下文件：

1、营业执照（副本）；

2、税务登记证（副本）。（若有）

- 现场考察安排：

1、时间：2018年8月17日星期五10:00（北京时间）

2、地点：广东省鹤山市沙坪镇梁赞路鹤山公园管理处

3、联系人：麦建波

4、联系电话：0750-8860513

- 投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2018年8月31日9：30时至10：00时（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、递交投标文件地点：江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）。

3、投标截止时间和开标时间：2018年8月31日10：00时（北京时间）。

4、开标地点：江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：鹤山市城市综合管理局

地址：广东省鹤山市沙坪街道人民路23号

联系人：麦建波

联系电话：0750-8860513

传真：0750-8860519

2、采购代理机构名称：江门市公共资源交易中心鹤山分中心/深圳市国际招标有限公司

地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼/江门市华园路23号101

招标项目联系人：唐毅/李柏盛

联系电话：0750-8202660/0750-3503286

传真：0750-8202661/0750-3503827

投标保证金账户：

户    名：深圳市国际招标有限公司江门经营部

开 户 行：中国建设银行江门城区支行

账    号：44001670239053007588

（注：投标保证金不能以个人账户汇入）

江门市公共资源交易中心鹤山分中心

深圳市国际招标有限公司

二○一八年八月九日

# 第二部分

# 招标项目要求

## 商务要求

- 本次招标采购内容为鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备（具体要求详见“技术要求”），投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。本次招标采购内容中的核心产品为300W高清智能球机、300W高清摄像机、128路24盘位硬盘网络录像服务器、监控数据专用硬盘、46英寸液晶拼接屏、24端口万兆交换机（汇聚层）、48端口千兆交换机（接入层）、24端口千兆交换机（接入层）、车牌识别显示一体屏、8端口千兆交换机，同一品牌的核心产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

- 投标人资格要求：

（1）投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉；

（3）本项目不接受联合体投标。

- 投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- 现场踏勘：投标人应当按投标邀请函上的时间、地点自行到项目现场进行考察，自理相关费用。投标人应当到项目现场进行认真考察，对周边环境充分了解对施工期间可能遇到的问题应有充分的预见，处理的办法及费用由投标人考虑投标报价内风险承包。投标人拟委派人员（如法定代表人/负责人、授权代表等）进入项目现场进行考察时需提供由投标人出具的授权委托书、身份证等证件原件给采购人审验。现场考察结束后，采购人根据投标人的考察内容、考察人员到场情况向投标人出具现场考察证明。如投标人逾期到达考察现场恕不出具现场考察证明。

- 投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、 节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

- 投标人如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

- 投标人所投报的软件需为正版软件。

- 投标人所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

- 投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

- 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

- 投标人所选用的设备材料及安装施工工程质量均须符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。

- 投标人应当按照采购人的要求及其他资料对系统（软、硬件）进行设计、制作、安装和调试。

- 投标人应当按照招标文件技术要求，结合项目的实际情况需对本项目进行设计的，投标时应提供详细的设计方案，并根据招标文件及设计方案要求在投标文件中详细列出设备材料清单、软件清单、安装工程量清单和保修期外的续保费用清单。

- 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等资料供采购人核查。设备、材料进场必须先经采购人验收通过后才能开始施工。

- 安全责任：本项目安全措施由投标人制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。

- 消防责任：本项工程消防措施由投标人制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许投标人的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间因投标人过失引起的火灾事故应由投标人负责，所造成的经济损失由投标人负责全额赔偿。

- 投标报价应为人民币含税全包价，包括系统设计方案、软件的开发费用、设备、保险、产品的供应、运输、装卸、安装调试、协助、培训、验收、保修及售后服务等一切费用。

- 投标人须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等)。负责现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

- 采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

- 完工期：合同签订生效之日起90个日历日内完成交货、安装调试及验收。

- 交货地点：鹤山市内采购人指定地点（以合同为准）。

- 验收标准：以国家标准、招标文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准；验收合格后由中标供应商和采购人共同签字确认。

- 售后服务：

（1）投标人应负责提供设备及材料进行安装施工并负责调试直至验收合格、交付使用及保修，其费用应包括在本项目的投标报价内。

（2）投标人应设立维护热线，为采购人提供 7*24 小时的技术咨询服务。所投报的硬件产品提供至少 1 年的保修期，保修期内维护及提供备品、备件的费用包含在本项目的投标报价内；所投报的软件产品提供至少 1 年的维护期，维护期内升级及维护的费用包含在本项目的投标报价内。其他配套提供至少 1 年的保质期，保质期内维护的费用包含在本项目的投标报价内。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需要提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（3）投标人应在接到采购人的产品故障通知后，工作日期间响应时间为0.5小时，若远程维护无法解决，须1.5小时内到达现场维修；其余期间响应时间为1小时，8小时内到达现场维修。一般故障应在2小时内排除，最迟24 小时内排除故障。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

（4）投标人须负责培训采购人的操作人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

- 付款方式：分期付款。

（1）合同签订后，采购人在收到中标供应商提供的与支付价款等额的合法有效的增值税普通发票并报财政部门审核同意后15个日历天内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）全部工程竣工验收后, 采购人在收到中标供应商提供的与支付价款等额的合法有效的增值税普通发票并报财政部门审核同意后15个日历天内，将合同总金额的65%支付给中标供应商；

（3）余下款项（合同总金额的5%）将作为本项目的质量保证金。该款项将在工程竣工并验收合格一年后, 采购人在收到中标供应商提供的与支付价款等额的合法有效的增值税普通发票并报财政部门审核同意后15个日历天内，一次性付清。

- 产品操作说明书和售后服务信息等全部技术资料在验收合格后移交给采购人。

- 投标人必须由法定代表人/负责人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

- 本次政府采购的服务对象为鹤山市行政事业单位，投标人在价格上应予以充分的优惠，并提供最佳的售后服务。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

## 技术要求

(一）项目概况

1、随着社会的进步，物质文明的发展，生活节奏的逐步加快，生活在城市的人民越来越渴望利用节假日、周末时间寻觅安静、舒适的场所进行休息调节，公园成为人们休闲游玩的首选场所，因此如何更好的为游客提供服务、并保证游客的安全，已经成为公园景区迫切需要解决的问题，但是目前鹤山市公园安全建设方面比较薄弱，游人出现意外、公共设施遭到破坏等情况时有发生，虽然鹤山公园、沙坪河南岸公园、南山公园前几年已经建设了视频监控系统（白银山公园、北湖公园未建设），但之前的视频监控系统是采用模拟信号设备，多年使用已明显老化，且不具备高清星光级、人流量和人员密度统计、微卡警、环境异常告警等先进功能，因此整套系统有着升级到主流技术数字设备的迫切需求。另外，出于安全管理的考虑，公园停车场除了视频监控外，也要对车辆进行车牌识别和道闸卡口出入管理。

2、为适应公园安全的需要，鹤山市城市综合管理局启动了鹤山市公园视频监控设备升级改造及公园停车场车辆出入管理项目，积极推动平安公园的建设。

（二）需求分析

1、鹤山市公园视频监控设备升级改造

(1) 视频集中管理：对鹤山公园、沙坪河南岸公园、北湖公园、南山公园、白银山公园的全部视频进行集中管理和存储。

(2) 5个公园（鹤山公园之竹树坡公园、沙坪河南岸公园、北湖公园、南山公园、白银山公园）的所有监控视频通过千兆带宽光纤线路汇聚至鹤山市公安局治安视频监控专网平台后，再通过万兆带宽光纤线路接入鹤山公园监控中心机房；而鹤山公园的监控视频则通过公园内部光纤线路接入鹤山公园监控中心机房。采用硬盘录像机进行集中录像，完成对数字图像的网络控制。

(3) 以下是各公园视频监控点的需求表：其中北湖公园没有建设需求。

| 地点 | 在用 | 需增加球机 | 需增加固定摄像机 | 立杆 | 新增监控点数量 小计 | 建成后总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹤山公园 | 22 | 25 | 21 | 30 | 46 | 68 |
| 鹤山公园之竹树坡公园 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 沙坪河南岸公园 | 0 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 南山公园 | 0 | 8 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| 白银山公园 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 各项合计 | 22 | 47 | 45 | 68 | 92 | 114 |
| 总计 |  |

2、公园停车场车辆出入管理

- 车牌识别与微信收费：对出入公园停车场车辆进行车牌识别，并通过扫描微信二维码收费。

- 建设目标场所需求：鹤山公园（3个停车场）、南山公园（1个停车场）。

- 远程管理：通过服务器可远程对车辆进行授权出入停车场管理。

（三）系统组网拓扑

1、鹤山市公园视频监控

（1）系统采用数字方式组建，在监控点前端采用高清摄像机把图像信号摄入后，通过各公园内部敷设的光缆，将网络视频信号由光端机点对点经交换机传输到各公园机房。最后把视频信号汇聚传送至鹤山公园监控中心机房硬盘录像机和解码平台，视频信号经过解码平台传至电视墙。

（2）5个公园（鹤山公园之竹树坡公园、沙坪河南岸公园、北湖公园、南山公园、白银山公园）的所有监控视频通过千兆带宽光纤线路汇聚至鹤山市公安局治安视频监控专网平台后，再通过万兆带宽光纤线路接入鹤山公园监控中心机房；而鹤山公园的监控视频则通过公园内部光纤线路接入鹤山公园监控中心机房。采用硬盘录像机进行集中录像，完成对数字图像的网络控制，使网络用户在网络上能按不同权限和级别访问和控制数字图像。

2、公园停车场车辆出入管理

（1）车牌自动识别停车场管理系统是使用车牌号码做为停车场管理系统的信息媒介，在停车场的出入口各设置一个摄像头做为采集信息的设备，使停车场形成一个相对封闭的场所，进出车场时车主无需做任动作，系统主动检测车辆到来并启动工作，通过多张视频贞图像实时识别车牌号码，系统即能瞬时完成记录、核算、收费等工作，并且联动控制道闸开启或关闭，从而方便快捷地进行着停车场的管理。管理中心后台可以查询、导出进出车辆的历史记录，记录能保存至少2年以上。

（2）鹤山公园3个停车场、南山公园1个停车场，在本项目共计建设4套系统。

（四）采购设备产品详细规格参数清单

1、鹤山市公园视频监控设备升级改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、各公园前端设备 |
| 1 | 300W高清智能球机 | 1、传感器：具有优于1/2.8" CMOS传感器 2、▲低照度：彩色≤0.02lx，黑白≤0.002lx，灰度等级≥11级 3、分辨力：视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL 4、信噪比：信噪比61dB，网络延时不大于95ms 5、红外距离：红外距离≥150米 6、镜头：4.7-94mm，20倍光学 7、球机控速：支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° 8、编码格式：支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 9、多码流输出：支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 10、旋转范围：水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 11、预置位巡航：支持300个预置位，支持8条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 12、▲网络传输能力：样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 13、网络自适应能力：具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 14、Smart编码功能：支持同一静止场景，相同图像质量下开启SMART编码功能后，和不开启智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2。 15、基本功能：支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 16、智能分析：支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 17、区域遮盖：支持区域遮盖功能，至少支持8块多边形区域，支持多种颜色可设置 18、本地存储：球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 19、支持协议：支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 20、接口：具有1个RJ45网络接口、1路音频输出、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1路CVBS视频输出、1个RS485接口、1个SD卡槽。 21、环境适应：具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 22、电源适应：具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 47 |  |
| 2 | 300W高清摄像机 | 1、传感器类型：具有300万像素1/2.8” CMOS传感器 2、视频编码：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.265、H.264均支持Baseline/Main/High Profile 3、分辨率检测：在1920x1080@25fps下，码率设定为，1.5Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1400TVL 4、▲最低照度：最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 5、镜头：需具有4mm，(6mm，8mm，12m，16m)可选 6、红外功能：红外夜视距离≥30米，支持Smart IR功能，防止夜间红外过曝 7、应用功能：需具有实时视频透雾、电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、区域剪裁、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、102dB宽动态、强光抑制、防红外过曝等功能 8、▲智能编码：同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 9、智能报警：需具有人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测等功能 10、▲黑白名单：需具有黑白名单功能，其中黑名单可添加不小于48个IP地址（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 11、密码提示：设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低 12、网络能力：网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 13、接入能力：需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 14、认证模式：需具备认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项 15、接口协议：需具有ONVIF(PROFILE S，PROFILE G)，PSIA，CGI，ISAPI，GB28181 16、接口要求：需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口 17、工作温度：需具有较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃，湿度小于93%环境下稳定工作 18、工作电压：需具有较好的环境适应性，支持DC12V/PoE(802.3af)供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作 19、防护等级：需具有不低于IP67防尘防水等级，设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压 20、▲须提供公安部检测机构产品检验报告复印件，并加盖厂家公章。 | 台 | 45 |  |
| 3 | 立杆（5米） | 杆体选用镀锌钢管制作；壁厚3.0~4.0mm之间，主杆高度5米；焊机自动焊接，整个杆均按相关设计标准执行；主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；杆体表面全部热浸镀锌，静电喷塑，高温烤漆处理；监控杆设计抗风能力38米/S，抗震能力为里氏8级；箱体与主杆之间看不到任何引线，并有防渗水措施，有效保证电缆的安全；接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；杆体采用多个标准部件在现场装配而成，方便制造运输与安装； | 套 | 54 |  |
| 4 | 立杆（7米） | 杆体选用镀锌钢管制作；壁厚3.0~4.0mm之间，主杆高度7米；焊机自动焊接，整个杆均按相关设计标准执行；主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；杆体表面全部热浸镀锌，静电喷塑，高温烤漆处理；监控杆设计抗风能力38米/S，抗震能力为里氏8级；箱体与主杆之间特殊设计，看不到任何引线，并有防渗水措施，有效保证电缆的安全；接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；杆体采用多个标准部件在现场装配而成，方便制造运输与安装； | 套 | 14 |  |
| 5 | 立杆基础施工 | 600mm*600mm*600mm，C25有筋砼，含杆件订制地笼，接地阻值小于4欧姆 | 个 | 68 |  |
| 6 | 球机安装支架 | 适合200mm吊装或壁装；材料 铝合金；外形尺寸（mm）约Φ116.5×200mm；重量约1000g；最大承受重量约10kg | 个 | 47 |  |
| 7 | 固定摄像机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理；支架带出线孔；摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密；摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度； | 个 | 45 |  |
| 8 | 设备箱 | 防水、防盗设计，散热良好，安装容易，操作方便。采用优质冷轧钢板，优质锌合金电解板或全不锈钢等材料压制而成。表面经清洗纯化后再作静电高温喷涂处理，具有防锈力强，坚固耐用等特点。300mm*400mm*500mm，内含电源装置，配件，光纤接线盒等 | 套 | 68 |  |
| 9 | 网线 | 性能超过TIA/EIA 568B和ISO超五类/D级标准；系统性能测试至200MHz；经独立机构ETL/SEMKO测试和认证；获UL认证；NEXT值超出超五类标准2dB；所有性能均超过千兆以太网的性能要求；无铅外皮。 | 箱 | 4 |  |
| 10 | 电源线 | 采用高纯度无氧铜，不易氧化，高效传输低损耗。护套及绝缘层采用优质抗拉环保材料，具有耐磨、抗酸碱、耐油、防霉、潮能力好，使用时间长。线材柔软，弯曲经小，施工方便。RVVB(2×6.0m㎡)双层护套无氧铜 | 米 | 5800 |  |
| 11 | 4芯光缆 | 各公园内部分支光纤线路，单模4芯光纤户外光纤，中心松套管光纤，缆芯填充油膏，轧纹钢带粘结PE护套夹带双平行钢丝PE护套 | 米 | 2000 |  |
| 12 | 24芯光缆 | 各公园内部主缆光纤线路，单模24芯光纤户外光纤，中心松套管光纤，缆芯填充油膏，轧纹钢带粘结PE护套夹带双平行钢丝PE护套 | 米 | 3500 |  |
| 13 | 光纤熔接及配件 | 光纤熔接人工及熔接配件、光纤耦合器，切割的光纤应为平整的镜面，无毛刺，无缺损。光纤端面的轴线倾角应小于1度，高精度的光纤端面切割器不但提高光纤切割的成功率，也可以提高光纤端面的质量 | 点 | 184 |  |
| 14 | 光纤收发器 | 单纤单模百兆光纤收发器；波长为1310nm；10/100M自适应收发器；单模双芯传输；20KM；AC220V；1个LC光接口，1个RJ45网络接口； | 台 | 92 |  |
| 15 | 光纤收发器 | 单纤单模百兆光纤收发器；波长为1550nm；10/100M自适应收发器；单模双芯传输；20KM；AC220V；1个LC光接口，1个RJ45网络接口； | 台 | 92 |  |
| 16 | 单模尾纤跳线 | 3米单模尾纤跳线；用于光传输网络、数据传输及专用网络，以及各种测试和自控系统。光纤跳线应当是通过精密设备经过多道工序精磨而成的，具有插入损耗低、回波损耗高、重复性好等特性 | 条 | 184 |  |
| 17 | 多模尾纤跳线 | 5米多模尾纤跳线（LC-LC）；用于光传输网络、数据传输及专用网络，以及各种测试和自控系统。光纤跳线应当是通过精密设备经过多道工序精磨而成的，具有插入损耗低、回波损耗高、重复性好等特性 | 条 | 8 | 机架间交换机互联 |
| 18 | 切割水泥路面及恢复 | 切割水泥路面及水泥和沥青恢复，含布线、布管人工、回填、机械费、人工费、垃圾外运等。 | 米 | 460 |  |
| 19 | 非水泥路面开挖及恢复 | 非水泥路面开挖及恢复，含布线、布管、回填、机械费、人工费、垃圾外运等。 | 米 | 3980 |  |
| 20 | 手井开挖及恢复 | 长0.8米、宽0.6米、深度大于0.5米，含井盖、材料、人工、回填、机械费、垃圾外运。 | 个 | 59 |  |
| 21 | 户外落地立柜 | 箱内部19英寸机架式+二块水平可调节托板+一个散热风机；规格：约600*450*800mm(宽*深*高）；采用1.2mm厚的镀锌板板材框架焊接式；箱体上和门要有地线连接螺栓；箱门可开启130°；安装板：垂直安装板或水平安装板（配合门安装横条使用）；背板容易安装，用螺丝固定，可换装箱门；防雨防盗锁，前门防水门并配有防水锁；密封圈：聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级；槽型箱边与密封圈配合，防止水和灰尘落入柜内；含风扇、防雷模块、配电模块。含基础及安装 | 台 | 2 | 竹树坡公园 、南山公园 |
| 22 | 监控设备安装调试费 | 安装调试及零散杂项人工，包含杆件运输费、吊车租用费、高车租用费等 | 点 | 92 |  |
| 二、 | 公园机房后台设备 |
| 1 | 视频综合解码平台 | 1、设备架构：采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、▲接口性能：不少于以下要求，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。 3、解码性能：可同时输出128路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或80路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或48路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或32路分辨率为3840×2160(H.265），或32路分辨率为4096×2160(H.264），或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 4、视频接入能力：可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。 5、电脑解码：支持外接电脑桌面解码输出。 6、客户端配置：支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 7、分辨率：支持设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 8、画面设置：设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 9、图像轮巡：设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。 10、画面分割：要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x16到16X1共16块屏的任意拼接显示。 11、▲支持协议：支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 12、云台控制：支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制。 13、重启设备：客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 14、场景保存：支持场景保存功能，可以保存多个场景。 15、校时功能：设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 16、高低温检测：要求通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。 17、▲须提供公安部检测机构产品检验报告复印件，并加盖厂家公章。 | 台 | 1 | 视频硬解码，上电视墙 |
| 2 | 128路24盘位硬盘网络录像服务器 | 1、接入能力：可接入总码率512Mbps的128路1080p格式的视频图像； 2、录像回放：可同时正放或倒放16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像； 3、格式兼容：可接入H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC； 4、硬盘类型：可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 5、解码能力：可同时预览20路 H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像； 6、▲4K解码：可同时通过HDMI1、HDMI2接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上；（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 7、解码显示：可通过HDMI1、HDMI2、VGA接口以及LCD触控屏输出4屏视频图像； 8、预览功能：可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，支持128个分屏预览； 9、▲缩略图预览：支持缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后9张缩略图；（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 10、字符叠加：可在视频图像上叠加10行文字，每行可最多输入22个汉字，包括通道名称、时间日期等信息； 11、视频摘要回放：支持将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放； 12、智能检索回放：接入支持智能检索功能的网络摄像机，则NVR进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（可设置线、四边形、全屏等规则）； 13、智能侦测报警：接入非SmartIPC，可对该通道配置越界侦测、区域入侵侦测报警，当触发报警时，样机可联动录像、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警录像，搜索结果支持列表展现形式； 14、走廊模式：支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或左右、上下、中心翻转预览； 15、▲视频质量诊断：支持视频质量诊断功能检验，可对IP通道进行图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰、信号丢失等类型视频质量诊断并给出诊断结果；（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 16、图案密码：可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 17、阵列功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘，支持一键创建RAID5阵列功能；支持硬盘热插拔； 18、▲风扇调速：可根据机箱内温度调节机箱风扇转速，支持3级风扇转速；（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) 19、接口：支持24个SATA，1个eSATA接口，4个RJ45网络接口，1个RS485串行接口，1个键盘485串口，1个RS-232串行接口，1个USB2.0，2个USB3.0，16路报警输入，8路报警输出； 20、▲须提供公安部检测机构产品检验报告复印件，并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 监控数据专用硬盘 | 容量：6TB 转速：5400rpm；缓存容量：64M；盘体尺寸：3.5英寸；接口标准：S-ATA II；传输标准：SATA 6.0G/s；单碟容量：500G；采用AllFrame全帧技术，与ATA流式传输技术搭配，可减少帧丢失、提升播放效果和增加支持的盘数。AllFrame全帧技术科减少将非监控用硬盘如台式机硬盘安装在监控安防存储中使用所碰到的视频中断，并且硬盘录像存储不少于30。 | 块 | 24 | 录像存储30天 |
| 4 | 46英寸液晶拼接屏 | 1、对角线：46" 2、分辨率：1920x1080（向下兼容） 3、背光形式：LED直下式背光源 4、色彩：16.7 M (8bit) 5、对比度：≥4500：1 6、亮度：≥500cd/m2 7、物理拼缝：≤5.3mm 8、视角范围：178°(水平)/ 178°(垂直) 9、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1 10、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 11、控制接口：RJ45 for RS-232 12、输入电压：AC 90-264 V，50/60HZ 13、功耗：待机功耗：≤1W，功耗≤111W 14、寿命：≥60000小时 15、▲图像显示和亮度：图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件) 16、▲可视角、漏光、抗强光：显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作。(提供针对漏光和抗强光的具有CNAS标识的第三方检测报告复印件) 17、透雾处理能力：显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 18、自动帧率转换：显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 19、U盘点播：显示单元支持U盘点播，内置 MPEG、 JPEG 和 RealMedia 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 20、▲7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正：显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 21、▲一体屏设计：拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 22、自定义LOGO：用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件，而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 23、▲非线性调节：显示单元通过调整γ曲线，使实际γ曲线平滑且准确，提升显示设备的显示效果。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 24、▲环保认证：显示单元绿色环保，需提供检验机构出具的中国环境标志产品认证证书复印件，并加盖厂家投标专用章或公章。 25、▲检测认证：需提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书，并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 3 | 利旧在用6台显示器，组成3X3电视墙 |
| 5 | 液晶拼接屏模块化底座及框架 | 拼接显示器模块化底座及框架； | 套 | 3 |  |
| 6 | 24端口万兆交换机（汇聚层） | 产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：三层；传输速率：10/100/1000Mbps；内存RAM：2048MB；Flash：340MB；交换方式：存储-转发；背板带宽：598Gbps/5.98Tbps；包转发率：252Mpps；MAC地址表 64K；端口结构：非模块化；端口数量：32个；端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个100/1000 SFP；▲4个万兆SFP+，2个QSFP+；传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X；堆叠功能：可堆叠；VLAN：支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN交换功能；支持SuperVLAN；网络管理：支持堆叠；支持MFF；支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）；支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；支持集群管理HGMP；支持系统日志、分级告警；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；安全管理：用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式；支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单。 | 台 | 1 | 鹤山公园 |
| 7 | 48端口千兆交换机（接入层） | 产品类型：千兆以太网；背板带宽：336Gbps/2.56Tbps；包转发率：87Mpps/144Mpps；接口类型：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；接口数目：52口；传输速率：10M/100M/1000Mbps ；QoS支持：支持QoS；VLAN支持：支持VLAN功能；MAC地址表： 16K；网管功能：支持网管功能，支持eSight网管系统，支持WEB网管特性；用户分级管理和口令保护；支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击；支持IP，MAC，端口，VLAN的组合绑定；支持端口隔离，端口安全，Sticky MAC；支持MFF；支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius，HWTACACS，NAC等多种方式；支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单；支持DHCP Relay，DHCP Server，DHCP Snooping支持DHCPv6 Relay，DHCPv6 Server，DHCPv6 Snooping；环网保护技术:支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持智能以太保护SEP协议；支持ERPS以太环保护协议(G.8032)；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议；支持BPDU保护，根保护和环回保护；支持BPDU Tunnel。 | 台 | 1 | 鹤山公园 |
| 8 | 24端口千兆交换机（接入层） | 产品类型：千兆以太网；背板带宽：336Gbps/2.56Tbps；包转发率：51Mpps/108Mpps；接口类型：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；接口数目：28口；传输速率：10M/100M/1000Mbps；支持QoS ；VLAN支持：支持VLAN功能；MAC地址表：16K；网管功能：支持网管功能，支持eSight网管系统，支持WEB网管特性；用户分级管理和口令保护；支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击；支持IP，MAC，端口，VLAN的组合绑定；支持端口隔离，端口安全，Sticky MAC；支持MFF；支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius，HWTACACS，NAC等多种方式；支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单；支持DHCP Relay，DHCP Server，DHCP Snooping支持DHCPv6 Relay，DHCPv6 Server，DHCPv6 Snooping；环网保护技术:支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持智能以太保护SEP协议；支持ERPS以太环保护协议(G.8032)；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议；支持BPDU保护，根保护和环回保护；支持BPDU Tunnel。 | 台 | 4 | 竹树坡公园 、南山公园、白银山公园、沙坪河南岸公园 |
| 9 | 千兆多模光模块 | SFP千兆多模光纤模块，波长为850nm。 | 块 | 8 | 机架间交换机互联 |
| 10 | 光纤收发器机框 | 19英寸标准宽度、3U高；▲十六槽机箱；可混合插用不同业务的功能模块；交流电源；采用拔插式电源盒供电，提供冗余双电源选择，双电源以负载均衡方式工作。 | 台 | 8 |  |
| 11 | 42U室内机柜 | 42U，符合IEC297-2（19〃）标准、公制标准或ETSE；可内外结合布线的走线槽设计，能满足布线工程的实际操作和安装要求；全方位进入查看，并预留前后、上下线缆入口，方便线缆管理；顶部风扇有效助设备散热，可选配其它机柜机不配件来配合各类型系统设备的需求。 | 台 | 2 | 鹤山公园 |
| 12 | 12U室内机柜 | 12U，符合IEC297-2（19〃）标准、公制标准或ETSE；可内外结合布线的走线槽设计，能满足布线工程的实际操作和安装要求；全方位进入查看，并预留前后、上下线缆入口，方便线缆管理；顶部风扇有效助设备散热，可选配其它机柜机不配件来配合各类型系统设备的需求； | 台 | 1 | 白银山公园， 南岸公园利旧 |
| 13 | 机房设备安装配件及辅材 | 机房建设杂项零配件、电源线、网线、插座、网络配件等； | 项 | 1 |  |
| 14 | 设备系统安装集成调测费 | 安装调试人工，包含电源设备、网络配件、机柜配件、接入平台开发技术费用等； | 项 | 1 |  |

2、公园停车场车辆出入管理

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入口设备 |
| 1 | 车牌识别显示一体屏 | 含：车牌识别一体摄像机，摄像机立杆及附件，LED显示屏，语音提示，补光灯，车牌识别控制器，专用电源。车牌识别专用像机：200W网络高清，车牌识别专用摄像机，补光灯：内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W）输出信息，车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间，LED高亮显示屏：高亮四行三色（红黄绿）显示，8个字符（4个汉字）可滚动显示，显示内容：车牌号码信息提示，收费金额显示等，有自定义信息发布功能，语音提示：高音质真人发音，提示车牌号码收费金额等信息，可通过软件分时段控制音量大小，▲车牌识别控制器：基于ARM芯片开发，主频高、速度快、运行稳定。主要用来处理外部输入、与上位机通讯、控制相关输出、驱动户外点阵显示屏显示、播报车牌等相关语音等，可扩展多种接口，如维根读头接口等。 | 套 | 4 |
| 2 | 自动道闸 | 电源电压：220V AC 50HZ；电机功率：180W 220V AC；道闸杆长：≤4m；运动速度：1.5～6S；工作温度：-40～70℃；保护等级：IP44；道闸重量：约50KG；▲道闸控制系统采用数字芯片技术，防砸、地感、IC接口集为一体，稳定性好，操作方便；道闸起落过程能迅速响应起杆或停止信号及地感信号，安全性高，误动概率为零，设有延时保护功能，具有双重控制功效。 | 台 | 4 |
| 3 | 车辆检测器 | 可接两个探测环，每个探测环对应一个输出继电器的双路车辆检测器。T60有K1和K2两个继电器输出，K1对应LOOP1，K2对应LOOP2，输出方式可通过DIP7和DIP8单独进行设置。DIP1-DIP4可单独进行灵敏度设置。 | 套 | 4 |
| 4 | 地感线圈 | 额定电压：600V；工作温度：-65～+200℃；导体：绞合镀锡铜线；绝缘：铁氟龙（聚四氟乙烯）。 | 卷 | 4 |
| 5 | 车牌识别管理软件 | 先进的车牌识别技术自动识别进出车场的车辆的车牌号码，以此作为车辆出入车场的身份凭证，并结合先进的计算机技术、电子控制技术、图像抓拍对比技术，实现对出入车场的车辆进行自动控制、自动计算停车费用、自动比对车辆出入的车牌号码，完成车场的电脑化管理系统。 | 套 | 4 |
| 6 | 8端口千兆交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机；应用层级二层；传输速率10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发；背板带宽16Gbps；包转发率10Mbps:14880pps；100Mbps:148800pps；1000Mbps:1488000pps；MAC地址表4k；端口结构非模块化；端口数量8个；接口介质10Base-T：3类或3类以上UTP、100Base-TX：5类UTP、1000Base-T：5类UTP；传输模式全双工/半双工自适应。 | 台 | 4 |
| 7 | 各停车场工控机 | 是使用最新超大规模集成电路技术，一体化设计功能齐全、简单易用、结实稳定、识别率高多项优势。 | 台 | 4 |
| 8 | 室外机柜 | 防水、防盗设计，散热良好，安装容易，操作方便。采用优质冷轧钢板，优质锌合金电解板或全不锈钢等材料压制而成。表面经清洗纯化后再作静电高温喷涂处理，防锈力强，坚固耐用。内含电源装置，配件，光纤接线盒等。 | 套 | 4 |
| 二、出口设备 |
| 1 | 车牌识别显示一体屏 | 含：车牌识别一体摄像机，摄像机立杆及附件，LED显示屏，语音提示，补光灯，车牌识别控制器，专用电源。车牌识别专用像机：200W网络高清，车牌识别专用摄像机，补光灯 内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W）输出信息，车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间，LED高亮显示屏：高亮四行三色（红黄绿）显示，8个字符（4个汉字）可滚动显示，显示内容：车牌号码信息提示，收费金额显示等，有自定义信息发布功能，语音提示：高音质真人发音，提示车牌号码收费金额等信息，可通过软件分时段控制音量大小，▲车牌识别控制器：基于ARM芯片开发，主频高、速度快、运行稳定。主要用来处理外部输入、与上位机通讯、控制相关输出、驱动户外点阵显示屏显示、播报车牌等相关语音等，可扩展多种接口，如维根读头接口等。 | 套 | 4 |
| 2 | 自动道闸 | 电源电压：220V AC 50HZ；电机功率：180W 220V AC；道闸杆长：≤4m；运动速度：1.5～6S；工作温度：-40～70℃；保护等级：IP44；道闸重量：约50KG；▲道闸控制系统采用数字芯片技术，防砸、地感、IC接口集为一体，稳定性好，操作方便；道闸起落过程能迅速响应起杆或停止信号及地感信号，安全性高，误动概率为零，设有延时保护功能，具有双重控制功效。 | 台 | 4 |
| 3 | 车辆检测器 | 可接两个探测环，每个探测环对应一个输出继电器的双路车辆检测器。T60有K1和K2两个继电器输出，K1对应LOOP1，K2对应LOOP2，输出方式可通过DIP7和DIP8单独进行设置。DIP1-DIP4可单独进行灵敏度设置。 | 套 | 4 |
| 4 | 地感线圈 | 额定电压：600V；工作温度：-65～+200℃；导体：绞合镀锡铜线；绝缘：铁氟龙（聚四氟乙烯）。 | 卷 | 4 |
| 5 | 车牌识别管理软件 | 先进的车牌识别技术自动识别进出车场的车辆的车牌号码，以此作为车辆出入车场的身份凭证，并结合先进的计算机技术、电子控制技术、图像抓拍对比技术，实现对出入车场的车辆进行自动控制、自动计算停车费用、自动比对车辆出入的车牌号码，完成车场的电脑化管理系统。 | 套 | 4 |
| 三、管理中心设备 |
| 1 | 后台网络管理软件 | 主要包括：系统、档案、车辆、卡片、监控、记录、统计、帮助等功能模块，针对各个主要常用功能在软件工具栏都有对应的快捷按钮，方便日常操作使用。多门口多设备网络管理，控制多个出入口后台管理，系统安装调试好后，无需人工干预。 | 套 | 1 |
| 2 | 台式电脑 | 主板芯片组Intel H81； 64位处理器，四核处理器； CPU型号Intel 酷睿i5－6400；内存容量4GB；内存类型DDR4 2400；内存插槽2个DiMM插槽；硬盘容量1000GB，DVD光驱；显卡类型：2G独立显卡，HDMI、VGA接口；超薄键盘，抗菌鼠标；2个COM口；LED液晶显示器；屏幕尺寸23.5英寸；屏幕比例16:9（宽屏）；最佳分辨率1920x1080；面板类型IPS；背光类型WLED背光；动态对比度1000万:1 黑白响应时间4ms；点距0.248mm ；亮度250cd/㎡；可视角度178/178°；显示颜色16.7M；操作系统Windows。 | 台 | 1 |
| 四、安装人工线材 |
| 1 | 电源线 | 采用高纯度无氧铜，不易氧化，高效传输低损耗。护套及绝缘层采用优质抗拉环保材料，耐磨、抗酸碱、耐油、防霉、潮能力好，使用时间长。线材柔软，弯曲经小，RVV2*1.0。 | 卷 | 4 |
| 2 | 网线 | 性能超过TIA/EIA 568B和ISO超五类/D级标准；系统性能测试至200MHz；经独立机构ETL/SEMKO测试和认证；获UL认证；NEXT值超出超五类标准2dB；所有性能均超过千兆以太网的性能要求；无铅外皮。 | 箱 | 4 |
| 3 | 控制信号线 | 采用高纯度无氧铜，不易氧化，高效传输低损耗。护套及绝缘层采用优质抗拉环保材料，耐磨、抗酸碱、耐油、防霉、潮能力好，使用时间长。线材柔软，弯曲经小，施工方便。无氧铜，双层护套铜芯聚氯乙烯绝缘护套控制电缆RVV5*0.5。 | 卷 | 4 |
| 4 | 安装配件及辅材 | 安装配件及辅材。 | 项 | 4 |
| 5 | 公共设施 | 安全警示牌、道路护栏、收费公示牌。 | 项 | 4 |
| 6 | 设备系统安装集成调测费 | 包含道闸设备安装、综合布线人工、铺设地感线圈、破路及调试费用。 | 项 | 4 |

本项目的最高限价为人民币220万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

投标人的投标报价低于最高限价的85%时，须提交详细的成本分析报告[包括但不限于软、硬件费、人员工资、社会保险、工时费、办公管理费用、验收培训、检测、运行维护、税金等所有费用，其中软件产品和硬件设备需由原开发生产厂家提供证明原件（包括但不限于软件产品和硬件设备的开发生产成本、财务成本、开发生产时间、交通运输等）]，以证明报价的合理性，否则作无效投标处理。

注：1、本招标项目要求中凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。

2、在技术要求中指出的工艺、材料和产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

3、本次招标采购内容中的核心产品为300W高清智能球机、300W高清摄像机、128路24盘位硬盘网络录像服务器、监控数据专用硬盘、46英寸液晶拼接屏、24端口万兆交换机（汇聚层）、48端口千兆交换机（接入层）、24端口千兆交换机（接入层）、车牌识别显示一体屏、8端口千兆交换机。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选供应商（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选供应商。

# 第三部分

# 投标人须知

## 一、总  则

### 适用范围与资金来源

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的产品及服务采购。

  - 采购人已获得用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

### 采购人、采购代理机构和合格的投标人

  - “采购人”是指鹤山市城市综合管理局。

  - “采购代理机构”是指组织本次招标的江门市公共资源交易中心鹤山分中心和深圳市国际招标有限公司。

  - “投标人”是指向采购人和采购代理机构提交投标文件的的法人或者其他组织。

  - 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。

### 合格的产品和服务

  - “产品”是指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、软件、备品备件、工具、手册以及其它有关技术资料和材料。

  - “服务”是指招标文件规定卖方须承担的运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其它类似的义务。

### 投标费用的承担

  - 凡参加投标的投标人，自行承担与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 知识产权和专利权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其所提供的货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 供应商诚信管理

  - 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

  - 如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

  - 投标人有下列情形之一，将作不良诚信记录，并报江门市政府采购监管部门网上通报处理：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取中标、成交的；

（2）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；

（7）无正当理由拒绝履行合同的；

（8）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（12）经认定的其他有违诚实信用的行为。

## 二、招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明所需产品及服务，招标、投标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述六个部分组成：

- 投标邀请函；

- 招标项目要求；

- 投标人须知；

- 评定原则与评标方法；

- 合同格式（参考范本）；

- 投标文件格式（附件）。

### 招标文件的修改

  - 招标文件的修改书（若有的话）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

  - 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延迟投标截止时间。

## 三、投标文件的编写

### 要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

  - 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 封面；

    - 目录；

    - 投标书；

    - 开标一览表；

    - 投标价格表；

    - 产品详细说明一览表；

    - 政策适用性说明表；

    - 规格技术参数偏离表；

    - 商务条款偏离表；

    - 系统设计方案；

    - 承担过的相关项目一览表；

    - 主要从业人员及其技术资格一览表；

    - 规章管理制度一览表；

    - 售后服务计划；

    - 关于资格的声明函；

    - 中小企业声明函；

    - 残疾人福利性单位声明函；

    - 授权委托书；

    - 退保证金说明；

    - 资格证明书；

    - 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

    - 投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币贰万贰仟元整。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。

  - 投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。

### 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

  - 投标人应完整地填写招标文件提供的投标书、开标一览表、投标价格表、产品详细说明一览表、政策适用性说明表、规格技术参数偏离表、商务条款偏离表、系统设计方案、承担过的相关项目一览表、主要从业人员及其技术资格一览表、规章管理制度一览表、售后服务计划等，说明所提供的产品名称、产品简介、来源、数量及价格等。

  - 投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

### 投标报价

  - 投标报价应按招标文件附件的投标价格表格式（附件三）填写投标产品的单价和投标总价。若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

  - 投标人根据投标人须知第12.1条规定将投标价分成几个部分，只是为了方便采购人和采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述条件订立合同的权力。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人以可调整的价格提交的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 本次投标报价应为人民币含税全包价。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（附件格式十八），作为投标文件的一部分。

  - 投标人提交中标后履行合同的资格证明文件包括：

（1）投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（2）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件、提供相应软件和其它技术服务的义务；

（3）投标人满足招标文件中列出的资格标准。

### 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交其拟提供的合同项下的产品和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 产品和服务合格性的证明文件应包括产品和服务来源地的说明。

  - 证明产品和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

            - 产品主要技术指标和性能的详细说明；

            - 产品从买方开始使用至招标文件规定的保修期间正常、连续地使用所需的完整的备件和工具等清单，包括备件和工具的货源及现行价格；

            - 逐条对招标文件技术规格进行评议，说明所提供产品和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应；或说明与技术规格条文的偏差和例外。

  - 在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

### 投标保证金

  - 本项目的投标保证金金额为人民币贰万贰仟元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

  - 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金币种应与投标报价币种相同，户名、开户银行、账号见投标邀请函。

  - 未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标，将被视为无效投标。

  - 如无质疑或投诉的，未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在中标通知书发出后五（5）个工作日内按规定退还；如有质疑或投诉的，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后按规定退还。请未中标的投标人及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-3503823）。

  - 中标供应商的投标保证金，采购代理机构将在中标供应商与采购人签订采购合同后五（5）个工作日内按规定退还。请中标供应商及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-3503823）。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标供应商未能按招标文件的规定交纳中标服务费的；

（4）中标供应商中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 投标有效期

  - 投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的签署及规定

  - 投标人应提供投标文件正本一份和副本四份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本必须打印，且在招标文件中已明示需签字和盖章之处必须由投标人的法定代表人/负责人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件正本上签字并加盖投标人公章。委托代理人必须出具书面形式的“授权委托书”并附在投标文件正本中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人/负责人或委托代理人在修改处签字或加盖投标人公章才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明招标编号、投标项目名称、投标人名称，并注明“正本”或“副本”。正本的外包装必须粘贴《标书下载确认回执》。

  - 为了方便开标时唱标，投标人应将投标文件正本中的“开标一览表”复制一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中密封。

  - 投标人应将已交投标保证金的单据凭证单独密封于一小信封内，不要放入投标文件的密封袋中，并于递交投标文件时交予采购代理机构。

  - 每一份投标文件的密封袋两头封口处均需贴封条，封条上应注明“于2018年8月31日10：00时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

  - 投标文件需由专人送交。投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

  - 采购代理机构将拒绝接收密封不完好的投标文件。

### 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

  - 递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

  - 2018年8月31日9：30时开始接收投标文件，10：00时在江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）公开开标。提前递交或不符合规定的投标文件将不被接受。

  - 所有投标文件都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

### 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

## 五、开标和评标

### 开标

  - 采购代理机构在“投标邀请函”规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。参加开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，采购人、采购代理机构和投标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。为了方便开标时唱标，投标人应将“开标一览表”复制一份，单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

### 评标委员会

  - 采购代理机构将根据招标采购产品和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人代表和行业专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

### 对投标文件的初审

  - 开标当日，采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（信用信息查询记录和证据以网页打印方式与其他采购文件一并保存）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动，同时其投标将被拒绝而作为无效投标处理（处罚期限届满的除外）。

  - 开标后，采购代理机构将组织采购人依法对投标人的资格进行审查。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

  - 在对投标文件进行评估和比较之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、采购项目的基本商务要求、主要技术规格和技术标准等内容的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - 评标委员会确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据（信用信息查询记录和证据除外），但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不能通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为无效投标处理：

- 投标人未提交投标保证金、或金额不足、或无效的；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标人以低于成本报价竞标的；

- 投标报价超出本项目的最高限价的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标文件签字人无有效委托的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件中附有采购人和采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 询标及投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者说明。但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标人所作的答复均应补充以书面形式，并经法定代表人/负责人或委托代理人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

  - 除评标委员会主动要求澄清或者说明外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，应以书面形式提交。

  - 询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

### 评标原则

  - 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

  - 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。评标委员会在综合评比后最后做出评标结论。

### 评定原则与评标方法

详见招标文件第四部分。

### 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

  - 为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

  - 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

### 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址

接收质疑函单位名称：江门市公共资源交易中心鹤山分中心/深圳市国际招标有限公司

联系人：唐毅/李柏盛

联系电话：0750-8202660/0750-3503286

传真：0750-8202661/0750-3503827

通讯地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼/江门市华园路23号101

## 六、授予合同

### 合同授予标准

  - 评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，择优定标。

  - 本次招标，合同将授予符合招标文件的要求，并且报价最合理，能提供优质服务的投标人。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 根据投标或评审情况，采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

### 中标通知

  - 评标结束后，由江门市公共资源交易中心鹤山分中心和深圳市国际招标有限公司签发《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

### 授予合同时变更数量的权力

  - 采购代理机构在授予合同时，有权根据评标及采购人的实际需求情况，对“技术要求”中规定的产品的数量和服务予以追加，但不得对单价或其它的条款和条件做任何修改。追加的金额不得超过原总金额的10%。

### 签订合同

  - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十（30）日内，应与采购人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 中标服务费

  - 中标供应商应在确定中标后三（3）个工作日内向采购代理机构交纳中标服务费。

  - 收费标准按照国家计委“计价格（2002）1980号”文件的规定，按差额定率累进法计算收取，即

收费标准=中标金额*收费费率+速算增加数

| 中标金额 （万元人民币） | 货物采购 收费费率 | 速算增加数 （万元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |

中标服务费请划入以下账户：

户    名：深圳市国际招标有限公司江门经营部

开 户 行：中国银行江门城区支行

账    号：675657748640

# 第四部分

# 评定原则与评标方法

评定原则与评标方法

  - 按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则评定。

  - 由评标委员会对所有投标文件进行响应性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

  - 本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：

| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分（40%） | 项目理解程度（15分） | 1、考查、对比投标人对项目整体的理解和认识程度。 优：5分，良：4分，中：2.5分，差：1分。 |
|  |  | 2、提供现场考察证明的得10分。 注：投标人必须将采购人出具的现场考察证明原件，放入投标文件正本中，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
|  | 产品的配置/技术参数、质量性能（25分） | 考查、对比投标人所投报产品的配置/技术参数、质量性能情况，包括产品技术先进性、可靠性、兼容性以及软件功能的实现情况。 技术参数完全满足招标要求的得25分。 标有“▲”指标，未响应或负偏离的每一项扣除2分，直到扣完为止。 不带“▲”指标，未响应或负偏离的每一项扣除1分，直到扣完为止。 |
|  | 项目设计方案（10分） | 考查、对比投标人所投报设计方案的系统性能、架构、配置是否具科学性、合理性和规划性，系统建设的质量保证措施和服务承诺、安装施工组织计划是否具实用性等。 优：10分，良：8分，中：5分，差：2分。 |
|  | 网络服务能力（20分） | 考查、对比投标人提供线路资源服务能力的可行性、勘查设计方案的合理性。 考查各公园视频信号经千兆带宽光纤线路无缝对接鹤山市公安局治安视频监控专网平台，再经万兆带宽光纤线路汇聚至鹤山公园监控中心机房线路方案的可行性，以及与鹤山市全市政法系统综治信访维稳联勤指挥中心实现无缝对接方案的可行性。 优：10分，良：8分，中：5分，差：2分。 注：投标人应当在投标文件中提供详细网络拓扑图纸和线路解决方案的描述，否则不得分。 考查公园内视频监控点分布及光缆管道规划的合理性。 优：10分，良：8分，中：5分，差：2分。 注：投标人应当在投标文件中提供详细勘查设计图纸，否则不得分。 |
|  | 人员资质（30分） | 考查、对比投标人针对本项目拟投入主要技术及管理人员资质情况。 具有高级职称或高级专业技术资格的，每提供一个证书得1分，最高得20分； 2、具有中级职称或中级专业技术资格的，每提供一个证书得0.5分，最高得10分。 注：需在投标文件中提供上述人员资质证书及在投标人单位任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的近 6 个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 注：按等级较高的职称（或专业技术资格）评审，不重复计分。 |
| 商务评分（30%） | 经营业绩（30分） | 考查、对比投标人2016年至今（以合同签订日期为准）具有视频监控同类项目的业绩情况： 1、单个项目合同金额≥人民币200万元的，每个项目得5分； 2、人民币100万元≤单个项目合同金额＜人民币200万元的，每个项目得3分； 3、人民币50万元≤单个项目合同金额＜人民币100万元的，每个项目得1分； 其他或没有的不得分。 本项最高得分为30分。同一项目按得分较高的评审，不重复计分。 注：需提供项目合同关键页、中标（或成交）通知书和项目验收证明的复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
|  | 财务状况（5分） | 考查、对比投标人（或其上级公司（或总公司））2015年-2017年企业财务情况。 优：5分，良：4分，中：2.5分，差：1分。 需提供投标人2015年-2017年的财务审计报告复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
|  | 规章管理制度（5分） | 考查、对比投标人的各项规章管理制度是否详细、合理。 优：5分，良：4分，中：2.5分，差：1分。 |
|  | 信誉情况（5分） | 连续2年（或以上）取得省级纳税信用等级A级（或以上）证书的得5分。 注：1.需提供相应证书的复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 2.投标人若为分公司，其上级公司或总公司具有的相关证明材料视为投标人的。 |
|  | 维护服务能力（25分） | 考查、对比投标人的维护服务能力。 1、承诺提供报修服务电话及7*24小时热线服务；在工作日期间接到报修电话后，能在15分钟内响应并派遣技术人员前往现场处理，1小时内到达现场维修；一般故障能在2小时内排除的，得5分。投标人应当提供售后服务承诺函，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 2、项目实施所在地的自有固定售后服务机构情况。投标人应当提供售后服务机构的营业执照、房产证或房屋租赁合同等复印件，并加盖投标人单位公章。以证明售后服务能力情况，无相关材料视为售后服务能力不足，每提供一份得2分，最高得10分。 3、自有维护车辆情况。投标人应当提供驻点自有工程车辆的行驶证等车辆相关证件复印件，并加盖投标人单位公章。以证明维护服务能力情况，无相关证件视为维护服务能力不足，每提供一份得1分，最高得10分。 |
|  | 资质实力（30分） | 1、具有公安部门核发有效的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》一级证书得16分，二级证书得8分，三级证书得4分，四级证书得1分。 2、具有有效的银行 AAA 信用等级证书得2 分，AA信用等级证书得 1 分。 3、具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书得3分。 4、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得3分。 5、具有有效的ISO9001 质量管理体系认证证书得3分。 6、具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书得3分。 其他或没有的不得分。 备注：1.需提供相应证书的复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 2.投标人若为分公司，其上级公司或总公司具有的相关证明材料视为投标人的。 |
| 价格评分（30%） | 价格扣除条件 | 节能产品（3%） |
|  |  | 环境标志产品（3%） |
|  |  | 小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品（6%） |
|  | 价格扣除后的投标报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100 |

  - 技术评定

- 由评标委员会对每个投标人的技术指标响应进行审核和分析；对每个投标人的技术指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

- 将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的技术评定得分。

  - 商务评定

- 由评标委员会对每个投标人的商务指标响应进行审核和分析；对每个投标人的商务指标响应进行评分，填写《商务评分表》。

- 将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的商务评定得分。

  - 价格评定

- 价格核准：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

a）若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

b）若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价。

（2）价格扣除条件：

a）根据有关规定，评标委员会将修正后的入围投标人的投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。

b）由评标委员会对每个投标人的价格扣除条件进行审核和分析；对每个投标人的价格扣除条件进行价格扣除，填写《价格扣除表》。

（3）价格扣除后的价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标价格，取满足招标文件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为100分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分＝（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100。

（4）价格评定得分=价格扣除后的投标报价得分。

  - 综合评估分的计算

- 综合评估分=技术评定得分×40%+商务评定得分×30%+价格评定得分×30%；

- 在评标过程中所有计算结果均准确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

- 将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）；

- 本次招标采购内容中的核心产品为300W高清智能球机、300W高清摄像机、128路24盘位硬盘网络录像服务器、监控数据专用硬盘、46英寸液晶拼接屏、24端口万兆交换机（汇聚层）、48端口千兆交换机（接入层）、24端口千兆交换机（接入层）、车牌识别显示一体屏、8端口千兆交换机。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选供应商（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选供应商。

# 第五部分

# 鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备

# 采购合同

# （参考范本）

鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备采购合同

（参考范本）

购货单位：                         （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

# 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照2018年8月31日鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备招标项目（招标编号：HS18568TG63）的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条  项目的名称、项目总价和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

（一）项目名称：                                         ；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何费用。

项目总价为（小写）                                       ，

（大写）                                       ；

（三）产品清单：                                          ；

（四）服务内容：                                          。

第二条  产品的质量要求、售后服务及损害赔偿

（一）按照招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

（二）售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在

小时内上门维修；

2、乙方须负责保修       年，终身提供技术咨询及设备维护；

3、乙方负责现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求：

（三）如因乙方产品质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  交货和安装

（一）完工期：                                     （时间）。

（二）交货方式：乙方负责将产品送至             （具体地点）。

（三）设备的安装：                                         。

第四条  货款的结算

具体结算方式：                                       。

第五条  验收方式

（一）验收时间：                                     。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验产品和工程的质量和指标。

（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

第六条  对产品异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十天内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自产品收到之日起三个月内未通知乙方的，视为产品合乎规定；

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之

作为违约金；

（二）乙方所交设备种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之    作为违约金；

（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的百分之    作为违约金。

第八条  甲方的违约责任

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的百分之    作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  监督和管理

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条  投诉

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

第十四条  附则

（一）本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，二份送江门市公共资源交易中心鹤山分中心归档，一份送鹤山市财政局备案。每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                 供货单位（乙方）：

法定代表人：                      法定代表人/负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

签约时间：      年   月   日

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第六部分

# 附 件

# 投标文件格式

## 附件一：                   投  标  书

致：江门市公共资源交易中心鹤山分中心、深圳市国际招标有限公司

根据贵方为鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备招标项目采购产品及服务的投标邀请（招标编号：HS18568TG63），签字代表     （全名、职务）     经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）        提交下述文件正本一份和副本四份。

- 封面；

- 目录；

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标价格表；

- 产品详细说明一览表；

- 政策适用性说明表；

- 规格技术参数偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 系统设计方案；

- 承担过的相关项目一览表；

- 主要从业人员及其技术资格一览表；

- 规章管理制度一览表；

- 售后服务计划；

- 关于资格的声明函；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 授权委托书；

- 退保证金说明；

- 资格证明书；

- 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

- 投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币贰万贰仟元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品和服务投标总价为 （注明币种)， （用文字和数字表示的本项目的投标总价)。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自开标之日起有效期为 90 个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                邮编：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人代表联系电话（手机）：

投标人代表签字：

投标人名称：

公      章：

日      期：      年     月     日

## 附件二：                开标一览表

招标编号：HS18568TG63                               报价单位：万元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 （万元人民币） | 完工期 （个日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写金额) |  |  |
|  | （大写金额) |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。

3、投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

## 附件三：                投标价格表

投标人名称：

| 1 | 产品名称 （包括软、硬件） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 品牌/规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品价格（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 产品价格（总价） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |
| 8 | 安装调试费 |  |
| 9 | 培训费 |  |
| 10 | 运输费 |  |
| 11 | 保险费 |  |
| 12 | 其它费用 |  |
| 13 | 投标总价 | 小写： |
|  |  | 大写： |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、所有价格应以人民币为单位进行填写。

2、投标总价应为以上各分项价格之和（不包括第1-5项）。

3、安装调试及培训费中应包含软件及硬件的安装调试及培训费用。

4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。

## 附件四：               产品详细说明一览表

投标人名称：

| 产品名称 （包括软、硬件） | 品牌/规格 型号/产地 | 配置/技术参数 | 性能说明（包括软件的功能/技术性能说明） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、投标文件中需附有产品中文说明书，如投标文件所述产品技术规格参数与说明书不符，以说明书为准。

3、投标人需完整填写所提供产品的详细配置（包括免费赠送的选购件）。

4、投标人可以结合自己的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容必须得到如实反映。

## 附件五：              政策适用性说明表

投标人名称：

| 序号 | 产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/ 开发商 名称 | 制造商/开发商 企业类型 | 适用价格扣除条件（填写价格扣除条件序号①/②/③及相应内容） | 产品/技术价格（万元人民币） | 该产品/技术价格在投标总价中所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，则应在本表中详细注明。

2、根据有关规定，按以下三种价格扣除条件对投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。

3、制造商/开发商为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”或“监狱企业”或“残疾人福利单位”。

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①和价格扣除条件②的，须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书（或环境标志产品证书）及节能产品政府采购清单（或环境标志产品政府采购清单）的复印件（加盖单位公章），否则在评审时将不给予价格扣除。

5、投标人所投报产品如适用价格扣除条件③的，须在投标文件中提供相关证明材料（具体格式详见《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》），否则在评审时将不给予价格扣除。

6、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖单位公章。

## 附件六：              规格技术参数偏离表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 （包括软、硬件） | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：“招标规格”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

## 附件七：                 商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：“招标文件的商务条款”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

## 附件八：                 系统设计方案

投标人名称：

主要内容应包括：

1、项目前期调研情况；

2、系统总体设计纲要，包括系统总体设计内容、技术方法及要达到的目标成果；

3、整个系统建设的具体解决方案，包括文字及图片说明材料等；

4、项目实施进度计划；

5、安装施工组织计划；

6、硬件与软件的技术资料、使用说明书、参考手册、操作手册等；

7、按照系统的要求，在系统建设全过程中应提交的文档清单；

8、系统建设质量保证措施；

9、系统测试和验收的方式与方法，包括单项测试方案，整体测试方案；

10、投标人认为其它有必要的内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件九：           承担过的相关项目一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间/ 项目地点 | 项目主要内容/选用的主要产品/项目金额 | 联系人/ 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、投标人须在以上表格中提供与本次投标项目有关的已做项目清单。在填写过程中请按年份顺序填写，并需提供所承担过项目的中标、成交通知书、合同关键页和用户验收证明的复印件（加盖单位公章）。

2、投标人应当在投标文件中提供2015、2016、2017年度会计师事务所财务审计报告（包括损益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），近年缴纳税费证明的复印件（加盖单位公章）。

## 附件十：       主要从业人员及其技术资格一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格 证件 | 发证时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、投标人应当在投标文件中提供以上人员的劳动合同、在投标人单位任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的近 6 个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章。

3、投标人应当在投标文件中专门说明负责本项目的项目管理负责人、技术负责人、技术人员和江门地区内售后服务人员名单及其简历（主要资历、经验及承担过的项目）、职责分工等。

## 附件十一：           规章管理制度一览表

投标人名称：

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、规章管理制度是本次招标的评标标准的内容之一。

2、投标人应当在投标文件中提供规章管理制度主要内容的复印件（加盖单位公章）。

## 附件十二：           售后服务计划

投标人名称：

主要内容应包括：

- 投标人简介；

- 设备生产厂商在广东省内设立的备品、备件库及技术维修服务机构的情况介绍；

- 投报项目的工作安排计划；

- 售后服务机构设立情况，应急维修或维护响应时间安排；

- 维修或维护服务收费标准（包括保修期外的续保费用标准）；

- 保修期或维护期内售后服务承诺及保修期或维护期外售后服务承诺；

- 投报项目的培训计划，包括时间、地点、对象、内容、方法等；

- 投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十三：          关于资格的声明函

致：江门市公共资源交易中心鹤山分中心、深圳市国际招标有限公司

对于贵方2018年8月10日HS18568TG63（招标编号）项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标项目要求中规定的鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由工商部门签发的我方工商营业执照。

- 由相关部门签发的我方各类资质证书。

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 我方与制造商的代理（或经销）协议书或制造商出具的授权书。

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

- 我方提供的产品为合法的制造商所生产。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：（印刷体）（加盖单位公章）    签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）：

传真：

邮编：                            电话：

## 附件十四：            中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备招标（招标编号：HS18568TG63）（项目名称及编号)项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

## 附件十五：           残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的

（请填写：残疾人福利性）单位，且本单位参加鹤山市城市综合管理局的鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备招标（招标编号：HS18568TG63）（项目名称及编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他      （请填写：残疾人福利性）单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是残疾人福利性单位的，无需提供该残疾人福利性单位声明函。

## 附件十六：            授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备招标项目（招标编号：HS18568TG63）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月       日签字生效，特此声明。

公司名称（盖公章）：

法定代表人/负责人签字：

法定代表人/负责人身份证号码：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

## 附件十七：            退保证金说明

致：江门市公共资源交易中心鹤山分中心、深圳市国际招标有限公司

我方为鹤山公园、沙坪河南岸公园和南山公园监控设备项目（招标编号：HS18568TG63）投标所提交的投标保证金，请贵单位退还时划到我方的以下账户：

开户行：

户名：

账号：

（请各投标人在填写账户时务必认真核对账号等内容！）

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十八：            资格证明书

- 营业执照（副本）；

- 税务登记证（副本）；（若有）

- 采购人出具的现场考察证明原件；

- 所投报产品取得的相关许可或认证证书（如全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）、制造计量器具许可证、特种设备制造许可证等）（副本）；（若需要）

- 所投报产品属于国家有关部门公布的节能产品、环境标志产品清单中品目的证明材料（清单和认证证书）；（若有）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》；（若有）

- 所投报产品的质量免检产品认证证书；（若有）

- 其他相关证明文件或材料，例如：企业各类认证证书、产品各类认证证书、产品检测报告、省级纳税信用等级A级（或以上）证书、《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》、银行 AAA 信用等级证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、其他证明等。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件原件的复印件（复印件加盖公章），其中第3项要求提供原件。