鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统项目

招 标 文 件

（招标编号：HS18795TG86）

江门市公共资源交易中心鹤山分中心

深圳市国际招标有限公司

二○一八年十月八日

# 目  录

第一部分 投标邀请函	4

第二部分 招标项目要求	8

一、	商务要求	9

二、	技术要求	12

第三部分 投标人须知	59

一、总  则	60

1.	适用范围与资金来源	60

2.	采购人、采购代理机构和合格的投标人	60

3.	合格的产品和服务	60

4.	投标费用的承担	60

5.	知识产权和专利权	60

6.	供应商诚信管理	61

二、招标文件	62

7.	招标文件的构成	62

8.	招标文件的修改	62

三、投标文件的编写	62

9.	要求	62

10.	投标文件的组成	63

11.	投标文件格式	64

12.	投标报价	64

13.	证明投标人合格和资格的文件	64

14.	证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件	65

15.	投标保证金	65

16.	投标有效期	66

17.	投标文件的签署及规定	66

四、投标文件的递交	67

18.	投标文件的密封和标记	67

19.	递交投标文件的时间、地点以及截止时间	68

20.	迟交的投标文件	68

五、开标和评标	68

21.	开标	68

22.	评标委员会	68

23.	对投标文件的初审	69

24.	询标及投标文件的澄清	70

25.	评标原则	70

26.	评定原则与评标方法	71

27.	保密及其它注意事项	71

28.	质疑	71

六、授予合同	72

29.	合同授予标准	72

30.	接受和拒绝任何或所有投标的权力	72

31.	中标通知	72

32.	授予合同时变更数量的权力	72

33.	签订合同	72

34.	中标服务费	73

第四部分 评定原则与评标方法	74

第五部分 鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统采购合同（参考范本）	79

第六部分 附件 投标文件格式	84

附件一：投标书	85

附件二：开标一览表	87

附件三：投标价格表	88

附件四：产品详细说明一览表	89

附件五：政策适用性说明表	90

附件六：规格技术参数偏离表	92

附件七：商务条款偏离表	93

附件八：已完成的相关项目一览表	94

附件九：主要从业人员及其技术资格一览表	95

附件十：规章管理制度一览表	96

附件十一：售后服务计划	97

附件十二：关于资格的声明函	98

附件十三：中小企业声明函	99

附件十四：残疾人福利性单位声明函	100

附件十五：授权委托书	101

附件十六：退保证金说明	102

附件十七：资格证明书	103

# 第一部分

# 投标邀请函

投标邀请函

江门市公共资源交易中心鹤山分中心和深圳市国际招标有限公司受鹤山市址山镇龙山小学的委托，就“鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统项目”采用公开招标方式进行采购，现欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列全新产品和相关服务提交密封投标。

- 招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求和交货期：

1、招标项目名称：鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统招标（招标编号：HS18795TG86）。

2、用途：教学需要。

3、数量：一批。

4、简要技术要求：台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）、交换机、交互智能平板（含推拉黑板）、智慧黑板教学平台、墙挂视频展台(高拍仪)、网络化智能寻呼站等。本项目的最高限价为人民币77.365077万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

本次招标采购内容中的核心产品为台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）、交换机、交互智能平板（含推拉黑板）、智慧黑板教学平台、墙挂视频展台(高拍仪)、网络化智能寻呼站，同一品牌的核心产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（具体要求详见招标文件）

5、交货期：合同签订生效之日起20个日历日内完成交货及安装调试。

- 供应商资格条件要求：

1、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

3、本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的公示：

1、招标文件公示期：2018年10月9至2018年10月15日五个工作日（请点击下载或预览）。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2018年10月9日至2018年10月15日17：30时。

2、获取招标文件方式：通过江门公共资源交易网（http：//zyjy.jiangmen.gov.cn）网上下载购买。供应商（包括江门市的供应商和外地供应商）必须通过江门公共资源交易网网上下载购买招标文件。未登记的供应商应当先完成供应商网上登记再下载招标文件。供应商登记办法请登陆江门公共资源交易网的“注册登记管理系统”自行组织登记。（同时请参与本项目投标的供应商在广东省政府采购网（http：//www.gdgpo.gov.cn）完成供应商网上注册）

3、招标文件售价：人民币150元/份，招标文件售出不退。供应商应在下载招标文件申请获得批准后至开标前以转账或电汇、非现金方式向深圳市国际招标有限公司江门经营部交纳本项目的标书费（户名：深圳市国际招标有限公司江门经营部，开户行：中国银行江门城区支行，账号：675657748640）。否则暂停网上下载招标文件资格。

4、供应商下载招标文件后必须按照系统提示打印《标书下载确认回执》。《标书下载确认回执》是供应商成功下载招标文件、完成报名手续的唯一证明。供应商应将《标书下载确认回执》粘贴在投标文件正本的外包装，以供核对。

- 申请下载招标文件时需核对以下文件：

1、营业执照（副本）；

2、税务登记证（副本）。（若有）

- 投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2018年10月30日9：30时至10：00时（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、递交投标文件地点：江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）。

3、投标截止时间和开标时间：2018年10月30日10：00时（北京时间）。

4、开标地点：江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：鹤山市址山镇龙山小学

地址：鹤山市址山镇东溪开发B区龙山路207号

联系人：陈先生

联系电话：0750-8666322

传真：/

2、采购代理机构名称：江门市公共资源交易中心鹤山分中心/深圳市国际招标有限公司

地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼/江门市华园路23号101

招标项目联系人：唐毅/李柏盛

联系电话：0750-8202660/0750-3503286

传真：0750-8202661/0750-3503827

投标保证金账户：

户    名：深圳市国际招标有限公司江门经营部

开 户 行：中国建设银行江门城区支行

账    号：44001670239053007588

（注：投标保证金不能以个人账户汇入）

江门市公共资源交易中心鹤山分中心

深圳市国际招标有限公司

二○一八年十月八日

# 第二部分

# 招标项目要求

## 商务要求

- 本次招标采购内容为鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统（具体要求详见“技术要求”），投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。本次招标采购内容中的核心产品为台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）、交换机、交互智能平板（含推拉黑板）、智慧黑板教学平台、墙挂视频展台(高拍仪)、网络化智能寻呼站，同一品牌的核心产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

- 投标人资格要求：

（1）投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

（3）本项目不接受联合体投标。

- 投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- 投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

- 投标人如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

- 投标人所投报的软件需为正版软件。

- 投标人所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

- 投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

- 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

- 投标人应当按照采购人的要求及其他资料对设备进行设计、制作、安装和调试。

- 投标人应当在投标文件中详细列出设备清单、软件清单和保修期外的续保费用清单。

- 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等。

- 投标报价应为人民币含税全包价，包括产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训及售后服务等一切费用。

- 投标人（非江门地区内注册的）应当在江门地区内设有固定的售后服务机构（可正式注册或委托形式，必须提供相关证明材料）。

- 投标人须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等)。负责现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

- 采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

- 交货期：合同签订生效之日起20个日历日内完成交货及安装调试。

- 交货地点：鹤山市内采购人指定地点（以合同为准）。

- 验收：设备安装调试后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

- 售后服务：

（1）自验收合格之日起，所投报的硬件产品台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）提供至少3年的保修期，其余硬件产品均提供至少1年的保修期，保修期内维护及提供备品、备件的费用包含在本项目的投标报价内；所投报的软件产品提供至少1年的维护期，维护期内升级及维护的费用包含在本项目的投标报价内。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（2）设备发生故障后，自报障时起算，半小时内响应，1小时内到达现场，4小时内解决问题。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后8小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

（3）投标人须负责培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

- 付款方式：分期付款。

（1）合同签订生效后的10个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）设备运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，将合同总金额的65%支付给中标供应商；

（3）设备验收合格且正常运行一年后的10个工作日内，将余下款项（合同总金额的5%）支付给中标供应商。

- 操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

- 投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

- 本次政府采购的服务对象为鹤山市教育事业单位，投标人在价格上应予以充分的优惠，并提供最佳的售后服务。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

## 技术要求

设备清单及技术要求（质量性能相当或优于以下要求）：

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机（教师机） | 硬件配置： 1、▲处理器：Intel I3-7100处理器 2、内存：8G DDR4 2400MHz内存，最大可支持64G内存 3、硬盘：1TB SATA硬盘 4、▲显示器：21.5英寸LED 显示器，显示器具有低蓝光功能 5、显卡: 集成显卡 6、光驱:无 7、网卡：集成千兆网卡 8、键盘鼠标：USB键盘鼠标 9、接口：8个USB3.0接口、串口、音频接口、PS/2接口、提供VGA+2*DP视频接口 ； 10、▲PCI槽位：配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、2个PCIe Gen3.0x1； 11、电源：250W电源 12、安全特性：主板BIOS层面的USB屏蔽功能，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 13、▲机箱：18L塔式标准机箱，后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 14、线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 操作系统： 15、通过ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理;无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows 桌面云环境, 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学; 不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 16、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 17、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 18、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 19、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 20、认证 平均无故障时间（MIBF）≥1000000小时认证, 中国节能产品认证，提供相应证书复印件； ▲产品获得ISV认证，提供相应证书复印件； ▲制造厂商获得中国合格评定认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供相应证书复印件； 厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），提供相应证书复印件； 21、提供厂家整机三年保修及上门服务（相关费用包含在本项目投标报价内），提供原厂针对该项目的投标授权函及售后服务承诺函原件；投标时提供原厂商盖章的技术参数响应表。 | 1 | 台 |
| 2 | 台式计算机（学生机） | 硬件配置： 1、CPU：≥Intel奔腾G4400 2、主板：▲Intel 200系列及以上芯片组 3、内存：配置 4G DDR4 内存 4、显卡：集成显卡 5、声卡：▲集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 6、硬盘：≥1T，7200rpm，具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能（需提供相关证明文件） 7、风扇：可根据CPU 温度闭环控制冷却风扇转速（需提供相关证明文件） 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡 9、光驱：无 10、扩展槽：▲1个PCI-E*16、1个PCI-E*1槽位 11、显示器：▲19.5英寸LED液晶显示器，显示器具有低蓝光功能 12、键盘、鼠标：USB 3D 光电鼠标、PS/2 防水抗菌键盘（需提供第三方权威机构抗菌测试报告复印件） 13、接口：▲≥前置4 个USB3.0，后置2*USB3.0+2*USB2.0，后置可以扩展2 个USB2.0、PS/2 接口、 可选串口、并口 、VGA 视频接口； 14、电源：110/220V 180W 节能电源，电源及主板双绞线接口均可。（需提供第三方权威机构防雷测试报告复印件） 15、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 16、机箱：▲标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，可选防尘罩，顶置电源键，方便开关，不大于9L； 操作系统： 17、通过ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理;无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows 桌面云环境, 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学; 不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 18、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 19、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 20、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 21、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。（提供功能操作截图并加盖投标人公章） 产品可靠性： 22、投标台式机产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书复印件； 23、投标台式机产品通过高海拔运输和工作检验认证，支持16kpa以下运输和66kpa以下工作，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书复印件； 24、▲投标台式机产品通过PAHs认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书复印件； 25、▲投标台式机产品通过防辐射骚扰认证，小于标准限值7dB，并提供国家权威机构（CNAS认可的检测机构）的检验证书复印件； 26、▲投标台式机产品通过湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书复印件； 认证： 27、3C认证、平均无故障时间（MIBF）≥1000000小时认证,中国节能产品认证，需提供相应证书复印件； 28、▲制造厂商获得中国合格评定认可委员会（CNAS）实验室认可证书，需提供相应证书复印件； 29、厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），需提供相应证书复印件； 30、提供厂家整机三年保修及上门服务（相关费用包含在本项目投标报价内），提供原厂针对该项目的投标授权函及售后服务承诺函原件；投标时提供原厂商盖章的技术参数响应表。 | 50 | 台 |
| 3 | 学生专用耳麦 | 知名品牌机房教室专用耳麦 | 50 | 套 |
| 4 | 交换机 | 24口机架式全千兆交换机 固化百兆端口数≥24，可扩展堆叠模块，2个100/1000M 自适应端口，2 个SFP/GT 光电复用口（SFP 为千兆/百兆口） | 3 | 台 |
| 5 | 交互智能平板（含推拉黑板） | 整机硬件功能及嵌入式系统功能： 1、屏体要求：LED背光源；A规硬屏，提供原厂A规屏证明；屏幕表面玻璃采用防眩光钢化玻璃； 2、显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9；屏幕图像分辨率不低于3840*2160。屏幕显示灰度分辨等级达128灰阶以上，保证画面显示效果（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件）。 3、输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4、整机经过产品可靠性检验，MTBF大于等于70000小时。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 5、▲整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度等要求，确保整机使用安全；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损，机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 6、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 7、▲交互智能平板须至少包含以下节能功能： a) 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 b) 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 （提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告证明复印件） 8、▲交互智能平板须至少包含以下屏幕锁定功能，保证无关人士无法自由操作： a) Android系统下支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 b) 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，插入USB key即可解锁。 （提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告证明复印件） 9、▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 10、▲整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 11、▲整机触摸区域范围内无图标按键，以防止老师误碰，影响教学活动。（投标时需提供整机前置面板照片加盖制造厂家公章） 12、▲整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，整机前置面板除日常使用的USB接口外，不得有其它接口，避免繁杂布线给老师带来的安全隐患。（投标时需提供整机前置面板照片加盖制造厂家公章） 13、▲内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 14、▲内置非独立外扩展的摄像头，像素至少300万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源；支持联网状态下，通过二维码扫码解锁整机，并自动快捷登录教学白板软件账号，方便老师教学应用。 15、▲触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 16、整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 17、▲配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 18、采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写；书写方式：手指或笔触摸；定位分辨率：32767*32767。 19、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 20、为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 21、支持在嵌入式系统下自定义侧边栏设置，并在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 22、▲提供教师桌面工具栏，将教师常用的教学应用软件罗列在一个工具栏内，在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows；具有设置功能，可对设备进行相关设置； 支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出；支持查看设备基本信息，比如：尺寸、分辨率、系统、CPU、内存、硬盘、安卓版本等信息，支持设置对应班级名称。 23、整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能；可通过手势识别调出板擦工具进行擦除，并可在屏幕侧边快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、截图、快捷白板、任意通道放大等快捷小工具，方便老师组合使用。 24、▲整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 25、▲整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 嵌入式系统： 26、换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 27、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 28、无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除，支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。 29、▲无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 30、无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 31、整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 32、▲智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 33、▲支持联网状态下，通过二维码扫码或U盘锁解锁整机，并自动快捷登录白板软件账号，方便老师教学应用。 34、在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 35、▲无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件） 内置电脑： 36、▲采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，不接受其它接口形式;采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 37、处理器：第六代Intel Core i5或以上,主频2.5GHz或以上；内存：4G DDR4或以上配置；硬盘：128G或以上SSD固态硬盘。 38、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 39、▲提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 40、▲无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 41、支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 42、支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 43、▲支持手笔分离智能识别功能，使用智能笔在上进行书写操作时，整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能，确保书写过程中不会因为手掌、衣袖等误触屏幕造成错误书写操作。 教师备授课平台软件 44、备授课一体化，具有备课模式及授课模式；支持课件云存储、云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，确保多终端调用同个课件均为最新版本，且需保证备授课一体化软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 45、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 46、支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 47、支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理，且支持点对点分享云课件及链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入用户账号获取课件。 48、▲支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 49、无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具，且支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 50、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 51、路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 52、图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置；另外无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 53、多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 54、音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。 55、音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 56、尺规工具：提供直尺与圆规工具，可实时显示老师绘制线条的长度，同时支持老师使用圆规工具模拟真实圆规作图。 57、地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 58、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 59、▲分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 60、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 61、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 62、四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 63、▲图表： ① 支持老师插入图表，并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。 ② 支持图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便老师多角度展示数据变化。 ③ 支持图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 ④ 在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 64、▲古诗词资源： 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等；每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍；支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词；提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 65、平面几何工具： ① 支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。 ② 支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。 ③ 支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。 ④ 支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 66、▲立体几何： ① 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 ② 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 ③ 支持沿任意方向旋转立体几何。 ④ 支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 ⑤ 支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 67、▲音乐工具： ① 提供钢琴琴键的展示形式，便于老师使用。 ② 支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。 ③ 弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，有助于学生了解学习。 ④ 支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符，方便老师进行教学，巩固知识点。 ⑤ 提供不少于4首儿歌给老师直接使用，播放过程会对应显示每个音的五线谱、简谱、琴键。儿歌支持从任意音符开始播放，并能随时暂停，方便老师进行段落教学。 ⑥ 提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。 远程授课助手： 68、支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 69、支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，且支持横屏及竖屏双模式。 70、具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 71、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 72、大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点内容。 73、支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能。 74、支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 75、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 76、▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 学生行为评价系统： 77、学生行为评价系统集成学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通。支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的。软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 78、学校管理中心：支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看；支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出数据，方便管理员进行分析查看。 79、教师管理中心：支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等；支持通过输入学校邀请码的方式申请加入学校。 80、课堂表现评价：老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分；支持多重分组功能，老师可创建不少于2个组别，方便对学生进行分组评价；支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息、多重小组榜单；支持查看课堂考勤统计报表；支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。 81、家校互联互通：支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，支持超过200字的文本输入；支持成绩报告功能，可按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况，并且支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。 82、为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。（提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章） 数据分析管理平台： 83、后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校老师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 84、▲学校管理者登录后即可在平台首页查看校园评课数据、学生点评数据、校本课件数量等统计数据，以及可以看到这些数据与全省均值的对比情况，方便管理者快速了解教师工作情况及校园整体信息化情况。 85、环比统计：各项数据支持一周、半月、全月环比展示，管理者可随时了解不同时间段内数据变化情况，方便了解教师教学状态变化情况。 86、数据排名：支持学校管理者查看不同时间段内数据排名，包括评课评分榜、课堂点评班级排名、校本课件上传排名，便于管理者激励全校教师。 87、听课评课：支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课。支持自定义评课表，评课分数实时汇总统计，并提供课程评分排名。 88、班级氛围：支持统计全校班级的课堂行为评价数据，并根据总分排名展示，方便管理者了解不同班级的课堂行为情况。 89、课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 90、软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位老师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 91、班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 92、▲为保证系统兼容性，数据分析管理平台软件须与所投触摸一体机为同一品牌产品。 要求投标人带样机到现场进行演示。 | 1 | 台 |
| 6 | 智慧黑板教学平台 | 硬件部分整体设计： 1、整机采用一体化设计，中间区域屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。可显示视频内容，进行交互触控操作等；整机前侧面板均可书写板书，主屏与副屏的板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 2、金属包裹整机屏幕边缘，避免屏幕玻璃从侧边被意外击碎；金属后壳覆盖整机背面，屏蔽内部电路器件辐射，有效降低辐射量；同时防潮防湿，提高产品可靠性。 3、整机经过产品可靠性检验，MTBF大于100000小时。 4、整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 5、▲自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 6、▲智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 7、▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 8、▲整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 9、整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 10、▲一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 11、▲整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。整机前置面板除教师教学常用的USB接口外，无其它多余接口，方便使用，提供前置面板照片证明。 12、▲内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 13、▲触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 14、▲当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 15、当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 16、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 17、▲为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 18、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码；支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 19、整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 20、整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能： 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能； 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 21、屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足UD超高清点对点要求；屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 22、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45；整机具备至少1路HDMI 2.0输入端口，保证可支持4K×2K信号输入；▲输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 23、▲整机具备HDMI out端子，可将整机全通道批注书写内容与显示内容合成输出给其它显示设备，也可将整机安卓通道下的视频音频输出到外部显示设备。 24、喇叭：整机具备前置喇叭，保证课堂音视频素材播放效果；输出功率：15瓦x2。 25、采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控。 26、嵌入式系统 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 27、▲在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 28、无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等。 29、▲整机通过一根USB线可实现外部电脑与触摸一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。采用标准USB端口及单按键设计，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。 30、▲无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 31、▲智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 32、▲无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 内置电脑 33、▲采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，不接受其它接口方式。 34、▲采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 35、处理器：Intel Core i5或以上配置；内存：4G DDR4或以上配置；硬盘：128G或以上SSD固态硬盘 36、▲具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 37、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 教师备授课平台软件 38、备授课一体化，具有备课模式及授课模式；支持课件云存储、云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，确保多终端调用同个课件均为最新版本，且需保证备授课一体化软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 39、支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理，且支持点对点分享云课件及链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入用户账号获取课件。 40、▲支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 41、无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具，且支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 42、工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 43、路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 43、图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置；另外无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 44、多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 45、音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。 46、音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 47、尺规工具：提供直尺与圆规工具，可实时显示老师绘制线条的长度，同时支持老师使用圆规工具模拟真实圆规作图。 48、地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 49、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 50、▲分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 51、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 52、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 53、四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 54、图表： ① 支持老师插入图表，并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。 ② 支持图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便老师多角度展示数据变化。 ③ 支持图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 ④ 在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 55、▲古诗词资源： 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等；每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍；支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词；提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 56、平面几何工具： ① 支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。 ② 支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。 ③ 支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。 ④ 支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 57、▲立体几何： ① 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 ② 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 ③ 支持沿任意方向旋转立体几何。 ④ 支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 ⑤ 支持对立方体进行多种方式展开，并可对展开立方体平面图进行旋转操作，有助于学生空间想象能力的锻炼。 ⑥ 支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 58、数学函数图像绘制： ① 包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 ② 支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。 ③ 支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 59、▲多学科题库： ① 提供不少于30万道试题给老师使用。 ② 涵盖小学、初中、高中，包含语、数、英、物、化、生、史、地、政等多个学科。 ③ 题库总知识点不少于9000个，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 ④ 可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 60、音乐工具： ① 提供钢琴琴键的展示形式，便于老师使用。 ② 支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。 ③ 弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，有助于学生了解学习。 ④ 支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符，方便老师进行教学，巩固知识点。 ⑤ 提供不少于4首儿歌给老师直接使用，播放过程会对应显示每个音的五线谱、简谱、琴键。儿歌支持从任意音符开始播放，并能随时暂停，方便老师进行段落教学。 ⑥ 提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。 远程授课助手： 61、支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 62、支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，且支持横屏及竖屏双模式。 63、具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 64、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 65、大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点内容。 66、支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能。 67、支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 68、▲支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 69、以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 学生行为评价系统： 70、学生行为评价系统集成学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通。支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的。软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 71、学校管理中心：支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看；支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出数据，方便管理员进行分析查看。 72、教师管理中心：支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等；支持通过输入学校邀请码的方式申请加入学校。 73、课堂表现评价：老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分；支持多重分组功能，老师可创建不少于2个组别，方便对学生进行分组评价；支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息、多重小组榜单；支持查看课堂考勤统计报表；支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。 74、▲家校互联互通：支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，支持超过200字的文本输入；支持成绩报告功能，可按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况，并且支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。 75、为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。（提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章） 数据分析管理平台： 76、后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校老师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 77、▲学校管理者登录后即可在平台首页查看校园评课数据、学生点评数据、校本课件数量等统计数据，以及可以看到这些数据与全省均值的对比情况，方便管理者快速了解教师工作情况及校园整体信息化情况。 78、环比统计：各项数据支持一周、半月、全月环比展示，管理者可随时了解不同时间段内数据变化情况，方便了解教师教学状态变化情况。 79、数据排名：支持学校管理者查看不同时间段内数据排名，包括评课评分榜、课堂点评班级排名、校本课件上传排名，便于管理者激励全校教师。 80、听课评课：支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课。支持自定义评课表，评课分数实时汇总统计，并提供课程评分排名。 81、班级氛围：支持统计全校班级的课堂行为评价数据，并根据总分排名展示，方便管理者了解不同班级的课堂行为情况。 82、课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 83、软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位老师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 84、班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 85、▲为保证系统兼容性，数据分析管理平台软件须与所投触摸一体机为同一品牌产品。 教师信息化技能提升平台： 86、提供可支持多端接入的教师信息化技能提升内容的培训平台。该平台必须具备招标所需一体机厂家提供的教学软件知识内容培训。 87、平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。平台同时具备微信公众号，定期推送课程以及观看在线直播，方便老师碎片化时间学习。 88、在平台内，具备为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、大小屏互动软件等信息化教学工具的培训内容。 89、平台课程主要以视频方式呈现，多个视频形成体系化的课程，且视频内容短小精悍、易学易懂。 90、平台具备小学、初中、高中各学科各年级的相关知识分享。 91、支持账号注册登录，可设置账号昵称、密码以及相应的学科学段，并可绑定微信。 要求投标人带样机到现场进行演示。 | 6 | 台 |
| 7 | 墙挂视频展台(高拍仪) | 硬件部分： 1、铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 2、壁挂式安装，防盗防破坏。 3、▲采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 4、▲采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 5、▲采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 6、解析度：中间1600线，四周1400线。 7、▲展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 8、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 9、▲为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。 软件部分： 10、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11、▲支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 12、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13、▲老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14、▲可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 15、▲具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 16、▲支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件）。 17、▲支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 6 | 台 |
| 数字化IP网络广播系统 |
| 1、主控机房设备 |  |  |
| 1 | 网络广播中心 | 1、▲≥17英寸触摸屏（需提供彩页盖厂家公章）；带有红色报警键和挂式紧急话筒，一键触发全区告警寻呼和手动告警寻呼功能；（提供设备高清正面图，并加盖厂家公章） 2、▲自带4通道智能输出三眼电源插口，具有程控、手动控制功能。（提供设备高清背面图，并加盖厂家公章） 3、▲高档工业服务器主板设计，双网络冗余备份（提供所投产品官方查询结果或产品宣传彩页）； 4、▲可连接最多达800个不同类型终端（要求提供检测报告复印件） 5、采用工业级固态硬盘+机械硬盘方式，启动速度更快；硬盘：500G，内置大容量SSD固态硬盘：128G；支持硬盘插卡式无限扩展；内存：RAM，4G；主板：Intel NM10芯片组，X86架构；CPU：双核四线程，主频：2.20GHz；屏幕颜色：TFT262144色真彩色；操控方式：1920 x 1080分辨率；液晶电阻式(五线)触摸屏； 6、▲主机自带有≥4个独立的音频输入通道，≥1个辅助混合音频输入通道； 7、▲主机采用模块化设计，可安装网络扩展模块，功能定制更灵活，维护更方便（提供所投产品官方查询结果或产品宣传彩页）； 8、▲主机具有12个扩展卡位，所有功能模块化实现，可拓展三十二路消防联动网络模块、音频采集模块、电话寻呼模块等； 9、定时电源带载能力：单通道电流：2A 10、系统音频信号信噪比：LINE: >70dB; MIC: >60dB 11、系统音频信号失真度：1kHz<0.5% 12、系统音频信号标准输入电平：LINE : 300mV；MIC：50mV 13、系统音频信号标准输出电平：0dBV 14、▲功率输出方式：定阻输出，不失真输出功率：≥10W（提供所投产品官方查询结果或产品宣传彩页） 15、▲分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作（要求提供检测报告复印件）； 16、▲具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制（需提供彩页盖厂家公章）； 17、具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 18、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 19、▲内置CD播放器（要求提供检测报告复印件，以及产品宣传彩页），具有CD播放器控制界面； 20、可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源； 21、可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 22、终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 23、▲备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 24、终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 25、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 26、具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 27、网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 28、▲需提供国家强制3C认证证书复印件（签订合同后三日内原件备查）。 29、▲提供中国人民共和国国家版权局颁发的公共广播系统全局控制软件著作权登记证书复印件（签订合同后三日内原件备查） 30、采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 32、▲需提供厂家针对此项目的授权函和售后服务承诺函原件。 33、▲系统获得DSP数字矩阵公共广播系统高新技术产品证书复印件。（签订合同后三日内原件备查） | 1 | 台 |
| 2 | 播放器 | 1、采用无碟仓，吸入式机芯设计； 2、CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能； 3、内置MP3播放器，可识别USB和SD卡播放功能； 4、机器自带14个按键进行控制，功能操作简单方便； 5、2路音频信号左右声道（L /R）输出； 6、高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 7、具备多种循环播放模式供用户选择； 8、▲有曲目直选功能； 9、具有通电后自动播放功能； 10、自带节目源检测功能，当碟仓无信号时，自动切换到USB接口读取节目源； 11、带电路保护设计，原机配备250V电源保险丝； 12、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询链接）； | 1 | 台 |
| 3 | 调谐器 | 1、微电脑控制，数字调谐系统； 2、收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置； 3、AM天线输入接口采用夹线式设计，稳定可靠； 4、全轻触按键控制，VFD显示； 5、机器自带16个按键进行控制，功能操作简单方便； 6、AM/FM 电台频率记忆存储功能； 7、2路音频信号左右声道（L /R）输出； 8、具备立体声/单声道选择键； 9、具有自动搜索电台并自动存储功能； 10、收音信号接收端采用RJ45接口设计，信号还原度高； 11、具有音频信号电平指示； 12、具有断电记忆功能； 13、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询链接）； | 1 | 台 |
| 4 | 网络化室内音箱 | 1、网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2、▲双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3、可挂接在网络到达的任何地方。 4、具有MP3解码播放功能。 5、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6、内置≥2×15W数字功放，低功耗设置。 7、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8、具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9、本地输出音量及本地播放状态可控。 10、工作状态及信息变化数码显示。 11、可接受红外线遥控器的操控。 12、AUX IN输入灵敏度：1000 mV 13、频响：20Hz-20kHz 14、失真度：≤0．3% 15、信噪比：≥75 dB 16、AUX OUT额定输出：1000mV 17、频响：20Hz-20kHz 18、失真度：≤0．1% 19、信噪比：≥75 dB 20、MIC 话筒输入输入灵敏度：10 mV 21、频响：20Hz-20kHz 22、失真度：≤0．5% 23、信噪比：≥70 dB 24、USB/SD/NET播放MP3频响：20Hz-20kHz 25、失真度：≤0．5% 26、信噪比：≥75dB 27、▲100V音频输出额定输出功率：≥15W 28、频响：100Hz-15kHz 29、失真度：≤1% 30、信噪比：≥70dB 31、支持SD卡容量：≥32GB 32、支持U盘容量：≥32GB 33、供电：AC150-250V/50Hz-60Hz 34、显示屏：数码屏 ▲需提供公共广播网络化音箱PC端控制软件的软件著作权登记证书复印件（签订合同后三日内原件备查） | 1 | 只 |
| 5 | 广播寻呼话筒 | 1、操作便捷，适应不同； 2、支持终端即插即用； 3、具有延时自动关闭功能； 4、可弯曲式话筒； 5、话筒输出电压 600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 6、钟声额定输出电压 600mV±10mV或20mV±10%； 7、输出钟声种类 CHIME UP：上音符1-3-5-і-CHIME DOWN：下音符i-5-3-1； 8、频率范围 100Hz-15kHz； 9、失真度 MIC：≤1%。 | 1 | 只 |
| 6 | 三十二路消防联动网络模块 | 1、本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 2、当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 3、每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 4、▲每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 5、同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 1 | 只 |
| 7 | 时序电源控制器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源； 2、可以通过广播定时器自动控制或人工控制； 3、插座总容量达4.5KVA； ▲需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告复印件； | 1 | 台 |
| 8 | 立式机柜 | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491,IEC297-2、DIN41491、PART7、GB/T3047.2-92标准。 2、兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准。 3、全包选用优质冷轧钢板制作，结构坚固，承载负荷大。 4、板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。 5、良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的IT设备；同时安装万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固。机柜并柜方便、快捷。 6、配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。 7、外观：封闭焊接式设计，尺寸精密，正门采用网格式设计，利于机器散热； 8、结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理； 9、材料：采用1.0mm厚高强度优质冷轧钢板及5mm厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，安全可靠； 10、散热：配备有专业的散热系统，内置有两台冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工作； 11、地线：内置有专业的接地系统，可有效保护设备安全； 12、安装：挂装式安装，安装简单快捷； 13、尺寸（高× 宽×深mm）：1800×600×600 | 1 | 台 |
| 2、分控中心设备 |
| 9 | 网络化分控寻呼软件 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用灵活； 3、可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）； 4、可对网络播放终端分组编辑功能； 5、可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容； 6、设置多级权限控制功能, 具有网络权限授权管理功能； 7、可以从分控电脑输出音频信号到其他指定的分区或全部分区； 8、可以分控电脑外接话筒对其他指定的分区广播和全区广播； 9、可以通过分控电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能； 10、可挂接在广播网线到达的任何地方； 11、选择多种不同的主机音源节目并在本机播放；可向主机提出节目点插请求； 12、可以寻呼任意一个或多个在网分区； 13、分控电脑显示全部分区及其状态； 14、可远程传输节目文件 15、具有登录密码保护功能。 16、▲提供国内第三方权威检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 10 | 网络化智能寻呼站 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、▲≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面显示，触摸屏操控。 3、▲最多可控制1000个分区，具有分区一键全开功能。 4、采用铝合金高档拉丝工业面板。 5、桌面式摆放设计。 6、采用高保真与指向性强的电容式话筒。 7、具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 8、带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 9、▲内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 10、▲具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 11、图形人性化设计，显示内容直观。 12、内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 13、▲内置节目播放器，可本地预听主机上的节目源（需提供检测报告复印件） 14、内置高性能DSP声音处理电路。 15、采用嵌入式实时系统平台。 16、采用高性能ARM处理器。 17、▲可对网络播放终端分组编辑。 18、▲内置钟声提示音。 19、可对网络播放终端选定寻呼、对讲（对讲系统具有）功能。 20、智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲（对讲系统具有）。 21、▲可播放网络主机节目库歌曲。 22、▲具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 23、具有用户密码与权限管理。 24、▲具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 25、可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 26、▲具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 27、可设定网络传输通讯模式。 ▲需提供网络化广播系统寻呼站控制软件的软件著作权登记证书复印件（签订合同后三日内原件备查） 28、▲需提供第三方检测机构检验报告复印件 | 1 | 台 |
| 3、前端 |  |  |
| 教室+办公室 |
| 11 | 网络化室内音箱 | 1、网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2、▲双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3、可挂接在网络到达的任何地方。 4、具有MP3解码播放功能。 5、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6、内置≥2×15W数字功放，低功耗设置。 7、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8、具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9、本地输出音量及本地播放状态可控。 10、工作状态及信息变化数码显示。 11、可接受红外线遥控器的操控。 12、AUX IN输入灵敏度：1000 mV 13、频响：20Hz-20kHz 14、失真度：≤0．3% 15、信噪比：≥75 dB 16、AUX OUT额定输出：1000mV 17、频响：20Hz-20kHz 18、失真度：≤0．1% 19、信噪比：≥75 dB 20、MIC 话筒输入灵敏度：10 mV 21、频响：20Hz-20kHz 22、失真度：≤0．5% 23、信噪比：≥70 dB 24、USB/SD/NET播放MP3频响：20Hz-20kHz 25、失真度：≤0．5% 26、信噪比：≥75dB 27、▲100V音频输出额定输出功率：≥15W 28、频响：100Hz-15kHz 29、失真度：≤1% 30、信噪比：≥70dB 31、支持SD卡容量：≥32GB 32、支持U盘容量：≥32GB 33、供电：AC150-250V/50Hz-60Hz 34、显示屏：数码屏 ▲需提供公共广播网络化音箱IP PC端控制软件的软件著作权登记证书复印件（签订合同后三日内原件备查）。 | 41 | 只 |
| 走廊 |
| 12 | 一路音频输出终端 | 1、内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 2、两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 3、可以适应不同地方的网络地址修改； 4、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 5、▲双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议 TCP/IP协议；音频格式 MP3/MP2； 6、全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计； 7、▲内置≧3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 8、▲外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口； 9、▲外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节； 10、具有8级或以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能； 11、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 12、网络节目源具有7级或以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类； 13、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 14、▲需要提供中国质量认证中心CQC认证证书复印件（能在网上查到） 15、▲需提供中国人民共和国国家版权局颁发的网络化广播系统播放终端控制软件著作权复印件（签订合同后三日内原件备查） | 1 | 台 |
| 13 | 带前置广播功放 | 1、三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2、▲100V,70V250W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3、有默音功能,便于插入优先广播。 4、各通道独立音量控制,高音和低音音调控制。l 5、▲5单位LED电平表,甚易监察工作状态,输出短路保护并告警。 6、▲需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件 7、输出调整率由满载到空载，小于3dB 8、输出方式P1，70V、100V定压输出 9、辅助输出≥1V 10、输入Mic1,2,3：600Ω,≤3mV,不平衡 11、AUX1,2：10kΩ,≤300mV,不平衡 12、▲频响50Hz-16kHz(±3dB) 13、谐波失真<1%at1kHz,1/3额定输出电压 14、▲信噪比Mic1,2,3：>75dB 15、AUX1,2：>80dB 16、音调调节低音：±10dB（100Hz） 17、高音：±10dB（10kHz) 18、保护交流保险丝,直流输出，过载,短路。 19、默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 20、电源AC220V-240V/50Hz-60Hz | 1 | 台 |
| 14 | 壁挂扬声器 | 1、声音清晰、明亮、透彻； 2、面网采用一体化设计； 3、箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 4、输入电压可选70V/100V-功率5/10W； 5、适应不同的公共广播线路。 6、灵敏度91±2dB，最大声压级99±2dB; 7、有效频率范围80Hz-18kHz; | 22 | 台 |
| 操场 |
| 15 | 一路音频输出终端 | 1、内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 2、两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 3、可以适应不同地方的网络地址修改； 4、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 5、▲双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议 TCP/IP协议；音频格式 MP3/MP2； 6、全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 7、▲内置≥3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 8、▲外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口 9、▲外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 10、具有8级或以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 11、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 12、网络节目源具有7级或以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 13、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 ▲需提供中国质量认证中心CQC认证证书复印件 14、▲需提供中国人民共和国国家版权局颁发的网络化广播系统播放终端控制软件著作权复印件（签订合同后三日内原件备查） | 1 | 台 |
| 16 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1、▲100组UHF频率通道可选用，一拖二真分集接收机，空旷接收距离可达100米，包含2支发射机； 2、带两通道音量监听接口，方便远程监听； 3、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4、▲平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5、LCD液晶显示屏能同时显示工作组，信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，方便用户使用； 6、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7、方便快捷的自动搜索功能，接收机能快速搜索到未被用户使用，并且不受干扰的信道； 8、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 9、中频丰富，声音且有磁性感和混厚感； 10、工作频率 MHz（可使用的频率取决于当地的规定) 11、调制方式 640-690宽带FM 12、信道数目 100 13、信道间隔 250KHz 14、频率稳定度 ±0.005%以内 15、动态范围 100dB 16、最大偏移 ±45KHz 17、音频频率响应 80Hz～18KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 18、综合信躁比 >105dB 19、综合失真 ≤0.5% 20、工作距离 约100m 21、工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等 | 1 | 套 |
| 17 | 无线麦克风增强型天线 | 1、自带强波器。 2、提高接收机的接收距离和稳定性。 ▲3、频率范围:470～870MHz 4、有效角度:100度 5、天线增益:≥10dB 6、电量需求:12V/50mA | 1 | 套 |
| 18 | 调音台 | 1、10通道调音台 2、最多4个话筒/10个线路输入(4个单声道+3个立体声) 3、1立体声母线 4、1AUX(包括FX) 5、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 6、单旋钮压缩器 7、单声道输入通道上的PAD开关 8、+48V幻象供电 9、XLR平衡输出 10、金属机身 技术参数: 11、总失真:0.02%； 12、频响:20Hz～20kHz； 13、等效输入噪声:-128dBu； 14、串音:-74dB； | 1 | 台 |
| 19 | 纯后级广播功放 | 1、100V, 70V 定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。 2、5 单位LED 显示器，作状态显示。 3、RCA 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、额定输出功率：≥650W 6、输入灵敏度：1.2V 7、信噪比：>80dB 8、阻尼系数：200:1 9、共模抑制：不小于 90dB. 10、频响：50Hz~15kHz±3dB 11、总谐波失真：4/1kHz<0.3 % 12、上升速率：>15V/microsecond 13、冷却方式：强迫风冷 14、指示灯：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温” 15、保护：上电, 高温, 直流, 短路. 16、电源：AC220~240V / 50~60Hz 17、▲需提供中国国家强制性性产品3C认证证书复印件； 18、▲需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告复印件； | 1 | 台 |
| 20 | 室外音柱 | 1、产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用； 2、采用铝质面网，不生锈； 3、二分频结构，频带较宽。 4、频响范围：80Hz-16kHz 5、灵敏度：94dB 6、最大声压级：116dB 7、额定功率：160W 8、重量：约23kg | 2 | 只 |
| 4、辅助材料 |
| 1 | 网络交换机 | 24个10/100M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 3 | 台 |
| 2 | 超五类网线 | 超五类网线 | 12 | 箱 |
| 3 | 广播音箱线 | 国标 | 1500 | 米 |
| 4 | PVC线管/槽 | 国标 | 3500 | 米 |
| 5 | 配件 | 国标视/音频线、视音频插座、电源插座、各种电源线、开关等附材、五金件等 | 1 | 批 |

设备现场演示：开标后，在评标期间，每位投标人将有20分钟左右的时间对所投报交互智能平板（含推拉黑板）、智慧黑板教学平台的样机进行现场演示，并接受评标委员会的询问。现场演示顺序将按照递交投标文件的顺序确定，请各投标人作好准备。现场演示若需要协助，可事先知会本项目的项目联系人（联系人：唐毅，联系电话：0750-8202660）。

本项目的最高限价为人民币77.365077万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

注：1、本招标项目要求中凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。

2、在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

3、本次招标采购内容中的核心产品为台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）、交换机、交互智能平板（含推拉黑板）、智慧黑板教学平台、墙挂视频展台(高拍仪)、网络化智能寻呼站。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选供应商（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选供应商。

# 第三部分

# 投标人须知

## 一、总  则

### 适用范围与资金来源

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的产品及服务采购。

  - 采购人已获得用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

### 采购人、采购代理机构和合格的投标人

  - “采购人”是指鹤山市址山镇龙山小学。

  - “采购代理机构”是指组织本次招标的江门市公共资源交易中心鹤山分中心和深圳市国际招标有限公司。

  - “投标人”是指向采购人和采购代理机构提交投标文件的的法人。

  - 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。

### 合格的产品和服务

  - “产品”是指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、软件、备品备件、工具、手册以及其它有关技术资料和材料。

  - “服务”是指招标文件规定卖方须承担的运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其它类似的义务。

### 投标费用的承担

  - 凡参加投标的投标人，自行承担与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 知识产权和专利权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其所提供的货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 供应商诚信管理

  - 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

  - 如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

  - 投标人有下列情形之一，将作不良诚信记录，并报江门市政府采购监管部门网上通报处理：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取中标、成交的；

（2）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；

（7）无正当理由拒绝履行合同的；

（8）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（12）经认定的其他有违诚实信用的行为。

## 二、招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明所需产品及服务，招标、投标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述六个部分组成：

- 投标邀请函；

- 招标项目要求；

- 投标人须知；

- 评定原则与评标方法；

- 合同格式（参考范本）；

- 投标文件格式（附件）。

### 招标文件的修改

  - 招标文件的修改书（若有的话）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

  - 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延迟投标截止时间。

## 三、投标文件的编写

### 要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

  - 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 封面；

    - 目录；

    - 投标书；

    - 开标一览表；

    - 投标价格表；

    - 产品详细说明一览表；

    - 政策适用性说明表；

    - 规格技术参数偏离表；

    - 商务条款偏离表；

    - 已完成的相关项目一览表；

    - 主要从业人员及其技术资格一览表；

    - 规章管理制度一览表；

    - 售后服务计划；

    - 关于资格的声明函；

    - 中小企业声明函；

    - 残疾人福利性单位声明函；

    - 授权委托书；

    - 退保证金说明；

    - 资格证明书；

    - 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

    - 投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币柒仟元整。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。

  - 投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。

### 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

  - 投标人应完整地填写招标文件提供的投标书、开标一览表、投标价格表、产品详细说明一览表、政策适用性说明表、规格技术参数偏离表、商务条款偏离表、已完成的相关项目一览表、主要从业人员及其技术资格一览表、规章管理制度一览表、售后服务计划等，说明所提供的产品名称、产品简介、来源、数量及价格等。

  - 投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

### 投标报价

  - 投标报价应按招标文件附件的投标价格表格式（附件三）填写投标产品的单价和投标总价。若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

  - 投标人根据投标人须知第12.1条规定将投标价分成几个部分，只是为了方便采购人和采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述条件订立合同的权力。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人以可调整的价格提交的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 本次投标报价应为人民币含税全包价。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（附件格式十八），作为投标文件的一部分。

  - 投标人提交中标后履行合同的资格证明文件包括：

（1）投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（2）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件、提供相应软件和其它技术服务的义务；

（3）投标人满足招标文件中列出的资格标准。

### 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交其拟提供的合同项下的产品和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 产品和服务合格性的证明文件应包括产品和服务来源地的说明。

  - 证明产品和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

            - 产品主要技术指标和性能的详细说明；

            - 产品从买方开始使用至招标文件规定的保修期间正常、连续地使用所需的完整的备件和工具等清单，包括备件和工具的货源及现行价格；

            - 逐条对招标文件技术规格进行评议，说明所提供产品和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应；或说明与技术规格条文的偏差和例外。

  - 在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

### 投标保证金

  - 本项目的投标保证金金额为人民币柒仟元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

  - 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金币种应与投标报价币种相同，户名、开户银行、账号见投标邀请函。

  - 未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标，将被视为无效投标。

  - 如无质疑或投诉的，未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在中标通知书发出后五（5）个工作日内按规定退还；如有质疑或投诉的，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后按规定退还。请未中标的投标人及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-3503823）。

  - 中标供应商的投标保证金，采购代理机构将在中标供应商与采购人签订采购合同后五（5）个工作日内按规定退还。请中标供应商及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-3503823）。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标供应商未能按招标文件的规定交纳中标服务费的；

（4）中标供应商中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 投标有效期

  - 投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的签署及规定

  - 投标人应提供投标文件正本一份和副本四份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本必须打印，且在招标文件中已明示需签字和盖章之处必须由投标人的法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件正本上签字并加盖投标人公章。委托代理人必须出具书面形式的“授权委托书”并附在投标文件正本中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖投标人公章才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明招标编号、投标项目名称、投标人名称，并注明“正本”或“副本”。正本的外包装必须粘贴《标书下载确认回执》。

  - 为了方便开标时唱标，投标人应将投标文件正本中的“开标一览表”复制一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中密封。

  - 投标人应将已交投标保证金的单据凭证单独密封于一小信封内，不要放入投标文件的密封袋中，并于递交投标文件时交予采购代理机构。

  - 每一份投标文件的密封袋两头封口处均需贴封条，封条上应注明“于2018年10月30日10：00时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

  - 投标文件需由专人送交。投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

  - 采购代理机构将拒绝接收密封不完好的投标文件。

### 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

  - 递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

  - 2018年10月30日9：30时开始接收投标文件，10：00时在江门市公共资源交易中心鹤山分中心开标会议4室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号一楼）公开开标。提前递交或不符合规定的投标文件将不被接受。

  - 所有投标文件都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

### 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

## 五、开标和评标

### 开标

  - 采购代理机构在“投标邀请函”规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。参加开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，采购人、采购代理机构和投标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。为了方便开标时唱标，投标人应将“开标一览表”复制一份，单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

### 评标委员会

  - 采购代理机构将根据招标采购产品和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人代表和行业专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

### 对投标文件的初审

  - 开标当日，采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（信用信息查询记录和证据以网页打印方式与其他采购文件一并保存）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动，同时其投标将被拒绝而作为无效投标处理（处罚期限届满的除外）。

  - 开标后，采购代理机构将组织采购人依法对投标人的资格进行审查。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

  - 在对投标文件进行评估和比较之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、采购项目的基本商务要求、主要技术规格和技术标准等内容的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - 评标委员会确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据（信用信息查询记录和证据除外），但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不能通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为无效投标处理：

- 投标人未提交投标保证金、或金额不足、或无效的；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标人以低于成本报价竞标的；

- 投标报价超出本项目的最高限价的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标文件签字人无有效委托的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件中附有采购人和采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 询标及投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者说明。但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标人所作的答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或委托代理人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

  - 除评标委员会主动要求澄清或者说明外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，应以书面形式提交。

  - 询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

### 评标原则

  - 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

  - 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。评标委员会在综合评比后最后做出评标结论。

### 评定原则与评标方法

详见招标文件第四部分。

### 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

  - 为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

  - 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

### 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址

接收质疑函单位名称：江门市公共资源交易中心鹤山分中心/深圳市国际招标有限公司

联系人：唐毅/李柏盛

联系电话：0750-8202660/0750-3503286

传真：0750-8202661/0750-3503827

通讯地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼/江门市华园路23号101

## 六、授予合同

### 合同授予标准

  - 评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，择优定标。

  - 本次招标，合同将授予符合招标文件的要求，并且报价最合理，能提供优质服务的投标人。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 根据投标或评审情况，采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

### 中标通知

  - 评标结束后，由江门市公共资源交易中心鹤山分中心和深圳市国际招标有限公司签发《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

### 授予合同时变更数量的权力

  - 采购代理机构在授予合同时，有权根据评标及采购人的实际需求情况，对“技术要求”中规定的产品的数量和服务予以追加，但不得对单价或其它的条款和条件做任何修改。追加的金额不得超过原总金额的10%。

### 签订合同

  - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十（30）日内，应与采购人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 中标服务费

  - 中标供应商应在确定中标后三（3）个工作日内向采购代理机构交纳中标服务费。

  - 收费标准按照国家计委“计价格（2002）1980号”文件的规定，按差额定率累进法计算收取，即

收费标准=中标金额*收费费率+速算增加数

| 中标金额 （万元人民币） | 货物采购 收费费率 | 速算增加数 （万元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |

中标服务费请划入以下账户：

户    名：深圳市国际招标有限公司江门经营部

开 户 行：中国银行江门城区支行

账    号：675657748640

# 第四部分

# 评定原则与评标方法

评定原则与评标方法

  - 按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则评定。

  - 由评标委员会对所有投标文件进行响应性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

  - 本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：

| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分 （50%） | 产品的配置/技术参数（40分） | 考查、对比投标人所投报产品的配置/技术参数对技术要求的响应情况。 优：40分，良：32分，中：20分，差：8分。 |
|  | 产品的质量性能（50分） | 考查、对比投标人所投报产品的质量性能情况，包括技术的先进性、可靠性等。 优：50分，良：40分，中：25分，差：10分。 |
|  | 产品现场演示情况（10分） | 考查、对比投标人带样机到现场进行演示的情况。 优：10分，良：8分，中：5分，差：2分。没有带样机到现场进行演示的不得分。 |
| 商务评分 （20%） | 人员情况（13分） | 考查、对比投标人的人员情况，包括人员配置、学历、技术职称、职业资格等。 优：13分，良：10.5分，中：6.5分，差：2.5分。 |
|  | 规章管理制度（5分） | 考查、对比投标人的各项规章管理制度是否详细、合理。 优：5分，良：4分，中：2.5分，差：1分。 |
|  | 经营业绩（20分） | 考查、对比投标人完成过相关项目的情况。 优：20分，良：16分，中：10分，差：4分，没有的不得分。 需提供项目合同和验收报告复印件，并加盖投标人单位公章。 |
|  | 财务状况（5分） | 考查、对比投标人2015年-2017年企业财务情况。 优：5分，良：4分，中：2.5分，差：1分。 需提供投标人2015年-2017年的财务审计报告复印件，并加盖投标人单位公章。 |
|  | 售后服务（35分） | 考查、对比售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务。 优：35分，良：28分，中：17.5分，差：7分。 |
|  | 交货期（10分） | 交货期满足招标文件要求的得10分，不满足招标文件要求的不得分。 |
|  | 资信情况与履约能力（10分） | 考查、对比投标人的资信情况是否良好及是否具有较好的履约能力。 优：10分，良：8分，中：5分，差：2分。 |
|  | 投标文件的完整性（2分） | 考查、对比投标文件的完整性。 优：2分，良：1.5分，中：1分，差：0.5分。 |
| 价格评分 （30%） | 价格扣除 条件 | 节能产品（3%） |
|  |  | 环境标志产品（3%） |
|  |  | 小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品（6%） |
|  | 价格扣除后的投标报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100 |

  - 技术评定

- 由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

- 将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的技术评定得分。

  - 商务评定

- 由评标委员会对每个投标人的商务指标响应进行审核和分析；对每个投标人的商务指标响应进行评分，填写《商务评分表》。

- 将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的商务评定得分。

  - 价格评定

- 价格核准：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

  - 若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

  - 若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价。

- 价格扣除条件：

a）根据有关规定，评标委员会将修正后的入围投标人的投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。

b）由评标委员会对每个投标人的价格扣除条件进行审核和分析；对每个投标人的价格扣除条件进行价格扣除，填写《价格扣除表》。

- 价格扣除后的价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标价格，取满足招标文件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为100分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分＝（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100。

- 价格评定得分=价格扣除后的投标报价得分。

  - 综合评估分的计算

- 综合评估分=技术评定得分×50%+商务评定得分×20%+价格评定得分×30%；

- 在评标过程中所有计算结果均准确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

- 将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）；

（4）本次招标采购内容中的核心产品为台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）、交换机、交互智能平板（含推拉黑板）、智慧黑板教学平台、墙挂视频展台(高拍仪)、网络化智能寻呼站。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选供应商（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选供应商。

# 第五部分

# 鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统

# 采购合同

# （参考范本）

鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统采购合同

（参考范本）

购货单位：                         （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

# 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照2018年10月30日鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统招标项目（招标编号：HS18795TG86）的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条  项目的名称、项目总价和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

（一）项目名称：                                         ；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何费用。

项目总价为（小写）                                       ，

（大写）                                       ；

（三）产品清单：                                          ；

（四）服务内容：                                          。

第二条  产品的质量要求、售后服务及损害赔偿

（一）产品的质量要求：按照招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

（二）售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在

小时内上门维修；

2、乙方须负责保修       年，终身提供技术咨询及设备维护；

3、乙方负责现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求：

（三）如因乙方产品质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  交货和安装

（一）交货期：                                     （时间）。

（二）交货方式：乙方负责将产品送至             （具体地点）。

（三）设备的安装：                                         。

第四条  货款的结算

具体结算方式：                                       。

第五条  验收方式

（一）验收时间：                                     。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验产品和工程的质量和指标。

（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

第六条  对产品异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十天内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自产品收到之日起三个月内未通知乙方的，视为产品合乎规定；

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之

作为违约金；

（二）乙方所交设备种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之    作为违约金；

（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的百分之    作为违约金。

第八条  甲方的违约责任

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的百分之    作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  监督和管理

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条  投诉

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

第十四条  附则

（一）本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，二份送江门市公共资源交易中心鹤山分中心归档，一份送鹤山市财政局备案。每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                 供货单位（乙方）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

签约时间：      年   月   日

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第六部分

# 附 件

# 投标文件格式

## 附件一：                   投  标  书

致：江门市公共资源交易中心鹤山分中心、深圳市国际招标有限公司

根据贵方为鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统招标项目采购产品及服务的投标邀请（招标编号：HS18795TG86），签字代表     （全名、职务）     经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）        提交下述文件正本一份和副本四份。

- 封面；

- 目录；

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标价格表；

- 产品详细说明一览表；

- 政策适用性说明表；

- 规格技术参数偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 已完成的相关项目一览表；

- 主要从业人员及其技术资格一览表；

- 规章管理制度一览表；

- 售后服务计划；

- 关于资格的声明函；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 授权委托书；

- 退保证金说明；

- 资格证明书；

- 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

- 投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币柒仟元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品和服务投标总价为 （注明币种)， （用文字和数字表示的本项目的投标总价)。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自开标之日起有效期为 90 个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                邮编：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人代表联系电话（手机）：

投标人代表签字：

投标人名称：

公      章：

日      期：      年     月     日

## 附件二：                开标一览表

招标编号：HS18795TG86                             报价单位：万元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 （万元人民币） | 交货期 （个日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写金额) |  |  |
|  | （大写金额) |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。

3、投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

## 附件三：                投标价格表

投标人名称：

| 1 | 产品名称 （包括软、硬件） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 品牌/规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品价格（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 产品价格（总价） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |
| 8 | 安装调试费 |  |
| 9 | 培训费 |  |
| 10 | 运输费 |  |
| 11 | 保险费 |  |
| 12 | 其它费用 |  |
| 13 | 投标总价 | 小写： |
|  |  | 大写： |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、所有价格应以人民币为单位进行填写。

2、投标总价应为以上各分项价格之和（不包括第1-5项）。

3、安装调试及培训费中应包含软件及硬件的安装调试及培训费用。

4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。

## 附件四：               产品详细说明一览表

投标人名称：

| 产品名称 （包括软、硬件） | 品牌/规格 型号/产地 | 配置/技术参数 | 性能说明（包括软件的功能/技术性能说明） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、投标文件中需附有产品中文说明书，如投标文件所述产品技术规格参数与说明书不符，以说明书为准。

3、投标人需完整填写所提供产品的详细配置（包括免费赠送的选购件）。

4、投标人可以结合自己的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容必须得到如实反映。

## 附件五：              政策适用性说明表

投标人名称：

| 序号 | 产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/ 开发商 名称 | 制造商/开发商 企业类型 | 适用价格扣除条件（填写价格扣除条件序号①/②/③及相应内容） | 产品/技术价格（万元人民币） | 该产品/技术价格在投标总价中所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，则应在本表中详细注明。

2、根据有关规定，按以下三种价格扣除条件对投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。

3、制造商/开发商为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”或“监狱企业”或“残疾人福利单位”。

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①和价格扣除条件②的，须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书（或环境标志产品证书）及节能产品政府采购清单（或环境标志产品政府采购清单）的复印件（加盖单位公章），否则在评审时将不给予价格扣除。

5、投标人所投报产品如适用价格扣除条件③的，须在投标文件中提供相关证明材料（具体格式详见《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》），否则在评审时将不给予价格扣除。

6、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖单位公章。

## 附件六：              规格技术参数偏离表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 （包括软、硬件） | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：“招标规格”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

## 附件七：                 商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：“招标文件的商务条款”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

## 附件八：           已完成的相关项目一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间/ 项目地点 | 项目主要内容/选用的主要产品/项目金额 | 联系人/ 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、投标人须在以上表格中提供与本次投标项目有关的已做项目清单。在填写过程中请按年份顺序填写，并需提供所完成项目的中标、成交通知书、合同和用户验收证明的复印件（加盖单位公章）。

2、投标人应当在投标文件中提供2015、2016、2017年度会计师事务所财务审计报告（包括损益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），近年缴纳税费证明的复印件（加盖单位公章）。

## 附件九：       主要从业人员及其技术资格一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格 证件 | 发证时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、投标人应当在投标文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）。

3、投标人应当在投标文件中专门说明负责本项目的项目管理负责人、技术负责人和技术人员名单及其简历（主要资历、经验及承担过的项目）、职责分工等。

## 附件十：               规章管理制度一览表

投标人名称：

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、规章管理制度是本次招标的评标标准的内容之一。

2、投标人应当在投标文件中提供规章管理制度主要内容的复印件（加盖单位公章）。

## 附件十一：           售后服务计划

投标人名称：

主要内容应包括：

- 投标人简介；

- 设备生产厂商在广东省内设立的备品、备件库及技术维修服务机构的情况介绍；

- 投报项目的工作安排计划；

- 售后服务机构设立情况，应急维修或维护响应时间安排；

- 维修或维护服务收费标准（包括保修期外的续保费用标准）；

- 保修期或维护期内售后服务承诺及保修期或维护期外售后服务承诺；

- 投报项目的培训计划，包括时间、地点、对象、内容、方法等；

- 投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十二：          关于资格的声明函

致：江门市公共资源交易中心鹤山分中心、深圳市国际招标有限公司

对于贵方2018年10月9日HS18795TG86（招标编号）项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标项目要求中规定的鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由工商部门签发的我方工商营业执照。

- 由相关部门签发的我方各类资质证书。

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 我方与制造商的代理（或经销）协议书或制造商出具的授权书。

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

- 我方提供的产品为合法的制造商所生产。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：（印刷体）（加盖单位公章）    签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）：

传真：

邮编：                            电话：

## 附件十三：            中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统招标（招标编号：HS18795TG86）（项目名称及编号)项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

## 附件十四：           残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的

（请填写：残疾人福利性）单位，且本单位参加鹤山市址山镇龙山小学的鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统招标（招标编号：HS18795TG86）（项目名称及编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他      （请填写：残疾人福利性）单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是残疾人福利性单位的，无需提供该残疾人福利性单位声明函。

## 附件十五：            授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统招标项目（招标编号：HS18795TG86）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月       日签字生效，特此声明。

公司名称（盖公章）：

法定代表人签字：

法定代表人身份证号码：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

## 附件十六：            退保证金说明

致：江门市公共资源交易中心鹤山分中心、深圳市国际招标有限公司

我方为鹤山市址山镇龙山小学电脑室、教学平台及广播系统项目（招标编号：HS18795TG86）投标所提交的投标保证金，请贵单位退还时划到我方的以下账户：

开户行：

户名：

账号：

（请各投标人在填写账户时务必认真核对账号等内容！）

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十七：            资格证明书

- 营业执照（副本）；

- 税务登记证（副本）；（若有）

- 台式计算机（学生机）、台式计算机（教师机）、网络广播中心的生产厂家授权函和售后服务承诺函（原件）；

- 所投报产品取得的相关许可或认证证书（如全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）、制造计量器具许可证、特种设备制造许可证等）（副本）；（若需要）

- 所投报产品属于国家有关部门公布的节能产品、环境标志产品清单中品目的证明材料（清单和认证证书）；（若有）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》；（若有）

- 所投报产品的质量免检产品认证证书；（若有）

- 投标人（非江门地区内注册的）在江门地区内设有固定售后服务机构的证明材料（提供营业执照、人员名单、联系电话、场所产权证书或租赁合同，如采取委托形式的，还须提供委托协议）；

- 其他相关证明文件或材料，例如：企业各类认证证书、产品各类认证证书、产品检测报告、其他证明等。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章），其中第3项要求提供原件。